## Slide 1: INTEPRETATION & AWARENESS
ISO 45001:2018 &
ISO 14001:2015

## Slide 2: Sasaran Pelatihan
Peserta memahami reason behind persyaratan ISO 45001 : 2018 & ISO 14001:2015
Peserta memahami cara penerapan Sistem Manajemen K3L berdasarkan ISO 45001 : 2018 & ISO 14001:2015
Peserta bisa mengevaluasi kekurangan sistem manajemen K3L perusahaan dibandingkan dengan persyaratan ISO 45001 : 2018 & ISO 14001:2015
Peserta dapat memahami strategi migrasi dari OHSAS 18001:2007 ke ISO 45001:2018 atau ISO 14001:2004 ke ISO 14001:2015
Meningkatkan kepedulian terhadap K3L di tempat kerja dengan pendekatan sistem pencegahan

## Slide 3: YANG PERLU ANDA KETAHUI MENGENAI ISO 45001:2018
ISO telah resmi merilis Standar Sistim Manajemen K3 ISO 45001:2018 pada tanggal 12 Maret 2018. Pengembangan standar ini dari tahun 2013 lalu.
ISO 45001 : 2018 akan menggantikan standar Sistim Manajemen K3 yang sebelumnya sudah diakui, yaitu OHSAS 18001 : 2007.
ISO 45001 : 2018 ini adalah standar terbaru, bukanlah standar revisi atau update dari OHSAS 18001 : 2007.
Organisasi yang sudah menerapkan dan sertifikasi OHSAS 18001 : 2007 diberikan waktu 3 tahun untuk migrasi ke standar terbaru ISO 45001 : 2018.
ISO 45001 : 2018 bukanlah standar tentang Product Safety, Property Damage, dan Dampak Lingkungan

## Slide 4: Definisi K3
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui Upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PP No 50 Tahun 2012)

## Slide 5
Loss Causation Model - Domino Theory
Mr.Frank E.Bird,Jr (International Loss Control Institute, ILCI) Developed By Heinrich
Management
And Organization
(lack of control)
Substandard
Management
System
Basic Causes
Substandard
Personal and Task or Job factors
Direct Causes
Substandard
Act and Conditions
Incident
Undesired Event
(Contact With Energy or Substance)
Losses
People
Equipment
Material
Environment
Fungsi SMK3 Mencegah Kerugian/Losses
Human Factors

## Slide 6
Layer 1
Layer 2
Layer 3
Layer 4, dst
Sistem Pencegahan Bahaya dan Mengendalikan dengan efektif
Accident Causation Model – Swiss Cheese Model
Dante Orlandella and James T. Reason (University of Manchester)

## Slide 7
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. “
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya”
(UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
LINGKUNGAN
Kelangsungan hidup manusia bergantung pada lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan (life support systems)

## Slide 8
Prinsip Dasar Lingkungan
Lingkungan rusak
Daya dukungan Lingkungan
Lingkungan membaik
HOMEOSTASIS
Pada dasarnya lingkungan dapat melakukan perbaikan secara sendiri, dengan daya dukung yang memadai.
Azas pemanfaatan secara lestari harus dilakukan, hal ini berguna sebagai ketersediaan sumberdaya alam untuk mendukung kehidupan lainnya.

## Slide 9
ISO 45001 : 2018
Persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
Mampu menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat
Secara proaktif meningkatkan kinerja K3
Tujuan

## Slide 10
ISO 14001 : 2015
Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan
Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
Mampu melindungi lingkungan
Secara berkesinambungan menjaga sumber daya alam
Meningkatkan kinerja lingkungan & pemenuhan persyaratan hukum dan pesyaratan lain
Tujuan

## Slide 11: GOAL ISO 45001 & ISO 14001
Peningkatan dan perbaikan berkelanjutan kinerja K3L
Pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
Pencapaian sasaran K3L
…………… ????

## Slide 12
ISO 45001 : 2018 & ISO 14001:2015
Scope of the OH&S&E management system (4.3/4.4)
Internal and External Issues (4.1)
Needs and expectation of workers and other interested parties (4.2)
Intended Outcomes of the OH&S&E management system
P
D
A
C
Planning
(6)
Support (7) and Operation (8)
Leadership and worker participation (5)
Performance Evaluation (8)
Improvement (10)

## Slide 13
4 | Context of The Organization |  | 
 | 4.1 | Understanding the organization and its context | 
 | 4.2 | Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties | 
 | 4.3 | Determining the scope of the OH&S&E management system | 
 | 4.4 | OH&S&E management system | 
5 | Leadership and worker participation |  | 
 | 5.1 | Leadership and commitment | 
 | 5.2 | OH&S&E policy | 
 | 5.3 | Organizational roles, responsibilities and authorities | 
 | 5.4 | Consultation and participation of workers | 
6 | Planning |  | 
 | 6.1 | Actions to address risks and opportunities | 
 |  | 6.1.1 | General
 |  | 6.1.2 | Hazard identification and assessment of risks and opportunities / Environmental Aspects
 |  | 6.1.3 | Determination of legal requirements and other requirements / Compliance Obligations
 |  | 6.1.4 | Planning action
 | 6.2 | OH&S&E objectives and planning to achieve them | 
 |  | 6.2.1 | OH&S objectives
 |  | 6.2.2 | Planning actions to achieve OH&S objectives
7 | Support |  | 
 | 7.1 | Resources | 
 | 7.2 | Competence | 
 | 7.3 | Awareness | 
ISO 45001 : 2018 & ISO 14001:2015
 | 7.4 | Communication | 
 |  | 7.4.1 | General
 |  | 7.4.2 | Internal communication
 |  | 7.4.3 | External communication
 | 7.5 | Documented information | 
 |  | 7.5.1 | General
 |  | 7.5.2 | Creating and updating
 |  | 7.5.3 | Control of documented information
8 | Operation |  | 
 | 8.1 | Operational planning and control | 
 |  | 8.1.1 General | 
 |  | 8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks | 
 |  | 8.1.3 Management of change | 
 |  | 8.1.4 Procurement | 
 | 8.2 | Emergency preparedness and response | 
9 | Performance Evaluation |  | 
 | 9.1 | Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation | 
 |  | 9.1.1 | General
 |  | 9.1.2 | Evaluation of compliance
 | 9.2 | Internal audit | 
 |  | 9.2.1 | General
 |  | 9.2.2 | Internal audit programme
 | 9.3 | Management review | 
10 | Improvement |  | 
 | 10.1 | General | 
 | 10.2 | Incident, nonconformity and corrective action | 
 | 10.3 | Continual improvement | 

## Slide 14
Context of The Organization (4)
Legal & Others requirement (6.1.3) &
Evaluation of compliance (9.1.2)
Planning Action (6.1.4 & 6.2.1)
Operational planning and control (8)
Hazards Ident. And Assessment of Risks & Opp. / Env. Aspects (6.1.2)
Contractors & Outsourcing (8.1.4.2-3)
Performance evaluation (9)
Emergency Situation
Corrective action (10.2)
Continual improvement (10.3)
Incident / Nonconformity
Response (8.2)
Risk & Opportunities (6.1.1)
Achieve
Emergency Preparedness (8.2)
Criteria for Processes (8.1.1)
Procurement (8.1.4)
Hierarchy of Controls (8.1) / Life Cycle Perspective
Documented Information (7.5)
Awareness (7.3)
Communication (7.4)
Competence (7.2)
OH&S&E Objectives (6.2)
Support (7)
OH&S&E policy (5.2)
Organizational roles, responsibilities and authorities (5.3)
Resources (7.1)
Participation & Consultation of Workers(5.3)
MoC (8.1.3)
LEADERSHIP & COMMITMENT (5.1)

## Slide 15
  Memahami organisasi dan konteksnya (4.1)
  Organisasi harus Menetapkan :
  1. Isu Internal:
  Organisasi
  Kebijakan
  Kemampuan
  Budaya
  Sistem informasi
  Kondisi pekerjaan
  Jam kerja
  Standar internal
  dll
  2. Isu Eksternal:
  Budaya, Sosial, Politik, Peraturan, Keuangan, Teknologi, dll
  Kompetisi
  Kontraktor, outsourcing baru,
  Kondisi lingkungan sekitar
  Dll
Memahami Kebutuhan dan Harapan dari Pekerja dan Pihak yang Berkepentingan lainnya (4.2)
Konteks Organisasi
Risiko dan Peluang (6.1.1)
Batasan & Lingkup Sistem Manajemen K3L (4.3)
  Pertimbangan isu internal & eksternal dan pihak yang berkepentingan
  Peraturan dan persyaratan lain
  Aktivitas, produk dan jasa

## Slide 16
Contoh Identifikasi Isu Internal & Eksternal
Jenis Isu | Kategori | Deskripsi
Kebijakan | Internal | Perusahaan menetapkan kebijakan tentang jam kerja yang panjang (long shift)
Budaya | Internal | - Perubahan budaya, orang lebih sering memperhatikan gawai / gadget ketika bekerja - Budaya membuang sampah sembarangan
Teknologi | Internal | Perusahaan menerapkan teknologi baru didalam proses produksinya
Kondisi Pekerjaan | Internal | Belum ada sistem tentang pengaturan kondisi pekerjaan diluar pengawasan / diluar perusahaan
Peraturan | Eksternal | Peraturan terbaru mengenai K3 Lingkungan Kerja, Energi, dll
Lingkungan sekitar | Eksternal | Jalan tol yang lebih panjang Pemakaian BBM meningkat, Kelelahan.

## Slide 17
Contoh Penetapan Pihak yang Berkepentingan serta kebutuhan dan harapannya
Pihak yang Berkepentingan | Kategori | Kebutuhan dan Harapan
Karyawan | Internal | Organisasi dapat menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. APD, Peralatan safety, SOP tersedia
Pemilik saham | Eksternal | Organisasi melaksanakan operasional dengan aman tanpa insiden dan menyebabkan kerugian
Pelanggan | Eksternal | Organisasi dapat memberikan produk dan jasa tanpa ada hambatan dan ramah lingkungan
Pemerintah | Eksternal | Organisasi mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
Kontraktor | Internal | Pihak kontraktor dapat dibimbing dalam penerapan K3
Outsourcing | Internal | Pihak outsourcing dapat dilibatkan dalam penerapan K3
Masyarakat | Eksternal | Perusahaan tidak memberikan dampak negatif ke masyarakat sekitar (kebakaran, keracunan gas, limbah, dll)

## Slide 18: Apakah risiko itu?
Definisi berdasarkan ISO 31000
  “Risk is all about uncertainty, or more importantly, the effect of uncertainty on the achievement of objectives.
  This is where ISO 31000 is clearly different from existing guidelines in that the emphasis is shifted from something happening – the event – to the effect on objectives
Source: Kevin W. Knight, AM, Chair of the ISO 31000 working group
& Chair of ISO 31004 project committee ,ISO Focus, June 2009

## Slide 19: Apakah risiko itu?
Keterkaitan antara Sasaran, Ketidakpastian dan Risiko:
Kondisi Saat ini
Ketidakpastian
-
DAMPAK
DAMPAK
+
Identifikasi
Identifikasi
Diukur
KPI/ Project Delivery/
Visi/ dll
ƒ(Likelihood,Consequence) ?
Sasaran
Diukur
Proses

## Slide 20: Apakah risiko itu?
Konsep “Problem” versus “Risk”
Problem/Krisis:
Terjadi saat ini
Akibat keputusan/aktivitas masa lalu
Gagal mendeteksi / mencegah
Risiko:
Berdampak pada masa depan
Akibat keputusan/aktivitas saat ini
Pencegahan dan pengendalian lebih baik

## Slide 21: Apakah risiko itu?
Risiko = ketidakpastian yang berdampak pada sasaran
Apakah sasaran K3L sudah jelas ?
Apa saja peristiwa / kondisi yang mungkin terjadi dan apa penyebabnya ?
Apa dampaknya pada sasaran akhir? Penyimpangan apa yang terjadi?

## Slide 22: TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO versi Sentral Sistem Consulting
Risiko Organisasi,
Menangani Risiko yang menghambat pencapaian sasaran organisasi
Risiko Proses
Menangani Risiko yang terkait dengan proses bisnis, tujuannya menciptakan proses anti salah
Teknik : SIPOCORR (Supplier-Input-Process-Output-Customer-Objectives-Risk-Reference). Kombinasi pendekatan proses + risiko, originalitas metode Sentral Sistem Consulting
Risiko Operasional
Menangani risiko operasional yang terkait dengan aktivitas, produk dan jasa
Teknik : FMEA, HIRADC, HAZOPS, IAD, dll
Risiko Keseharian
Menangani Risiko dalam kegiatan harian
Teknik : Risk based thinking, dalam membuat keputusan, mengerjakan hal baru, merubah, kita harus selalu memikirkan risiko yang mungkin terjadi (Management of Change)

## Slide 23
Memahami konteks organisasi
  Mengidentifikasi Isu K3L (Internal & Eksternal)
  Menetapkan Pihak yang berkepentingan serta kebutuhan dan harapannya
Waktu : 30 Menit
1
Notes: Semua peserta harus menuliskan permasalahan yang ada. Tapi jangan sampai kepada asumsi, cukup paduga saja.

## Slide 24
Tanggung jawab & Akuntabilitas
Mengambil tanggungjawab dan akuntabilitas atas efektiftas SML, pencegahan kecelakaan dan PAK, seperti memberikan tempat kerja yang aman dan sehat
Menjamin sumber daya yang dibutuhan untuk sistem manajemen K3L tersedia
Melindungi pekerja dari tindakan balas dendam saat melaporkan insiden, bahaya, risiko dan peluang
Menetapkan proses konsultasi dan partisipasi pekerja
Mendukung pembentukan fungsi komite K3 (di Indonesia disebut P2K3)
Arahan strategis
Memastikan kebijakan dan sasaran K3L telah ditetapkan dan sejalan dengan arahan strategi perusahaan dan konteks organisasi
Mengkomunikasikan pentingnya Manajemen K3L yang efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen K3L
Mengembangkan, memimpin, dan mempromosikan budaya organisasi yang mendukung hasil yang diharapkan dari sistem manajemen K3L
Promosi Peningkatan Berkelanjutan (continual improvement)
Menjamin integrasi persyaratan SMK3L kedalam bisnis proses organisasi
Mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen K3L
Mendukung peran manajemen lainnya untuk menunjukkan kepemimpinannya terhadap area yang menjadi tanggung jawabnya
Pemberdayaan
Evaluasi Hasil
Memastikan bahwa pencapaian SMK3L mencapai hasil yang diinginkan
5. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja
Manajemen puncak harus memperagakan KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN (5.1)

## Slide 25
Komitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan dan PAK, sesuai dengan tujuan, ukuran dan konteks organisasi
Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran K3
Komitmen pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lain
Komitmen untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3
Komitmen perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen K3
Komitmen untuk konsultasi dan partisipasi pekerja, dimana mereka bekerja, perwakilan pekerja
Sejalan dengan tujuan dan konteks organisasi, termasuk sifat, skala dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk dan jasa organisasi
Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran lingkungan
Mencakup komitmen perlindungan lingkungan (termasuk pencegahan pencemaran) & komitmen khusus lainnya yang relevan dengan konteks organisasi, seperti : adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, pemakaian sumberdaya yang berkelanjutan.
Mencakup komitmen untuk memenuhi kewajiban penaatan
Mencakup komitmen untuk terus meningkatkan SML sesuai kinerja yang diharapkan
Environment
KEBIJAKAN

## Slide 26
Manajemen puncak harus memastikan PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN (5.3)
Menetapkan tanggung jawab dan kewenangan peran yang relevan dengan sistem manajemen K3L dan telah dikomunikasikan. Manajemen puncak harus menunjuk tanggungjawab dan kewenangan untuk :
Memastikan bahwa Sistem Manajemen K3L memenuhi persyaratan Standar ISO 45001:2018 dan ISO 14001:2015
Melaporkan kinerja K3L dan Sistem Manajemen K3L kepada Manajemen Puncak
Peran, Tanggungjawab dan Kewenangan

## Slide 27
Konsultasi adalah mencari pandangan sebelum PENGAMBILAN SEBUAH KEPUTUSAN (3.5). Antara lain :
Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan (4.2)
Penetapan kebijakan K3 (5.2)
Penetapan peran, tanggungjawab dan kewenangan (5.3)
Pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lain (6.1.3)
Pengendalian terhadap pengadaan, oursourcing dan kontraktor (8.1.4)
Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja K3 (9.1.1)
Audit internal (9.2)
Perbaikan berkelanjutan (10.3)
Partisipasi adalah keterlibatan dalam PENGAMBILAN KEPUTUSAN (3.4). Antara lain :
Mekanisme konsultasi & partisipasi
Identifikasi bahaya, menilai risiko dan peluang (6.1.2)
Menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 (6.1.4)
Kompetensi (7.2)
Komunikasi (7.4)
Pengendalian bahaya (8.1, 8.1.3, 8.2)
Investigasi insiden dan ketidaksesuaian dan tindakan korektif (10.2)
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses KONSULTASI DAN PARTISIPASI PEKERJA (5.4).
Menerapkan mekanisme, waktu, pelatihan, dan sumberdaya
Menyediakan akses yang tepat
Menghilangkan hambatan dan kendala dalam berpartisipasi
Konsultasi & Partisipasi

## Slide 28
6. PERENCANAAN
Perencanaan untuk menangani RISIKO &PELUANG
  Goal : membuat sistem manajemen K3L berbasis PENCEGAHAN dan meningkatkan KINERJA K3L
Perencanaan untuk menjadi lebih baik
Mengidentifikasi RISIKO & PELUANG
Mengidentifikasi BAHAYA & ASPEK LINGKUNGAN
Menilai DAMPAK, RISIKO & PELUANG
Menetapkan PERSYARATAN HUKUM & PERSYARATAN LAIN
Membuat PROGRAM PENGENDALIAN BAHAYA & DAMPAK
Menetapkan SASARAN K3L pada fungsi dan tingkatan terkait (Fokus pada IMPROVEMENT)
Membuat PROGRAM KERJA untuk sasaran K3L
Rencana tindakan untuk mengatasi :
  Risiko dan Peluang
  Bahaya & Aspek Penting Lingkungan
  Pemenuhan Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lain

## Slide 29: Konsep SISTEM PENCEGAHAN: dari tindakan setelah kejadian, menjadi tindakan sebelum kejadian
Kecelakaan / Pencemaran
Waktu
Tindakan Perbaikan
(Corrective Action)
Tindakan Pencegahan
(Preventive Action)
Melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab kecelakaan /pencemaran sehingga kasus yang sama tidak terulang
Menghilangkan potensi bahaya /aspek sehingga kecelakaan/pencemaran tidak terjadi
Problem Solving
(Investigation)
“Potensi” Bahaya / Aspek
Management RISIKO,
HIRADC, IAD, FMEA, HAZOP, dll
Beralih dari Perbaikan
ke Pencegahan !!

## Slide 30
memberikan jaminan bahwa sistem manajemen K3L dapat mencapai hasil yang diharapkan;
mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diharapkan
mencapai peningkatan / perbaikan berkelanjutan.
Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi dari :
risiko dan peluang yang perlu ditangani
proses-proses yang dibutuhkan dalam mengendalikan risiko untuk memiliki keyakinan mencapai sesuai yang direncanakan.
Tindakan untuk mengatasi RISIKO & PELUANG
Isu internal & eksternal (4.1)
Kebutuhan & Harapan pihak yang berkepentingan (4.2)
Lingkup sistem manajemen K3 (4.3)
Mempertimbangkan
Menetapkan Risiko & Peluang Sistem Manajemen K3L
Bahaya (6.1.2.1)
Risiko K3 dan risiko lainnya (6.1.2.2)
Peluang K3 dan peluang lainnya (6.1.2.2)
Persyaratan hukum & persyaratan lain (6.1.3)
Aspek Lingkungan (6.1.2)
Kewajiban Penaatan (6.1.3)

## Slide 31
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko & Peluang
Organisasi menetapkan Proses untuk Identifikasi bahaya yang sedang berlangsung dari proaktif. Dengan pertimbangan :
Pengaturan kerja, faktor sosial (beban kerja, jam kerja, viktimisasi, pelecehan dan intimidasi), kepemimpinan, budaya
Aktivitas rutin dan non rutin (Infrastruktur, mesin, bahan, aktivitas desain produk, perakitan, perawatan, faktor manusia)
Insiden di masa lalu, internal dan eksternal termasuk keadaan darurat
Potensi keadaan darurat
Orang, termasuk : akses ke tempat kerja dan aktivitasnya, orang-orang disekitar tempat kerja, pekerja dilokasi tanpa kendali organisasi
Isu lainnya, seperti : desain proses kerja, layout, adaptasi pekerjaan baru, kemampuan pekerja, situasi yang terjadi disekitar tempat kerja yang dapat oleh kegiatan organisasi, situasi yang tidak dikendalikan organisasi dan terjadi disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi K3 pekerja
Perubahan-perubahan, seperti : organisasi, operasi, proses, aktivitas, sistem manajemen K3 (MoC)
Perubahan pengetahuan, dan informasi tentang bahaya
6.1.2.1 Identifikasi Bahaya

## Slide 32
Penilaian Risiko dan Peluang
Risiko K3 & Risiko lainnya
Menilai risiko K3 dari bahaya yang telah di identifikasi, dengan pertimbangan pengenalian yang telah ada
Menentukan dan menilai risiko lainnya terkait Sistem Manajemen K3
Peluang K3 & Peluang lainnya
Metodologi dan kriteria penilaian dengan pertimbangan lingkup dan ukuran organisasi
Sistematika penilaian diharapkan PROAKTIF bukan REAKTIF. Dan As Low As Reasonably Practicable (ALARP)
Menilai peluang K3 untuk meningkatkan kinerja K3 mempertimbangkan kebijakan, proses dan aktifitas
Menilai peluang lainnya untuk memperbaiki sistem manajemen K3
Mempertimbangkan manfaat dan peluang peningkatan sistem manajemen
Risiko dan peluang K3 dapat menghasilkan Risiko dan Peluang bagi organisasi
Proses penilaian ditetapkan sebagai informasi terdokumentasi dan dipelihara implementasinya
Proses Penilaian

## Slide 33
Penilaian Risiko K3 & Risiko lainnya
Risiko K3 adalah kombinasi kemungkinan terjadi nya (likelihood) bahaya atau paparan dan keparahan (severity) dari cedera dan PAK yang disebabkan oleh peristiwa atau paparan.
Risiko K3 = Kemungkinan x Keparahan
Penilaian Peluang K3 & Peluang lainnya
Peluang K3 adalah keadaan atau serangkaian keadaan yang dapat menyebabkan peningkatan kinerja K3. contoh :
Menerapkan teknologi baru
Partisipasi membangun budaya K3
Pengendalian bahaya dengan alat anti salah (Pokayoke)
Penerapan Behavior Based Safety, dll
High
High
High
Very High
Very High
Very High
1
2
3
4
5
Low
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
High
High
High
High
High
Major
Serious
Low
Low
Low
Severity
Minimum
Minor
Moderate
4
5
1
2
3
Low
Low
Medium
Medium
Likelihood
Very unlikely (Sangat
jarang terjadi)
Unlikely (Jarang
terjadi)
Possible (Mungkin
terjadi)
Likely (Kemungkinan
besar terjadi)
Very Likely (Sangat
mungkin terjadi)

## Slide 34
Aktivitas Pengisian oli pada mesin
Ceceran oli
Limbah majun terkontaminsi
Aspek
Dampak
Komunikasi aspek lingkungan
Dalam menetapkan lingkup system manajemen lingkungan, organisasi harus menetapkan aspek lingkungan dari aktifitas, produk dan jasa yang dapat dikendalikan dan dapat mempengaruhi dampak lingkungan yang terkait, mempertimbangkan perspektif daur hidup.
Aspek Lingkungan
Penentuan Aspek Lingkungan
PENTING / SIGNIFICANT
TIDAK PENTING / NON SIGNIFICANT
Pencemaran tanah (negatif)
Pemanfaatan limbah oleh pihak ketiga (positif)
Life cycle perspective

## Slide 35
Life Cycle Perspective

## Slide 36
Proses | Aktivitas/ Produk | Sumber Aspek/ Bahaya | Aspek / Bahaya | Dampak / Risiko
Housekeeping | Membersihkan lantai office | Area kerja licin | Terpeleset | Memar
 |  | Percikan sabun | Terpercik ke mata | Iritasi mata
 |  | Air bersih | Pemakaian air | Pengurangan SDA
 |  | Sisa cairan pembersihan lantai | Limbah cair domestik | Pencemaran air / tanah
Produksi Painting | Pengecatan produk | Uap cat | Terpapar uap cat | Gangguan pernafasan
 |  | Solvent | Pemakaian solvent | Pengurangan SDA
 |  | Listrik statis | Kebakaran | Fatality
Integrasi Aspek Lingkungan & Identifikasi Bahaya

## Slide 37
Identifikasi Bahaya dan Aspek Lingkungan
  Identifikasi proses kerja / aktivitas
  Tentukan Sumber Penyebab Aspek dan Bahaya
  Tentukan Pengendaliannya
Waktu : 30 Menit
2
Notes: Semua peserta harus menuliskan permasalahan yang ada. Tapi jangan sampai kepada asumsi, cukup paduga saja.

## Slide 38
Organisasi harus menetapan PROSES untuk :
menentukan dan memiliki akses kepada persyaratan hukum dan persyaratan lain yang terkait dengan bahaya dan sistem manajemen K3L;
menentukan persyaratan hukum dan persyaratan lain tersebut dapat diterapkan di organisasi dan mengkomunikasikannya;
mempertimbangkan persyaratan hukum dan persyaratan lain pada saat menetapkan, memelihara, dan memperbaiki secara berkelanjutan sistem manajemen K3L organisasi.
CATATAN Persyaratan hukum dan persyaratan lain dapat menghasilkan risiko dan peluang terhadap organisasi.
Bahaya
Persyaratan Hukum & Persyaratan Lain
Risiko & Peluang
Organisasi harus menetapkan dan memelihara informasi terdokumentasi persyaratan hukum dan persyaratan lain
Persyaratan Hukum dan Persyaratan lain / Kewajiban Penaatan
Aspek Lingkungan

## Slide 39
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lain
Hasil identifikasi Kewajiban Penaatan (6.1.3)
Menetapkan frekuensi dan Metode evaluasi penaatan
Melaksanakan evaluasi penaatan
Tidak memenuhi ?
Melaksanakan tindakan perbaikan
Memelihara pengetahuan dan pemahaman dari status penaatan organisasi
Tetapkan sebagai pengendalian operasional
Efektif ?
Laporkan ke Tinjauan Manajemen
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil evaluasi penaatan.
Evaluasi Penaatan

## Slide 40
Organisasi harus merencanakan :
melaksanakan tindakan untuk menangani :
Risiko dan Peluang
Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lain
Tindakan Perencanaan (Planning Action)
Fokus pada PENGENDALIAN
Kondisi Darurat
1
2
3
Tindakan Perencanaan
Evaluasi efektifitas tindakan perencanaan
Mengintegrasikan dan diterapkan kedalam proses bisnis lainnya
Ketika menetapkan tindakan, organisasi mempertimbangkan PRAKTEK TERBAIK, PILIHAN TEKNOLOGI, KEUANGAN dan PERSYARATAN BISNIS DAN OPERASIONAL

## Slide 41
Sasaran K3L harus :
ditetapkan pada fungsi dan level yang relevan
konsisten dengan kebijakan K3L
terukur (jika dapat dilakukan)
dikonsultasikan dengan pekerja
dipantau
dikomunikasikan
dimutakhirkan jika sesuai
Tindakan perencanaan untuk mencapai sasaran K3LL
apa yang akan dilakukan
sumber daya apa yang akan diperlukan
siapa yang akan bertanggung jawab
kapan akan diselesaikan
bagaimana hasilnya akan di evaluasi, termasuk indikator pencapaian
bagaimana di integrasi kan ke proses bisnis
Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lain
Risiko dan Peluang
Kriteria Performa
Program Pencapaian Sasaran K3L
Sasaran K3L
Fokus pada IMPROVEMENT
Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi dari sasaran K3L.
Sasaran K3L dan Perencanaan untuk Mencapai Sasaran

## Slide 42
Dukungan dalam ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015 meliputi berbagai persyaratan, di antaranya: sumberdaya, kompetensi, kepedulian, komunikasi dan informasi terdokumentasi
7. DUKUNGAN

## Slide 43
Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumberdaya untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki terus menerus sistem manajemen K3L
Sumberdaya manusia, termasuk keahlian khusus dan pengetahuan tertentu
Infrastruktur & Teknologi, termasuk bangunan, peralatan K3L, sistem informasi, peralatan tanggap darurat
Sumberdaya keuangan, untuk mendukung penerapan sistem manajemen K3L
Sumberdaya

## Slide 44
Identifikasi fungsi kerja & Persyaratan Kompetensi
Tetapkan Standar Kompetensi
Evaluasi Standar vs Aktual Kompetensi
Organisasi harus :
Menentukan kecukupan kompetensi yang dibutuhkan bagi pekerja / orang yang dibawah kendali organisasi yang berdampak atau memberikan dampak kinerja K3L
Memastikan bahwa pekerja berkompeten (termasuk kemampuan mengidentifikasi bahaya) berdasarkan pengalaman, pendidikan dan pelatihan
Jika dapat dilakukan, mengambil tindakan yang dilakukan dan memelihara kecukupan kompetensi dan mengevaluasi keefektiftan tindakan yang dilakukan
Tindakan yang diberlakukan dapat mencakup, seperti contoh, penyediaan pelatihan, pembimbingan, atau penugasan kembali personil yang dipekerjakan saat ini, atau menyewa atau mengontrak personil yang kompeten.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi.
Kompetensi

## Slide 45
Kepedulian
Pekerja / Orang yang dibawah kendali organisasi harus PEDULI terhadap :
Kebijakan dan Sasaran K3L
Kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen K3L termasuk manfaatnya
Implikasi dan potensi dampaknya dari ketidaksesuaian persyaratan sistem manajemen K3L
Insiden dan hasil investigasi yang relevan dengan mereka
Aspek lingkungan, Bahaya, risiko K3 dan tindakan yang ditetapkan dan relevan dengan aktivitas mereka
Kemampuan untuk keluar dari situasi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan mereka

## Slide 46
PROSES KOMUNIKASI (7.4.1)
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen K3L
Termasuk :
apa yang akan dikomunikasikan
kapan dikomunikasikan
dengan siapa dikomunikasikan
bagaimana dikomunikasikan
Mempertimbangkan :
Keberagaman (gender, disabilitas, budaya, bahasa, dll)
Pandangan pihak berkepentingan
Persyaratan hukum dan persyaratan lain
Konsisten dengan sistem manajemen K3L
Internal (7.4.2)
Eksternal (7.4.3)
melakukan komunikasi diantara berbagai tingkat dan fungsi organisasi termasuk perubahan
memastikan proses komunikasi yang memungkinkan pekerja kontribusi terhadap continual improvement
Organisasi harus melakukan komunikasi secara eksternal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen K3L,dengan pertimbangan persyaratan hukum dan persyaratan lain
Komunikasi
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti komunikasi

## Slide 47
Keluasan informasi terdokumentasi untuk SMK3L dapat berbeda antar organisasi karena :
ukuran dan jenis kegiatan, proses, produk dan jasa dari organisasi
kebutuhan untuk memperagakan pemenuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lain organisasi
kompleksitas proses dan interaksinya
kompetensi pekerja
Sistem Manajemen K3L
Informasi Terdokumentasi yang disyaratkan Standard ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015
Informasi Terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi
Dalam persyaratan terbaru ini, istilah “Procedure” atau “Documented Procedure” diubah menjadi “Maintain Documented Information”
Sedangkan, untuk istilah “Record” diubah menjadi “Retain Documented Information”
Informasi Terdokumentasi

## Slide 48
Pembuatan & Pemutakhiran
Proses Informasi Terdokumentasi
Pengendalian Informasi Terdokumentasi
Ketika membuat dan memutakhirkan :
identifikasi dan deskripsi (misal judul, tanggal, penulis, atau nomor acuan)
format (misal bahasa, versi piranti lunak, grafik) dan media (misal kertas, elektronik)
Tinjauan dan persetujuan untuk kecukupan dan kesesuaian
Digunakan sebagai PEDOMAN dalam bekerja dan/atau mengendalikan proses
(DOKUMEN INTERNAL & EKSTERNAL)
Informasi terdokumentasi harus dikendalikan untuk memastikan :
tersedia dan sesuai untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan
terlindungi (kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, atau hilang integritas)
Dan dikendalikan :
distribusi, akses, perolehan kembali dan penggunaan
penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk menjaga tetap mudah dibaca
perubahan (misal versi / revisi)
retensi dan penempatan
Sebagai bukti hasil PEKERJAAN atau IMPLEMENTASI (REKAMAN)
Informasi Terdokumentasi

## Slide 49
OPERASI
Pelaksanaan untuk menangani RISIKO &PELUANG
  Goal : pelaksanaan sistem manajemen K3L berbasis PENCEGAHAN dan meningkatkan KINERJA K3L
Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Menetapkan Kriteria Operasi & Pengendalian Operasional
Mengendalikan BAHAYA dan Mengurangi Risiko K3
Manajemen Perubahan (Management of Change)
Pengadaan (Procurement) Barang dan Jasa
Pengendalian Kontraktor & Alih Daya (Outsourcing)
Pelaksanaan rencana tindakan untuk mengatasi :
  Risiko dan Peluang
  Bahaya & Aspek Penting Lingkungan
  Pemenuhan Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lain

## Slide 50
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan memelihara proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen K3L, dan untuk menerapkan tindakan yang ditetapkan dalam klausul 6, dengan:
menetapkan kriteria operasi untuk proses:
menerapkan pengendalian proses, menurut kriteria operasi.
memelihara dan menjaga informasi terdokumentasi
adaptasi pekerja
Koordinasi dengan organisasi lain apabila berada
pada lokasi dengan multi perusahaan.
Tindakan Perencanaan
Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Konteks Organisasi
Persyaratan Hukum & Persyaratan Lain
Bahaya & Aspek Penting
Risiko & Peluang
Sasaran K3L
Kriteria Proses
Eliminasi
Subtitusi
Rekayasa Teknik
Administratif
APD
Hierarchy Control
(8.1.2)
Emergency Preparedness & Response (8.2)
Hasill yang diharapkan
Perencanaan dan Pengendalian Operasional

## Slide 51
Manajemen Perubahan (Management of Change)
Organisasi harus menetapkan proses untuk menerapkan dan mengendalikan perubahan terencana sementara dan permanen yang berdampak pada Kinerja K3L, termasuk :
Produk, jasa, proses baru atau perubahannya, seperti :
Lingkungan kerja,
Organisasi
Lokasi kerja
Peralatan
Tenaga kerja
Persyaratan hukum dan persyaratan lain
Pengetahuan dan informasi terhadap bahaya dan risiko
Pengembangan teknologi dan pengetahuan
Organisasi harus meninjau dampak dari perubahan yang tidak terencana, mengambil tindakan untuk menangani dampaknya
Identifikasi Perubahan
Tinjauan Dampak Perubahan
Penetapan rencana pengendalian perubahan
Evaluasi Pelaksanaan Perubahan
Persetujuan Perubahan
Efektif ?
Tetapkan sebagai pengendalian operasional
Laporkan kepada Top Management
Pelaksanaan Perubahan
Ya
Tidak
Tindakan Korektif

## Slide 52
Pengadaan
Organisasi harus menetapkan, melaksanakan dan memelihara pengendalian pengadaan barang dan jasa untuk memastikan kesesuaian terhadap Sistem Manajemen K3L
Permintaan Barang & Jasa
Cek Kelengkapan Data
Lengkap ?
User mengajukan permintaan pengadaan barang dan jasa, dengan kelengkapan data, seperti :
Spesifikasi teknis barang & jasa yang jelas
Persyaratan B3
Persyaratan perijinan / lisensi
Persyaratan APD yang digunakan
Fungsi yang bertanggungjawab terkait pengadaan barang & jasa akan memeriksa kelengkapan data. Apabila tidak lengkap maka akan dikembalikan ke User. Bila perlu, konsultasikan kepada Petugas yang berkompeten terkait dengan Syarat K3L (Seperti : Ahli K3)
Mencari kandidat pemasok / penyedia jasa
Seleksi pemasok / penyedia jasa
Mencari kandidat pemasok / penyedia jasa dan juga melakukan seleksinya, dengan pertimbangan persyaratan K3 , seperti :
Persyaratan B3 (based on GHS)
Persyaratan lisensi K3L (SIO, SIA, IUJP, PJK3, dll)
Sistem manajemen K3L (Internasional / Nasional)
CHSE-MS
dll
A

## Slide 53
Pelaksanaan Pengadaan
Terima barang / Serah terima jasa
Verifikasi ?
Pemasok barang mengirimkan barang ke lokasi dan serah terima penyedia jasa, periksa keseuaian barang dan jasa yang disyaratkan di permintaan pengadaan.
Pemeriksaan barang dapat mengacu ke spesifikasi teknis, persyaratan K3L pengangkutan, kondisi kemasan, COA, MSDS, dll.
Pemeriksaan serah terima pekerjaan, dapat melihat persyaratan teknis, perijinan K3, kondisi berbahaya, dll
Pelaksanaan pekerjaan kontraktor dan outsourcing dibuatkan proses untuk mengendalikannya
Evaluasi Pemasok / Penyedia jasa
Evaluasi pemasok / penyedia jasa dapat dilakukan secara berkala atau selesainya akhir kontrak kerjasama. Dengan mempertimbangkan aspek K3L, seperti :
Kesesuaian terhadap sistem manajemen K3L perusahaan
Kesesuaian terhadap persyaratan hukum & persyaratan lain
Jumlah kecelakaan kerja
Jumlah temuan inspeksi K3L / audit K3L
Kesesuaian terhadap service level agreement atau LOI
A
Sesuai ?
Continual Improvement
Corrective Action
Pengadaan

## Slide 54
Organisasi harus menetapkan, merapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk siaga dan tanggap terhadap potensi situasi darurat yang teridentifikasi.
Menetapkan rencana tanggap darurat termasuk P3K
Menyediakan pelatihan
Secara berkala mengadakan simulasi dan pengujian rencana tanggap darurat
Evaluasi kinerja rencana tanggap darurat, termasuk setelah terjadi kondisi darurat
Mengkomunikasikan dan menyediakan informasi kepada semua pekerja
Mengkomunikasikan kepada seluruh kontraktor, tamu, pemadam kebakaran, pihak pemerintah dan masyarakat sekitar
Mempertimbangkan pihak berkepentingan lain didalam rencana tanggap darurat
Kesiagaan dan Tanggap Darurat

## Slide 55
Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja
Audit Internal
Tinjauan Manajemen
Evaluasi Kinerja

## Slide 56
Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja K3L organisasi.
Menentukan apa yang perlu dipantau dan diukur
Metode untuk memantau, mengukur, menganalisis dan evaluasi jika dapat diberlakukan untuk memastikan keabsahan hasil
Kriteria yang akan digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja K3L dan indikator yang sesuai
Kapan pemantauan, pengukuran dan hasilnya harus dianalisis, dievaluasi dan dikomunikasikan
Proses Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
Peralatan yang digunakan harus terkalibrasi atau terverifikasi dan dipelihara
Pemenuhan persyaratan hukum & lainnya;
kegiatan dan operasinya terkait dengan bahaya, risiko dan peluang yang teridentifikasi;
Pencapaian sasaran K3L
efektivitas pengendalian operasional dan pengendalian lainnya;
Aspek penting lingkungan
Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja
Organisasi harus mengevaluasi kinerja K3L dan efektivitas penerapan sistem manajemen K3L yang diterapkan. Memelihara hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Dan memelihara hasil kalibrasi dan verifikasi peralatan ukur yang digunakan

## Slide 57
Organisasi harus melaksanakan audit internal pada interval waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen K3L
a. sesuai dengan:
persyaratan organisasi sendiri untuk SMK3L, Termasuk Kebijakan K3L, dan Sasaran K3L
persyaratan Standar ini.
b. diterapkan dan dipelihara efektif
Persyaratan internal organisasi
Audit Internal SMK3L
Persyaratan ISO
Misalnya :
Standar dari Headquarter
Standar dari Customers
Standar Negara lain sebagai tujuan pasar
Yang relevan dengan SMK3L
Audit sistem manajemen mengacu kepada ISO 19011
9.2 Audit Internal

## Slide 58
Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara program audit internal, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi, persyaratan dan pelaporan audit internalnya.
Ketika menetapkan program audit internal, organisasi harus mempertimbangkan kepentingan dari suatu proses dan hasil audit terdahulu.
Menetapkan :
Frekuensi
Metode
Tanggungjawab
Konsultasi
Persyaratan
Pelaporan
Kriteria dan lingkup
Auditor
Program Audit Internal
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit.
Mempertimbangkan :
Pentingnya proses yang diaudit
Perubahan yang mempengaruhi organisasi
Hasil audit sebelumnya
Hasil Audit dilaporkan kepada
Manajer terkait;
kepada pekerja yang relevan,
jika ada, perwakilan pekerja,
dan pihak terkait lainnya;
Program Audit Internal

## Slide 59
Cakupan tinjauan manajemen :
Status tindakan tinjauan manajemen sebelumnya
Perubahan :
- isu eksternal dan internal
- kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan,
- persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
- risiko dan peluang
Sejauhmana kebijakan K3L & sasaran K3L tercapai
Informasi tentang kinerja K3L, termasuk kecenderungan dalam :
Insiden, ketidaksesuaian dan tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan
Hasil pemantauan dan pengukuran
Hasil evaluasi Pemenuhan
Hasil audit
Konsultasi dan partisipasi kerja
Risiko dan Peluang
Kecukupan sumberdaya untuk memelihara sistem manajemen K3L yang efektif
Komunikasi yang relevan dari pihak berkepentingan,
Peluang untuk improvement
Keluaran tinjauan manajemen harus mencakup keputusan:
kesesuaian, kecukupan dan keefektifan dari sistem manajemen K3L yang berkelanjutan dalam mencapai tujuannya;
keputusan yang berkaitan dengan peluan perbaikan berkelanjutan;
keputusan yang berkaitan dengan setiap kebutuhan untuk perubahan
Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen K3L organisasi, pada interval waktu yang telah direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.
Tinjauan Manajemen

## Slide 60
Improvement
Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
Perbaikan Berkelanjutan

## Slide 61
Hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
Hasil audit internal
Hasil tinjauan manajemen
Opportunities for improvement (10.1)
Hasill yang diharapkan
Ketidaksesuaian dan tindakan korektif (10.2)
Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
Ketika terjadi insiden dan ketidaksesuaian, harus :
bereaksi dengan tepat terhadap insiden dan ketidaksesuaian
evaluasi, dengan partisipasi dan keterlibatan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya
meninjau penilaian risiko saat ini
menetapkan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan (tindakan korektif), dengan pertimbangan pengendalian bahaya (8.1.2) dan manajemen perubahan (8.1.3)
melaksanakan penilaian risiko terkait bahaya baru dan perubahan
meninjau efektivitas tindakan yang diambil
melaksanakan perubahan sistem manajemen K3L

## Slide 62
Identifikasi ketidaksesuaian
Analisa penyebab ketidaksesuaian
Identifikasi proses sejenis yang memungkinkan terjadi ketidaksesuaian
Menetapkan & melaksanakan tindakan korektif
Reaksi terhadap dampak ketidaksesuaian
Perubahan terhadap SMK3L (standarisasi)
Efektif ?
Laporkan ke Tinjauan Manajemen
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari:
sifat ketidaksesuaian dan setiap tindakan yang dilakukan berikutnya;
hasil dari setiap tindakan korektif..
Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

## Slide 63
Terjadi Insiden
Pengendalian dampak insiden
Pembentukan Tim Investigasi
Pelaksanaan Investigasi Insiden
Penanganan Insiden
Pelaporan & Investigasi Insiden
Ketika terjadi insiden, maka perlu dilakukan penanganan terhadap insiden yang terjadi, dapat dilihat di Proses Kesiagaan dan Tanggap Darurat
Kendalikan dampak dari insiden yang terjadi, seperti isolasi, blokade, dll
Membentuk tim investigasi, terdiri dari penanggungjawab area, tenaga ahli dan pihak eksternal apabila di perlukan.
Pelaksanaan investigasi insiden, dengan cara :
Isolasi area
Pengumpulan informasi, barang bukti dan saksi-saksi
Interview saksi
Analisa penyebab insiden
Pelaporan Insiden
Melaporkan insiden yang terjadi kepada internal dan eksternal apabila diperlukan.
A

## Slide 64
Penetapan dan pelaksanaan tindakan korektif
Monitoring dan evaluasi tindakan korektif
Identifikasi pada proses / area sejenis dengan pertimbangan HIRA / IAD
Perubahan terhadap SMK3L (standarisasi)
Efektif ?
Laporkan ke Tinjauan Manajemen
A
Identifikasi pada aktivitas / proses / area yang sejenis dengan pertimbangan risk assessment yang sudah ada.
Menetapkan tindakan korektif yang dibutuhkan, dan melaksanakannya. Tindakan korektif yang dilakukan, dapat diperuntukkan untuk aktivitas / proses / area yang sejenis.
Pantau dan evaluasi tindakan korektif yang dilakukan. Apabila diperlukan dapat ditambahkan tindakan korektif lainnya.
Apabila sudah efektif, maka dapat ditetapkan sebagai pengendalian operasional dan melaukan penilaian ulang terhadap risiko.
Laporkan status investigasi insiden kepada manajemen puncak
Pelaporan & Investigasi Insiden

## Slide 65
Organisasi harus memperbaiki secara berkelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan dari sistem manajemen K3L, antara lain :
Peningkatan kinerja K3L
Mempromosikan budaya yang mendukung sistem manajemen K3 (Budaya K3)
Mempromosikan partisipasi pekerja dalam melaksanakan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen K3
Mengkomunikasikan hasil perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pekerja
Menjaga dan memelihara informasi terdokumentasi dari bukti perbaikan berkelanjutan
10.3 Perbaikan Berkelanjutan

## Slide 66
JANGAN LUPA :
ISI SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
COPY DAFTAR HADIR PESERTA UNTUK SERTIFIKAT
DAFTAR KE MAILING LIST Sentral Sistem untuk berdiskusi dengan para
profesional, konsultan dan berbagai pihak terkait
  hse-community@sentral-sistem.com
  quality-technique@sentral-sistem.com
  business-improvement@sentral-sistem.com
SEGERA IMPLEMENTASIKAN PELATIHAN INI DI PERUSAHAAN ANDA
KUNJUNGI WEBSITE http://www.sentralsistem.com untuk informasi lainnya
TERIMAKASIH