## Slide 1: AUDIT
ISO/IEC
17025 : 2017
INTERNAL
Pengujian sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi

## Slide 2: Penjelasan Training
Training IA ISO/IEC 17025:2017 ini dibuat berdasarkan referensi :
  ISO 17025:2017 pasal 8.8 Internal audits (Opsi A)
  ISO 19011:2018 Panduan untuk Audit Sistem Management
  ISO 9000:2015 Basic fundamental dan perbendaharaan kata
  Tambahan teknik audit berdasarkan performa versi Sentral Sistem
Program training
  Teori
  Studi kasus
  Ujian, dengan nilai kelulusan ≥ 70
Hasil training
  Jika peserta lulus ujian maka akan mendapatkan sertifikat “Successful”
  Jika peserta tidak lulus ujian maka akan mendapatkan sertifikat “Attendance”
INTERNAL AUDIT

## Slide 3: DEFINISI
DAN ISTILAH
BAGIAN 1
Pengujian sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
INTERNAL AUDIT ISO/IEC 17025 : 2017

## Slide 4: CONTENTS
Tujuan Audit Sistem Managemen
Definisi Audit
  Bukti Objective
  Kriteria Audit
Jenis Audit Berdasarkan Auditornya
Sistem Audit yang Efektif
  Ukuran Efektifitas Sistem
  Compliance = Efektif?
  Perbandingan Audit Compliance vs Audit Performance
Diskusi Kelompok

## Slide 5: Tujuan Audit Sistem Management
Untuk menentukan apakah sistem manajemen telah sesuai dengan standard ISO/IEC 17025:2017
Untuk memverifikasi apakah sistem manajemen telah dilaksanakan oleh semua lapisan organisasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Untuk mengevaluasi keefektifan dari sistem manajemen dalam rangka memenuhi persyaratan standard dan pencapaian target manajemen.
Untuk mengidentifikasi Ketidaksesuaian dan Kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen
Untuk mengidentifikasi Improvement dan perbaikan yang diperlukan.

## Slide 6
Sumber ISO 19011 : 2018
Definisi AUDIT
Pengujian sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh
bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk
menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi

## Slide 7
Bukti Objective
Data pendukung mengenai keberadaan dan kebenaran suatu hal yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu, Bisa berupa :
    Fakta yang diperoleh selama observasi, misalnya : hasil observasi menunjukkan bahwa pekerja tidak mengikuti standard/ instruksi
    Rekaman (catatan), misalnya : terdapat record keluhan pelanggan yang tidak jelas statusnya (belum ada tindakan perbaikannya)
    Pernyataan yang bersangkutan dengan pelaksanaan dari sebuah element sistem manajemen, misalnya : manajemen atau karyawan tidak memahami kebijakan mutu
Berdasarkan pengamatan (observasi), pengukuran, evaluasi dan pengujian dan dapat diverifikasi keabsahannya.
ISO 19011:2018 – ISO/IEC 17025:2017 © Copyright Sentral Sistem, February 2019

## Slide 8: Kriteria Audit
SISTEM MANAJEMEN MUTU
Persyaratan ISO/IEC 17025 klausul 6.6.2 Memastikan produk dan jasa yang disediakan external sesuai persyaratan laboratorium ....
Kriteria Audit 2 “Dokumen VS Dokumen”
(keterkaitan antar dokumen
Compliance)
Kriteria Audit 1 “SMM VS Persyaratan”
(prosedur sesuai persyaratan, Compliance)
Prosedur vs form
Aktual pelaksanaan dijalankan sesuai prosedur
Sistem Seleksi Lab Subcon. | 
Lingkup Terakreditasi | 9
Ketidakpastian (CMC) | 5
Lead time layanan | 7
Rata-rata | 7
Lulus | R
Tidak lulus | 
Kriteria Audit 3
Dokumen VS Pelaksanaan
(penerapan dilakukan
sesuai prosedur, Compliance)
Kriteria Audit 4 “Hasil kerja vs Spesifikasi
(standard diikuti, Compliance)
Standard Kelulusan | Aktual
>6 | Tidak ada subconr yang nilai seleksinya dibawah dari 6

## Slide 9: Kriteria Audit
Dokumen kerja vs Persyaratan sistem manajemen
Kesesuaian isi dokumen dengan semua elemen ISO/IEC 17025:2017, misalnya : persyaratan ISO/IEC 17025 pasal 6.6 mensyaratkan bahwa laboratorium harus memiliki prosedur pengendalian produk dan jasa yang disediakan external. Aktualnya : terdapat proses pengujian /kalibrasi yang dilakukan oleh subcont tetapi tidak ada prosedur atau sistem yang mengatur sistem pengendalian pengujian external.
Dokumen Kerja vs dokumen lainnya
Keterkaitan antar dokumen, keterkaitan antara prosedur dengan instruksi kerja dan recordnya, keterkaitan antara Quality Manual dengan procedure dst. Misalnya : Prosedur pengembangan lingkup menyatakan bahwa usulan pengembangan lingkup baru harus mengisi form pengajuan lingkup, aktualnya tidak ada form pengajuan lingkup.
Dokumen kerja vs Pelaksanaan
Kesesuaian pelaksanaan dan prosedur tertulisnya, misalnya : prosedur menyatakan bahwa untuk identifikasi dokumen kadaluarsa, harus distampel “kadaluarsa”, aktualnya : penandaan dokumen kadaluarsa hanya dengan disilang besar.
Hasil kerja vs Spesifikasi tertentu / customer
Ketidaksesuaian hasil kerja dengan spesifikasi, misalnya : spesifikasi timbangan kapasitas sampai 1 ton, namun hanya dikalibrasi sampai 500 kg. Masa simpan rekaman hasil pengujian suatu customer minimal disimpan selama 5 tahun, namun ada yang baru 3 tahun, ternyata sudah dimusnahkan.

## Slide 10: Jenis-Jenis Audit Berdasarkan Auditornya
Badan Akreditasi
Laboratorium
(Internal Audit, Audit Pihak ke 1)
Supplier
Misal : UKAS, KAN, dll.
Akreditasi (Extrinsic Audit, Audit Pihak ke 3)
Audit Supplier (External Audit, Audit Pihak ke 2)
Customer
Audit Customer (External Audit, Audit Pihak ke 2)

## Slide 11
Sistem Audit yang Efektif
Beberapa critical elements yang harus diperhatikan a.l;
Akses kepada Management level - Total Management support dan komitmen
Manpower, biaya, fasilitas
Authority, responsibility dan Organizational Independence
Akses terhadap fasilitas, dokumen dan personnel
Metode pelaporan hasil
Pemeriksaan terhadap tindakan Corrective dan Preventive Action.
Auditor yang dipilih memahami area yang akan diaudit

## Slide 12
Fokus Sistem : Sistem diterapkan dengan konsisten
Tugas, tanggung jawab PIC pelaksana proses
Ukuran Efektifitas Sistem : Jumlah temuan audit
Fokus : Sasaran tercapai
Tugas dan tanggung jawab Manajemen
Ukuran Efektifitas : tercapainya sasaran
RUANG SISTEM
Proses Penjualan
Proses Pengujian / Kalibrasi
Proses Pembelian
Proses Corrective & Preventif Maintenance
Proses Warehouse
…………
RUANG SASARAN LABORATORIUM
Sasaran Penjualan
Sasaran Productivity & Efisiensi
Sasaran Ontime pemenuhan barang dan jasa
Sasaran Downtime peralatan
Sasaran Akurasi data Warehouse
…………..
Sistem dan Sasaran seperti 2 ruangan yang terpisah
Namun kondisi yang sering terjadi
Ukuran efektifitas sistem  KINERJA

## Slide 13
UKURAN EFEKTIFITAS SISTEM  KINERJA
SISTEM / PROSEDUR
UKURAN KINERJA
Pengiriman
Pengembangan Lingkup Baru
Kalibrasi / Pengujian
Ketepatan waktu pengiriman 100%
Tidak salah kirim
Kesesuaian jumlah barang 100%
Productivity dan Efisiensi tercapai
Penyelesaian kalibrasi / pengujian tepat waktu
Minimal Kesalahan atau Minimal Perbaikan
…….
…….
…….
Ukuran efektifitas sistem  KINERJA

## Slide 14
INPUT :
Apakah input yang
diperoleh tidak sesuai
kriteria ?
Output Bermasalah:
1
PROSES
KETIKA KINERJA BERMASALAH,
EVALUASI KELEMAHAN PADA SISTEM (MASALAH PADA INPUT ? ATAU PROSES ?)
3
2
Pelajari Sumber Masalah
Proses tidak dikelola dengan baik
Proses mendapat input yang tidak baik atau
PERBAIKAN TERHADAP SISTEM AKAN MENGHASILKAN PERBAIKAN YANG PERMANEN
OUTPUT AKAN STABIL WALAUPUN TERJADI PERGANTIAN ORANG
Proses dijalankan sesuai standard ? Standard kurang baik ? Sistem Kontrol ? Pekerja kompeten ?
Ukuran efektifitas sistem  KINERJA

## Slide 15: Fungsi Utama Internal Audit yang baik !
Bukan sekedar
Memastikan sistem dijalankan sesuai aturan (prosedur/persyaratan ISO/IEC 17025)
Tetapi dapat
Membantu melihat kelemahan dari sistem manajemen.

## Slide 16: Sebagai Auditor : Menurut Anda apakah terjadi penyimpangan pada sistem ??
Salah satu laboratorium kalibrasi telah terakreditasi ISO/IEC 17025, kapasitas kalibrasinya masih cukup longgar. Oleh karena itu Manajemen menargetkan adanya pertumbuhan order dari pelanggan. Pada saat meeting, marketing mempunyai ide untuk menawarkan program one day service kepada pelanggan. Menurut marketing, program tersebut mempunyai 2 manfaat sekaligus:
  Customer yang minta cepat bisa terlayani dengan baik,
  Laboratorium meningkatkan ordernya.
Mendengar ide tersebut, manajemen setuju dan minta program tersebut segera direalisasikan. Marketing kemudian membuat program sbb:
  Program one day service dipublikasikan di website dan media sosial lab.
  Pelanggan dapat dilayani one day service jika sudah melakukan booking dan kapasitas tersedia.
Setelah program berjalan 3 bulan, dilakukan evaluasi, ternyata terdapat beberapa pelanggan yang complain, mereka datang ke lab. dan membawa alat yang ingin dikalibrasi hari itu juga tetapi belum melakukan booking one day service.
“ Kita sudah memutuskan bahwa untuk mendapatkan layanan one day service, pelanggan harus melakukan booking terlebih dahulu. Dan kita pernah mengumumkan itu di website dan sosial media dengan sangat detail. Jadi customer yang complain adalah customer yang tidak membaca pengumuman tersebut secara lengkap. Jika mereka membaca dengan teliti seharusnya mereka mengerti aturan kita. Dan sebagai perusahaan yang sudah terakreditasi ISO/IEC 17025, kita harus konsisten dengan aturan yang sudah dibuat, jika tidak, kita akan mendapat masalah pada saat diaudit oleh KAN. Tolong dijelaskan ke Customer bahwa sistem di kita memang harus melakukan booking terlebih dahulu jika ingin mendapatkan layanan one day service. Dan ini sudah dipulikasikan di website dan media sosial kita, sejak 3 bulan yang lalu.
Notes: Comply belum tentu efektif. Sistem sudah sesuai, tapi tidak efektif. Maka bisa menjadi opportunity for improvement (OFI). Fokus dalam menyusun sistem seharusnya adalah effectiveness

## Slide 17
COMPLIANCE = EFEKTIF ???
Sistem sudah compliance,
tetapi apakah pasti efektif ?
Mungkinkah masih terdapat beberapa
kendala sebagai berikut :
  Banyak gangguan di internal
  perusahaan, atau
  Complain dari pelanggan akibat
  supplier
Bagaimana jika perusahaan sudah
mempunyai sistem seleksi,
tetapi sistem seleksinya terlalu mudah,
sehingga semua supplier pasti lulus ??

## Slide 18
COMPLIANCE = EFEKTIF ???
Sistem sudah compliance,
tetapi apakah pasti efektif ?
External Berubah:
Tuntutan Customer berubah
Peraturan berubah
Persaingan berubah
Apa yang sudah baik hari ini belum
tentu masih relevan untuk saat ini

## Slide 19: Perbandingan Audit Compliance vs Audit Performance
Performance Audit
Compliance Audit
Apakah prosedur kalibrasi/pengujian external (Subcon) sudah sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17025 ?
Apakah prosedur kalibrasi/pengujian external (Subcon) dijalankan dengan konsisten ?
Apakah prosedur kalibrasi external (Subcon) sudah sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17025?
Apakah prosedur kalibrasi/pengujian external (Subcon) dijalankan dengan konsisten?
Apakah objectives/ tujuan proses kalibrasi/pengujian external (Subcon) tercapai ? Hasil Uji / kalibrasi bagus sesuai standar mutu dan selesai tepat waktu ?
Apakah resiko dan peluang dari proses pembelian sudah di identifikasi dan di review keefektifannya?
Jika proses kalibrasi/pengujian external (Subcon) sudah mengikuti prosedur pembelian, maka dinyatakan TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN (Compliance)
Jika proses kalibrasi/pengujian external (Subcon) tidak dijalankan sesuai prosedur berarti TERJADI PENYIMPANGAN (Ketidaksesuaian)
Jika ada complain karena adanya keterlambatan dalam proses kalibrasi/pengujian external (Subcon) - Walaupun proses kalibrasi/pengujian external (Subcon) sudah mengikuti prosedur, akan tetapi objectives/ tujuannya tidak tercapai, maka dinyatakan “Ada kelemahan dari prosedur kalibrasi/pengujian external (Subcon)”. Auditor mencoba mengidentifikasi letak kelemahan pada prosedur tersebut. (Apakah sistem seleksi masih kurang baik ? Dst)
Notes: Untuk melihat effectiveness, fokus pada output performance

## Slide 20: Diskusi kelompok
Identifikasi proses yang kinerjanya masih belum baik walaupun prosedur sudah dijalankan secara konsisten
Identifikasi perubahan yang terjadi di external yang berdampak pada kondisi yang dulu sudah baik berpotensi menjadi “kurang” baik
Waktu : 15 Menit

## Slide 21
Sistem Audit : Audit Berdasarkan Performa = Mengecek Kesesuaian pada 4 Kriteria Compliance + Pencapaian Objectives/ Tujuan dari Prosedur
Proses | Audit berdasarkan performa | Objectives terukur (ukuran keefektifan proses)
Pembelian | Bukan sekedar melihat prosedur dijalankan atau tidak, tapi melihat pencapaian objectives proses yaitu: Mendapatkan supplier yang dapat men-supply produk/jasa sesuai spesifikasi dan dapat mengirim tepat waktu serta dengan harga kompetitif | Ukuran keefektifan proses pembelian Barang / jasa tidak sesuai spesifikasi 0 kasus per bulan. Ketepatan pemenuhan barang dan jasa100% Harga < harga perkiraan sendiri.
Pengendalian dokumen | Bukan sekedar melihat prosedur pengendalian dokumen dijalankan atau tidak, tapi melihat pencapaian objectives proses yaitu Menjamin dokumen dan data perusahaan terkontrol dengan baik, sehingga hanya dokumen resmi dan terbaru yang beredar dan berada di lokasi dokumen tersebut digunakan. | Ukuran keefektifan proses pengendalian dokumen Temuan audit dokumen tidak resmi yang beredar 0 kasus per bulan. Temuan dokumen tidak ada dilokasi dokumen tersebut digunakan0 kasus per bulan. Temuan dokumen kadaluarsa yang beredar 0 kasus per bulan.
Notes: FOKUS PADA OBJEKTIF PROSES AKAN MEMPERMUDAH AUDIT BERDASARKAN PERFORMA

## Slide 22: KONSEP AUDIT
MENURUT
BAGIAN 2
Pengujian sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
INTERNAL AUDIT ISO/IEC 17025 : 2017
ISO 19011:2018

## Slide 23
Audit:
proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
Temuan Audit :
Hasil evaluasi dari bukti audit yang dibandingkan dengan kriteria audit
Bukti Audit :
Rekaman/catatan, pernyataan fakta atau informasi lainnya yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi
Kesimpulan Audit :
Hasil dari suatu audit yang disampaikan oleh tim audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan seluruh temuan audit
Tim Audit :
Satu atau lebih auditor yang melakukan audit
Auditor:
Orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit
Technical Expert:
Orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus terhadap subyek yang diaudit
Kriteria Audit :
Seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai acuan audit
Klien Audit :
Organisasi atau orang yang meminta pelaksanaan audit
Program Audit :
Sekumpulan rencana audit yang direncanakan dalam waktu tertentu dan diarahkan untuk maksud tertentu
Auditee:
Organisasi atau orang yang diaudit
KONSEP AUDIT ISO 19011:2018

## Slide 24
ISO 19011-2018
Pasal 4 : Prinsip-Prinsip Audit
a. Memegang Etika :
Dasar profesionalisme antara lain Kepercayaan, Integritas, Memegang Kerahasiaan, Kebijaksanaan
b. Kejujuran dalam Penyampaian :
Kewajiban untuk melaporkan yang sebenarnya dan tepat
c. Rahasia :
Menjaga kerahasiaan informasi
d. Memegang Nilai-nilai Profesionalisme :
Menerapkan ketepatan dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan audit
e. Independen :
Objektif dan terhindar dari konflik kepentingan
f. Bukti berdasarkan Fakta :
Metoda rasional untuk mencapai kesimpulan audit yang dapat dipercaya dalam proses audit yang sistematis. Bukti Audit dapat diverifikasi
g. Pendekatan resiko :
Melakukan audit dengan mempertimbangkan resiko dan peluang, audit fokus tehadap hal-hal yang signifikan terhadap pencapaian tujuan audit

## Slide 25: PERUBAHAN ISO 19011:2018
Menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh organisasi ISO
  High level structure, penyamaan struktur sistem manajemen yang berlaku untuk semua standard sistem manajemen, seperti ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018, dan standard sistem manajemen lainnya
  Konteks organisasi: Isu Internal, External, harapan dan tuntutan dari pihak terkait
  Leadership dan Komitmen
  resiko dan kesempatan (risk & opportunity)
  Pendekatan Proses dan kinerja

## Slide 26: PERUBAHAN ISO 19011:2018
Optimalisasi sistem audit menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini. PERUBAHAN UTAMA PADA ISO 19011:2018
  Penambahan pendekatan resiko dalam prinsip audit
  Pengembangan di pedoman pengelolaan program audit
  Pengembangan di pedoman pelaksanaan audit khususnya di perencanaan audit
  Pengembangan di persyaratan kompetensi general untuk auditor
  Penyesuaian di terminologi merefleksikan ke proses bukan ke object
  Menghilangkan annex A terkait dengan persyaratan kompetensi untuk spesifik sistem manajemen, karena tidak praktis untuk menetapkan persyaratan kompetensi untuk semua disiplin ilmu
  Pengembangan Annex A untuk menyediakan pedoman audit untuk konsep baru seperti konteks organisasi, leadership dan komitment, virtual audit, mata rantai pasokan

## Slide 27: INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF
PERENCANAAN
AUDIT
PELAKSANAAN
AUDIT
FOLLOW UP
AUDIT
P
D
C
A
MENYUSUN PROGRAM AUDIT
(NEW !)
Proses Audit

## Slide 28: PROGRAM AUDIT
Program audit umumnya diwujudkan berupa:
Prosedur Audit dengan objektif / tujuan / performance indexnya.
Variasi Prosedur Audit seperti: Internal, Subcon, Investigatif, sesuai kebutuhan Laboratorium.
Analisa Resiko Prosedur Audit
Matrix Kompetensi Auditor
Tugas dan tanggung jawab / jobdesc lead auditor, auditor, dan auditee.
Prosedur untuk pengendalian dokumen dan Rekaman yang sesuai dengan kebutuhan audit.
Materi training dan dokumen pendukung lainnya seperti form-form checklist, schedule.
Budget Audit

## Slide 29
Internal Quality Audit out-line
Start
Lead auditor
Mempersiapkan dan mengembangkan jadwal Audit Plan
Memilih Audit Team
Menghubungi Auditee
Pengarahan audit team
Lead Auditor, Auditor & Auditee
Opening meeting
Lakukan internal quality audit yang efektif
Auditor
Mempersiapkan Check list, audit report dll.
Lead Auditor & Auditor
Mempersiapkan laporan internal quality audit
Lead Auditor, Auditor & Auditee
Closing meeting
Non-Kesesuaian
Auditee
Tindakan perbaikan
Auditor
Verifikasi Ke-efektifan
Lead auditor
Me-review dan mengkompilasi seluruh laporan audit
Senior Management
Regular
Management review dan support
Stop
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Notes: 5.6.2 Masukan tinjauan
Masukan pada tinjauan manajemen harus mencakup informasi tentang :
  hasil audit,
  umpan balik pelanggan,
  kinerja proses dan kesesuaian produk,
  status tindakan pencegahan dan koreksi,
  tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu
  perubahan yang dapat dipengaruhi sistem manajemen mutu, dan
  saran-saran untuk perbaikan

## Slide 30
PLAN | DO | CHECK | ACT
5.2 Menetapkan Sasaran dari Program Audit
5.3 Menetapkan dan Mengevaluasi Resiko dan Peluang dari Program Audit
5.4 Menetapkan program audit
5.5 Pelaksanaan Program Audit
5.6 Monitor Program Audit
5.7 Meninjau dan Meningkatkan Program Audit
6.2 Inisiasi Audit
6.3 Persiapan Aktifitas Audit
6.4 Pelaksanaan Aktifitas Audit
6.5 Persiapan dan Distribusi Laporan Audit
6.6 Penyelesaian Audit
6.7 Pelaksanaan Follow up Audit
Penyusunan Program Audit
Pelaksanaan Program Audit

## Slide 31: 5.3 Menetapkan dan Mengevaluasi resiko dan Peluang dari Program Audit (NEW, ISO 19011:2018)
Penetapan resiko dan Peluang yang bisa berdampak pada pencapaian sasaran audit
resiko terkait dengan
  Perencanaan, permasalahan di perencanaan, scope, jumlah, durasi, waktu, lokasi schedule audit
  Sumber daya, waktu yang tidak cukup, peralatan dan/ atau pelatihan untuk pengembangan pogram audit atau pelaksanaan audit
  Pemilihan team audit, ketidakcukupan kompetensi
  Komunikasi, ketidakefektifan komunikasi proses komunikasi
  Pelaksanaan, ketidakefektifan koordinasi didalam program audit, kerahasiaan
  Pengendalian informasi yang terdokumentasi (documented information), kegagalan dalam memproteksi catatan audit
  Memantau, mereview, dan peningkatan program audit,
  Ketersediaan dan kerjasama auditee, ketersediaan bukti untuk diperiksa
Kesempatan untuk meningkatkan program audit
  Pelaksanaan multiple audit
  Minimalisasi waktu dan perjalanan
  Penyesuaian level kompetensi team audit sesuai level sasaran dari audit
  Penyesuaian tanggal audit dengan keberadaan staff kunci auditee

## Slide 32: AUDITOR
KOMPETENSI DAN TANGGUNGJAWAB
BAGIAN 3
Pengujian sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
INTERNAL AUDIT ISO/IEC 17025 : 2017

## Slide 33: KOMPETENSI AUDITOR & AUDIT TEAM LEADER
33
AUDITOR
1. Pemahaman tentang prinsip-prinsip, proses dan metode audit, diantaranya:
- Memahami resiko dan peluang terkait dengan objek yang diaudit
- Memahami konsep Risk-based audit
- Audit diprioritaskan pada hal-hal yang penting/signifikan
- Mampu berkomunikasi yang baik, lisan maupun tertulis
- Memahami teknik sampling audit yang efektif
- Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi
2. Memahami Sistem Manajemen ISO/IEC 17025 dan referensi lainnya, seperti:
- Prosedur, Permintaan khusus pelanggan, dll
3. Memahami Organisasi & konteksnya, seperti:
- isu-isu internal dan eksternal
- isu-isu keberpihakan
4. Peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lainnya

## Slide 34: KOMPETENSI AUDITOR & AUDIT TEAM LEADER
34
AUDIT TEAM LEADER
1. Mengorganisir dan mengarahkan anggota tim audit
2. Memahami isu-isu strategis melalui diskusi dengan Top Manajemen
3. Mengelola proses audit, seperti:
- resiko yang bisa menghambat tercapainya tujuan audit
- Memberikan arahan dan panduan kepada anggota tim audit
- Menghindari konflik yang bisa terjadi selama audit
4. Memimpin tim audit dalam membuat kesimpulan hasil audit
5. Mempersiapkan dan membuat laporan audit

## Slide 35: PEMELIHARAAN & PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR

## Slide 36: Tanggung jawab Audit Team Leader
Menentukan Cakupan audit
(bersama Manager Mutu)
Membuat jadwal audit
Menentukan Team Audit
Konfirmasi dan distribusi jadwal audit ke auditee
Membuat kompilasi laporan hasil audit dan diserahkan kepada Manajemen Puncak.

## Slide 37: Tanggung jawab Audit Team Leader
Melakukan opening dan closing meeting audit
Memonitor progress status setiap CAR yang timbul.
Menilai dan mengembangkan keefektifan sistem internal audit yang berlaku saat ini
Memonitor dan mengevaluasi performa Auditor.

## Slide 38: Tanggung jawab Auditor
Mempersiapkan check list sebelum audit dijalankan
Memeriksa kesesuaian dokumentasi dengan persyaratan ISO/IEC 17025
Memeriksa pelaksanaan operasi dengan dokumentasi
Mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti obyektif

## Slide 39: Tanggung jawab Auditor
Meminta konfirmasi temuan kepada auditee atas temuan yang didapat
Mencatat dan melaporkan dengan jelas penemuan-penemuan audit kepada penanggung jawab area yang diaudit.
Verifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

## Slide 40: Tanggung jawab Auditee
Mempersiapkan segala keperluan untuk lancarnya proses audit, a.l: dokumen kerja, personil pelaksana, record, waktu dan bila mungkin area yang nyaman.
Menjelaskan hal-hal yang ditanya oleh auditor dengan sesungguhnya dan tidak berbelit-belit.
Akui temuan bila memang itu benar adanya.
Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan bila ditemukan Ketidaksesuaian.
Menghargai auditor sebagai partner dalam membangun suatu sistem kerja yang efektif.

## Slide 41: FASE-FASE
PELAKSANAAN
BAGIAN 4
Pengujian sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
INTERNAL AUDIT ISO/IEC 17025 : 2017
AUDIT INTERNAL

## Slide 42: Fase-Fase Audit
PERENCANAAN
AUDIT (6.2 & 6.3)
PELAKSANAAN
AUDIT (6.4-6.6)
FOLLOW UP
AUDIT(6.7)
FASE 1
FASE 2
FASE 3
Program Audit

## Slide 43: CONTENTS
FASE I Perencanaan Audit
  Membuat Jadwal Audit
  Pemilihan Tim Audit
  Konfirmasi Jadwal Audit
  Pengarahan untuk Tim Audit
  Pembuatan Checklist Audit
FASE II Pelaksanaan Audit
  Opening meeting
  Pelaksanaan audit
    Siklus Pelaksanaan Audit
    Metode Pelaksanaan Audit
    Kelemahan Selama Pelaksanaan Audit
    Teknik-Teknik Sampling
    Human Factor
      Faktor Sikap Permusuhan dari Auditee
    Teknik Komunikasi Saat Wawancara
    Observasi & Periksa
  Hal-hal yang seharusnya dihindari selama pelaksanaan audit
  Hasil Audit
  Membuat Laporan audit
    Penulisan Temuan Audit
  Closing meeting
FASE III Follow Up Audit
  Tindakan Perbaikan Audit
  Verifikasi Tindakan Perbaikan

## Slide 44: Fase I : Perencanaan Audit
Meliputi a.l:
  Memahami Organisasi dan keterkaitannya *
  Memahami Resiko dan Peluang *
  Buat Program Audit berdasarkan proses * dengan mempertimbangkan resiko, trend kinerja internal dan external, pentingnya proses dan perubahan yang mempengaruhi organisasi (Change Management) *
  Pemilihan audit team.
  Konfirmasi schedule audit
  Pra Audit
    Pengarahan untuk audit team
    Pembuatan Checklist Audit berdasarkan proses dengan mempertimbangkan resiko dan peluang pada tiap proses *

## Slide 45: 6.3.2.1. Pendekatan berdasarkan resiko dalam perencanaan (NEW ISO 19011:2018 !!)
Mengadopsi pendekatan berdasarkan resiko berdasarkan informasi dari program audit dan dokumen yang diberikan dari auditee
Perencanaan audit harus mempertimbangkan resiko dari kegiatan audit terhadap proses dari auditee, dan menetapkan persetujuan klien audit, team audit dan auditee terkait dengan pelaksanaan audit
resiko terhadap pencapaian sasaran audit akibat dari perencanaan yang tidak efektif
resiko kepada auditee yang terjadi selama pelaksanaan audit
  resiko bisa terjadi sebagai akibat dari kehadiran team audit yang mempengaruhi pengaturan di QHSE dan terhadap produk, jasa, personal atau infrastruktur (misalnya kontaminasi di clean room)

## Slide 46: ۞ Membuat jadwal audit
Jadwal pelaksanaan audit dibuat berdasarkan proses bukan departemen atau pasal ISO/IEC 17025.
Jadwal Audit berdasarkan proses * dengan mempertimbangkan resiko, trend kinerja internal dan external (termasuk hasil audit sebelumnya), kritikal proses dan perubahan yang mempengaruhi organisasi *, yaitu a.l:
Dasar penetapan prioritas program audit
  Proses beresiko tinggi
  Langsung berkaitan dengan pelanggan (Customer Oriented Process)
  Kritikal proses (Proses beresiko tinggi, special characteritic, safety, regulasi pemerintah)
  Special proses, (proses dimana ketidaksesuaian yang timbul tidak dapat diverifikasi pada saat inspeksi) audit harus lebih ditekankan kepada sistem pengontrolan pada proses.
  Kinerja Proses (trend kinerja internal, external, hasil audit sebelumnya.

## Slide 47: Jadwal Audit
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun jadwal audit:
Ruang Lingkup Audit
  Lokasi
  Unit dalam organisasi
  Proses dan aktivitas yang akan diaudit
  Lama pelaksanaan audit
  Loading kerja Auditee
  Jam Kerja dan Jumlah shift
  Jam makan siang / istirahat
Jumlah personil yang menjalankan
kegiatan yang bersangkutan.
Kerumitan (complexity) proses
Pentingnya (criticality) proses
PERUBAHAN YANG TERJADI PADA PERUSAHAAN *

## Slide 48: Jadwal Audit
Perubahan yang mempengaruhi organisasi *
    Setiap perubahan memiliki konsekuensi positif dan negatif
    Perubahan sistem berdampak pada perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan memerlukan kontrol yang ketat sampai perubahan tersebut sudah menjadi kebiasaan.
    Audit perlu dilakukan untuk memastikan perubahan tidak berdampak negatif dan kebiasaan personal sudah berubah mengikuti sistem baru
  Hasil audit sebelumnya, Jika menunjukkan banyaknya Ketidaksesuaian maka frekuensi audit harus lebih sering atau lebih lama.

## Slide 49: Diskusi kelompok
Identifikasi perubahan yang terjadi di Perusahaan dalam waktu 1 tahun terakhir :
Perubahan terjadi di proses apa ?
Apa yang berubah ? Apa potensi negatif yang bisa terjadi terhadap integritas sistem manajemen mutu ? Atau berpotensi terjadi penyimpangan karena adanya perubahan kebiasaan ?
Buat check list untuk memeriksa potensi
penyimpangan yang terjadi akibat adanya
perubahan
Waktu : 15 Menit

## Slide 50
Program audit ditambah, ketika kinerja menurun
atau terjadi perubahan yang berdampak pada sistem
Notes: Tanya audience, sharing bagaimana mereka menyusun jadual audit

## Slide 51: Pemilihan Audit Team
Jumlah anggota audit team bervariasi tergantung dari :
  Scope (jangkauan audit)
  Kompleksitas proses yang akan di audit
  Kemampuan tim audit untuk mampu berinteraksi secara efektif dengan perwakilan auditi
  personil (auditor) yang tersedia.
  Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan audit
  Kebutuhan keahlian atau pengalaman tertentu dari area tersebut.

## Slide 52
Pada umumnya pemilihan auditor berdasarkan
  kelulusan ujian IQA dan tidak mengaudit area sendiri
Seharusnya
Team audit/ auditor harus mereka yang independen terhadap area yang akan diaudit.
Team audit/ auditor harus memahami teknologi proses/ area yang akan di audit, sehingga bisa ikut melakukan evaluasi ketidakefektifan sistem
Memahami Risk-Base Approach audit
Jika auditor yang mempunyai keahlian tidak tersedia, gunakan tenaga ahli
sebagai pendamping
Dasar Pemilihan Auditor

## Slide 53: Hubungi organisasi yang akan diaudit
Dimaksudkan untuk:
Mengkonfirmasikan jadwal audit dan mendapat persetujuan waktu pelaksanaan audit.
Mendapatkan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan audit dan membuat check list.
Auditee sempat melakukan persiapan dokumen, record, personil yang bersangkutan langsung terhadap aktifitas terkait, ruang / area yang memadai.

## Slide 54: Pengarahan Untuk Audit Team
Audit Team Leader memberikan pengarahan mengenai a.l:
  Audit scope.
  Schedule audit
  Masalah spesifik dari area tertentu, resiko dan peluang *
  Pertimbangan atau pengarahan dari manajemen.
  Aktifitas dan area kritis yang harus diinvestigasi.
  Hasil Audit sebelumnya

## Slide 55: Pengarahan Untuk Audit Team
Pengarahan dari Managemen (MR)/ lead auditor mengenai area yang perlu diinvestigasi lebih detil
  Terjadi perubahan budaya dimana Pemerintah saat ini lebih tegas dalam menerapkan aturan dan sulit untuk diajak kompromi. Coba identifikasi apakah masih ada pelanggaran yang dilakukan dan diselesaikan secara kompromi ? *
  Temuan audit sebelumnya banyak masalah di recruitment
  Ada 3 inputan negatif di survey kepuasan pelanggan mengenai keterlambatan sertifikat / laporan.
  Temuan hasil uji tidak sesuai 3 bulan terakhir naik, terutama pada uji dimensi.
  Dll

## Slide 56: Input dalam pembuatan check list audit
  Pencapaian kinerja proses
  Resiko dan Peluang pada proses *, SIPOCORR
  Aktual permasalahan pada perusahaan dan/ atau permasalahan pada proses selanjutnya
  Turtle diagram
  Hasil audit sebelumnya
  Sistem Manajemen Mutu (Quality Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Standard lain yang diadopsi oleh perusahaan), untuk memeriksa apakah SMM dijalankan dengan konsisten atau tidak
  Persyaratan ISO/IEC 17025
  Persyaratan Customer
Pembuatan Checklist Audit

## Slide 57
Proses :
Aktifitas yang menggunakan sumber daya dan di kelola dengan tujuan untuk dapat mentranformasikan input menjadi output
Ruang Lingkup Process : SIPOCORR
Letter of Intent/ MOU/ Kontrak
Invoice/Tanda terima
NPUT
I
UT PUT
O
USTOMER
C
BJECTIVES
o
EFERENCE
R
ISK
R
PROSES
UPPLIER
s
Pelanggan / Pemilik Perusahaan
Proses Penjualan
Penagihan
  Pelanggan : Tagihan yang sesuai
  Pemilik : Tidak ada yang tidak tertagih, Kredit Macet 0, Umur Piutang
  Tidak tertagih, karena tidak ada informasi
  Tagihan Macet
  Persyaratan ISO/IEC 17025 Pasal xxxxx

## Slide 58: Contoh Kasus: Input audit berdasarkan Identifikasi permasalahan/ kelemahan pada perusahaan
Misalnya :
  Lab. Uji: Beberapa bulan ini sering terjadi trouble pada mesin uji Impact, sering timbul pesan error di monitor.
  Lab.Kalibrasi : Hasil kalibrasi standard dari merek tertentu cendrung membesar driftnya.
  Pertambangan : angka kecelakaan tinggi, beberapa pengiriman ditolak karena kandungan kalori batubara tidak mencukupi, terjadi beberapa keterlambatan mengakibatkan biaya tinggi akibat sewa kapal
  Pendidikan : Angka kelulusan ujian negara rendah, prosentase lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan rendah, angka absensi dosen tinggi, dll
  Software IT : Waktu development software sering mundur, terjadi beberapa kasus customer claim karena program (menurut customer) tidak user friendly, proses validasi/ uji coba software sering bermasalah karena design software kurang baik

## Slide 59: Diskusi kelompok
Pilih salah satu proses dan buat SIPOCORR untuk proses tersebut
Buat check list dengan mempertimbangkan potensi resiko dan peluang yang mungkin terjadi pada proses tersebut
Waktu : 15 Menit

## Slide 60
Contoh Form Check List Audit

## Slide 61
Fase II : Pelaksanaan Audit
Meliputi a.l:
Opening meeting
Pelaksanaan audit
Membuat Laporan audit
Closing meeting

## Slide 62: Opening meeting
Dapat dipimpin oleh Lead Auditor atau oleh Auditor itu sendiri:
  Memperkenalkan team audit
  Menguraikan ruang lingkup
  Menguraikan tujuan audit  audit adalah audit sistem bukan audit orang, penyimpangan mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem, bukan kesalahan pada orang
  Rincian proses audit
  (apa, siapa, kapan dan dimana) dan Lain-lain.

## Slide 63: Pelaksanaan Audit
Proses audit dilakukan dalam usaha untuk memeriksa
Kesesuaian, Ketidaksesuaian dan observasi
dengan didukung oleh bukti-bukti objective
dengan cara a.l:
  mewawancarai personil yang bertanggung jawab dan pelaksana langsung operasi tersebut
  mengobservasi praktek operasi terhadap dokumen
  memeriksa bukti dokumentasi seperti prosedur, perencanaan, spesifikasi dan catatan

## Slide 64: Siklus Pelaksanaan Audit
Interview
Observasi
Cek dokumen
Interview:
Minta Auditee menjelaskan aktifitas ybs
Hindari tekanan suara seperti “Polisi”
Jadi pendengar yang baik
Cek dokumen:
Cocokan aktifitas dengan dokumen kerja, spesifikasi dll
Hindari “Nit Picking” (mencari yang kecil-kecil)
Jadi Peneliti yang baik
Observasi:
Pengamatan aktual dilapangan.
Usahakan tidak meng-interupsi aktifitas yg sdg berjalan
Jadi Pengamat yang baik

## Slide 65: METODE PELAKSANAAN AUDIT ANNEX A.1 ISO 19011:2018
Jenis interaksi antara auditor dan auditee | Lokasi auditor | 
 | On Site | Remote
Interaksi Manusia | • Melakukan wawancara • Melengkapi checklist • Meninjau dokumen • Sampling | Melalui media komunikasi interaktif : • Melakukan wawancara • Pengamatan pekerjaan yang dilakukan dengan kendali jarak jauh. • Melengkapi checklist & questioner. • Meninjau dokumen
Tanpa interaksi manusia | • Meninjau dokumen • Observasi pekerjaan • Melakukan kunjungan on-site • Melengkapi checklist • Sampling (mis. Hasil uji / kalibrasi) | • Meninjau dokumen • Observasi pekerjaan • Analisis data

## Slide 66: Kelemahan Selama Pelaksanaan Audit
Beberapa kelemahan selama pelaksanaan audit:
  Kurang memahami proses dan persyaratan ISO/IEC 17025:2017
  Tidak fokus, hanya prosedural.
    Apa fokus audit dari pengendalian dokumen ?
    Apa fokus audit dari corrective action ?
  Kurang kreatif dalam menggali kelemahan dari suatu proses, percaya dengan pernyataan dari auditee saja.
    Audit hanya wawancara saja.
  Puas dengan keberadaan suatu dokumen, kurang melakukan penelitian terhadap isi dokumen atau melakukan observasi di lapangan
    Menyatakan OK setelah dokumen diberikan, tanpa melihat isi dari suatu dokumen.

## Slide 67: Teknik-teknik Sampling
Karena terbatas oleh waktu dan sumber daya maka pelaksanaan audit dilakukan dengan cara sampling, beberapa teknik sampling a.l;
Vertical Slice Sampling Mengambil satu sample dan memeriksa kesesuaiannya terhadap semua element sistem manajemen atau persyaratan tertentu yang terkait
Horizontal Slice Sampling Konsentrasi pada satu elemen sistem manajemen dan memeriksa beberapa sample terkait dengan elemen tersebut.
Pada umumnya, digunakan kombinasi dari kedua teknik tersebut.

## Slide 68: Jika suatu masalah terdeteksi melalui vertical slice, horizontal slice sampling harus digunakan untuk menentukan kedalaman dan keseriusan dari masalah tsb !!
Sample 1
Sample 2
Sample 4
Management Review
Sample 3
Kepuasan Pelanggan
Realisasi produk
Teknik-teknik Sampling

## Slide 69: Sistem Sampling Audit Improvement
Sampling
sistem
Sample pada area
yang tidak bermasalah
Sample pada area
yang bermasalah
Possibility
temuan rendah
Possibility
temuan tinggi
+
Potensi melihat
ketidak efektifan
sistem
Cek Performa  sering terjadi complain pada pengujian A  jadikan proses pengujian A sebagai area sampling
Audit pemeliharaan infrastruktur tanyakan infrastruktur apa yang sering rusak  jadikan infrastruktur yang sering rusak sebagai pilihan sampling
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Slide 70: HUMAN FACTOR
Auditor harus mampu membuat suasana audit nyaman
Kondisi nyaman akan membuat auditee terbuka, memberi akses dan informasi apa adanya
Keberhasilan Auditor adalah Mampu mengindentifikasi kelemahan sistem, Memberi masukan untuk peningkatan kinerja dan Auditee menerima temuan dengan terbuka dan berterimakasih kepada auditor
Selain memperhatikan faktor teknis, Auditor juga harus memperhatikan faktor non teknis, seperti Human Factor

## Slide 71
Faktor sikap permusuhan dari auditee
Progressive Hostility
  yaitu: sikap permusuhan yang timbul secara bertahap.
  Misalnya kebanyakan interview diawali dengan damai (peaceably), tetapi sifat tidak berteman timbul sesuai dengan pergerakan waktu seiring ditemukannya banyak ketidak sesuain atau sifat audit yang cenderung intimidasi atau mulai lelah.
Yang dapat dilakukan Auditor antara lain:
  Melunakkan dan menurunkan nada bicara sehingga tidak berkesan mencecar dan memojokan auditee.
  Lebih terbuka untuk mendengarkan penjelasan auditee.
  Menyelipkan humor segar untuk mencairkan suasana.`

## Slide 72
Sudden Hostility
Yaitu sikap permusuhan yang timbul secara mendadak ketika audit berlangsung. Misalnya begitu auditor menemukan temuan penyimpangan yang dilakukan oleh personal, dan personal tersebut khawatir akan ditegur atas penyimpangan tersebut
Yang dapat dilakukan Auditor antara lain:
  Menjelaskan kepada auditee bahwa audit adalah audit sistem bukan orang. Penyimpangan terjadi mungkin karena ketidakjelasan sistem (instruksi kerja tidak jelas) atau mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem (tidak dilakukannya on the job training/ sosialisasi terhadap sistem yang baru)`
Faktor sikap permusuhan dari auditee

## Slide 73
Immediate Hostility
sikap permusuhan yang langsung ditunjukkan pada saat audit dimulai, misalnya :
  Saya sibuk, bagaimana kalau auditnya minggu depan saja ?
  Saya sebentar lagi ada meeting, bisa ngga auditnya 15 menit saja ?
Kondisi ini biasanya meng-indikasikan lemahnya komitmen dan suppot dari manajemen, audit kurang dianggap sebagai suatu program penting
Yang dapat dilakukan Auditor antara lain:
  Tidak perlu ribut dengan auditee, cek apakah memang kebetulan ada urusan mendadak (tidak diduga) yang penting, yang tidak bisa ditinggalkan, jika ya maka atur schedule penggantinya.
  Jika kondisi tersebut terjadi karena kurangnya komitment, maka catat dan informasikan ke Lead Auditor. Lead auditor akan menyampaikan masalah ini ke Manajemen
Faktor sikap permusuhan dari auditee

## Slide 74: Karakter & Situasi Audit
Beberapa hal yang sering kita jumpai saat audit, meliputi :
Orang-orang yang argumentatif
Serangan total
Pembuang waktu
Waffles (gaya bicara berlebihan tapi isinya sedikit)
Orang yang gemar memuji/flatterers atau “pura-pura” ramah
Pikun (senility)
Interupsi yang terencana/tidak terencana
Cook’s Tours dan penjelasan yang panjang
Coffee/lunch break yang diperpanjang
Menguraikan kasus-kasus khusus
Manipulasi informasi terdokumentasi (SOP, WI, Record, dll)

## Slide 75: Teknik-teknik Komunikasi Saat Wawancara
Tentukan tujuan komunikasi, apa yang sebenarnya ingin anda ketahui.
Pilih kata yang sesuai dan umum dimengerti, bila ada istilah yang masih asing maka perjelaskan artinya, ini menghindari persepsi yang berbeda.
Gunakan bahasa tubuh dan nada suara untuk memperjelas maksud
Gunakan pertanyaan yang memerlukan penjelasan sehingga wawancara menjadi hidup.
Pastikan bahwa lawan bicara anda mengerti maksud yang ingin anda sampaikan bila mereka tampak bingung dengan apa yang anda tanyakan.
Gunakan kontak mata pada waktu berkomunikasi.

## Slide 76: Teknik-teknik Komunikasi Saat Wawancara
Aktif memperhatikan untuk menjamin bahwa auditor mendengar dan mengerti apa yang dijelaskan oleh auditee. Beberapa metode tersebut a.l:
  Paraphasing yaitu menguraikan dengan kata-kata sendiri
  Katakan persetujuan anda terhadap penjelasan auditee bila memang begitu adanya.
  Menunggu beberapa saat setelah auditee selesai berbicara sebelum mengajukan pertanyaan.
  Jangan melakukan interupsi terhadap respon dari auditee bila tidak terpaksa
  Membuat Kesimpulan akhir hasil interview dan memperoleh persetujuan bersama atas hasil interview tersebut.
  Memberikan kesempatan kepada auditee untuk mengkoreksi kesalahpengertian

## Slide 77: Teknik-teknik Komunikasi Saat Wawancara
Agar wawancara terasa hidup dan efektif untuk mendapat yang ingin diketahui maka dapat dilakukan dengan menyampaikan beberapa jenis pertanyaan berikut, a.l:
Open question
yaitu pertanyaan yang membutuhkan penjelasan
Probing question
yaitu pertanyaan yang bersifat memeriksa dan fokus pada satu hal yang penting.
Closed question
Pertanyaan yang meminta kepastian auditee.

## Slide 78: Jenis-jenis pertanyaan

## Slide 79
Berikut beberapa teknik observasi yang efektif
  Tentukan informasi yang ingin dibuktikan penerapannya
  Pimpin proses observasi, jangan terbawa oleh arahan auditee
  Hindari interupsi proses, minta izin bila ingin mendapatkan keterangan dari pelaksana proses
  Perhatikan pelaksanaan proses dengan seksama
  Catat proses (jenis, lokasi, tanggal) yang tidak sesuai dengan dokumentasinya
OBSERVASI

## Slide 80
Tentukan item yang perlu diperiksa
Jangan puas hanya dengan ditunjukkan keberadaan dokumen, periksa kelengkapan dan isinya
Lakukan pemeriksaan dengan cara sampling
Hindari Nit Picking (mencari hal yang sepele)
Seharusnya ada konsistensi dalam pengunaan bahasa, jangan menggunakan bahasa yang campur Indonesia-Inggris, misalnya auditor dirubah saja kebahasa Indonesia menjadi pemeriksa
Hindari berdebat dengan auditee tentang suatu ketidaksesuaian, untuk menghindarinya periksa sample berikutnya,
Tidak ada bukti sertifikat kalibrasi alat ukur / standard, menurut auditee itu cuma masalah record yang terselip/ hilang, apakah memang Cuma record yang hilang atau memang tidak dilakukan kalibrasi ?
Catat ketidaksesuaian dengan dokumentasi (nama, nomor, tanggal, lokasi) secara lengkap
PERIKSA

## Slide 81
Workshop:
PT Selalu Akurat adalah laboratorium kalibrasi & pengujian. Semenjak manager teknis, yang sudah berpengalaman 15 tahun berhenti dan diganti dengan orang baru, sering terjadi complain dari pelanggan karena hasil kalibrasi / pengujian sering tidak sesuai permintaan titik ukur dan tidak lengkap. Memang dilakukan perbaikan, namun masih ada saja yang salah hingga akibatnya project di customer terlambat.
Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap customer, kemudian PT Selalu Akurat memberikan discount 20% sebagai kompensasi atas kesalahan yang sudah mereka buat. Selanjutnya aturan discount tersebut dibakukan ke dalam sistem manajemen dan diumumkan kepada semua Customer. Semenjak aturan tersebut dibakukan, memang terjadi penurunan angka claim kesalahan hail uji / kalibrasi, namun hingga 2 bulan semenjak aturan tersebut dibuat, masih saja terdapat kesalahan hasil uji / kalibrasi pada lingkup yang sama.

## Slide 82
Berdasarkan pengantar cerita mengenai
PT Selalu Akurat, periksa apakah
  Sistem Manajemen Mutu Perusahaan
  (prosedur, dan record) sudah sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17025 pasal 8.7. Corrective Action
  Periksa implementasi sistem manajemen mutu perusahaan
Workshop 2:
Notes: Workshop dari materi Key Changes ISO 9001:2015

## Slide 83: Hal-hal yang seharusnya dihindari selama pelaksanaan audit
Memberi pertanyaan yang mengandung beban dan memojokan (loaded and leading question). Contohnya: mengapa anda mengunakan sistem filing yang sudah jelas tidak efektif ? Atau Anda tidak dengan sengaja melakukan pkerjaan tanpa Surat Perintah Kerja kan ?
Berdebat dengan auditee tentang suatu Ketidaksesuaian. Untuk menghindarinya minta auditee memilih sample berikutnya untuk diperiksa.
Merasa lebih tahu dibandingkan dengan auditee mengenai hal yang diaudit, disarankan lebih banyak menjadi pendengar daripada pembicara. Misalnya, seharusnya sitem berteknologi informasi laboratorium tidak seperti ini.

## Slide 84
Kesesuaian (Kesesuaian)
Kondisi dipenuhinya kriteria audit pada suatu proses
Ketidaksesuaian (Ketidaksesuaian)
Kondisi tidak dipenuhinya kriteria audit pada suatu proses
Beberapa membaginya menjadi 2 (dua) jenis :
  Kategori 1/Major/istilah lainnya.
  Kategori 2/Minor/istilah lainnya.
Observasi
  Kondisi dipenuhinya kriteria audit pada suatu proses akan tetapi terdapat suatu peluang untuk menimbulkan ketidaksesuaian atau peluang untuk meningkatkan efektifitas proses
HASIL AUDIT

## Slide 85
Definisi / Istilah
Sebagai referensi, Komite Akreditasi Nasional membagi temuan menjadi kategori 1 / 2 (KAN U – 02):
Ketidaksesuaian Kategori 1
  Ketidakmampuan mengimplementasikan satu atau lebih persyaratan akreditasi yang berakibat timbulnya keraguan terhadap kredibilitas hasil kalibrasi / pengujian yang diterbitkan.
Ketidaksesuaian Kategori 2
  Ketidaksesuaian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kalibrasi / pengujian yang tidak sesuai dengan persyartan.

## Slide 86
Ketidaksesuaian Kategori 1
  Contoh:
    Personil laboratorium secara keseluruhan tidak mampu mengoperasikan klibrasi / pengujian sesuai standard dalam ruang lingkupnya.
    Tidak terdpat rekaman penilaian kesesuaian sesuai ruang lingkupnya saat audit.
    Tidak memiliki personil / sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kalibrasi / pengujian sesuai lingkupnya.
    Tidk memiliki peralatan yang diperlukan untuk pengujian / kalibrasi sesuai ruang lingkup.
    Kegiatan pengujian / kalibrasi dilakukan dengan prinsip tidak imparsial.
    Belum mendapatkan perpanjangan status akreditasi, namun tetap melakukan kegiatan pengujian / kalibrasi.
Definisi / Istilah

## Slide 87
Ditemukan record yang sudah lebih dari 1 tahun belum dibuang. Tidak sesuai dengan standard retention policy yang telah ditentukan.
Tidak dilakukan monitor terhadap customer complaint yang diterima, sehingga terdapat complaint yang tindakan perbaikannya belum ditetapkan oleh personil terkait.
Terdapat pembelian barang yang salah dalam beberapa bulan terakhir dikarenakan informasi barang yang akan dibeli tidak jelas.
Pengujian A untuk no sample A-0001 s.d. A-0010 pada tanggal 7 Januari 2016, tidak dilakukan penyeliaan sama sekali karena penyelianya sedang berhalangan hadir, tetapi laporan tetap dikirim ke customer.
Pada pelaksanaan internal audit Feb 2016, ditemukan auditor yang mengaudit areanya sendiri pada proses Jaminan Mutu Hasil Kalibrasi dan Pengujian.
Kategorikan temuan dibawah ini (Ketidaksesuaian Kategori 1, 2, Observasi, atau nit picking) dan sebutkan pasal ISO/IEC 17025 terkait
Waktu : 15 Menit

## Slide 88: Membuat Laporan Audit
Catat semua temuan audit baik Kesesuaian, Nonconforrmity ataupun Observasi, berikut dengan objective evidence-nya mengunakan Checklist.
Tentukan klasifikasi setiap Ketidaksesuaian.
Konfirmasikan setiap temuan terutama Ketidaksesuaian kepada auditee lalu mintakan sign-nya.
Catat Ketidaksesuaian pada pada “Corrective Action Request”
Compile Ketidaksesuaian dalam suatu tabel untuk menunjukan distribusinya dalam organisasi.

## Slide 89: Penulisan Temuan
Kejelasan temuan akan mempermudah orang memahami permasalahannya.
Pastikan temuan anda sudah menggunakan prinsip PLOR (Problem, Location, Objectives Evidence, Reference)
Contoh :
Evaluasi Subcont Pengujian A belum konsisten dilakukan, ditemukan pada proses
P
pengujian external .
L
subcont pengujian A, PT ABC, form evaluasinya periode 2017, masih belum diisi, tidak sesuai yang diminta oleh O
Instruksi Kerja Evaluasi Subcon.
R

## Slide 90: Workshop : Penulisan Temuan Audit
Perusahaan XYZ memiliki 3 ruang lab. kalibrasi. Pada tiap lab. terdapat thermohygrometer yang digunakan untuk mengukur temperatur dan kelembaban saat kalibrasi. Di lab. Dimensi terdapat thermohygrometer dengan no seri 123; lab. Suhu dengan thermohygrometer no seri 456 dan lab. Masa dengan no seri 789. Pada saat dilakukan audit lapangan, ditemukan thermohygrometer pada lab. Dimensi masa kalibrasinya sudah terlewati.
Pada saat melakukan audit pada proses Pembelian di departemen Purchasing, disebutkan pada prosedur ”Pembelian” bahwa setiap pembelian Urgent akan dicatat pada log Pembelian Urgent. Ketika dilakukan pemeriksaan pada permintaan pembelian dari beberapa departemen, ditemukan ada 1 permintaan urgent dari bagian lab. Dimensi tanggal 12 Agustus 2015 belum dicatat dalam Log Pembelian Urgent. Auditee menyatakan bahwa ia belum melakukan pencatatan pada log Permintaan urgent karena lognya belum ada.

## Slide 91: Workshop : Penulisan Temuan Audit
No | Temuan | Penulisan sudah baik ? Jika belum kurangnya dimana ?
1 | Belum semua corrective action close 100% | 
2 | Kepedulian teknisi kurang, banyak teknisi yang tidak bekerja sesuai standard | 
3 | Identifikasi risk sudah dilakukan namun belum lengkap | 
4 | Ditemukan alat ukur standard yang belum dilakukan perawatan harian | 
Notes: Setiap peserta training harus menuliskan ulang temua tersebut dengan konsep PLOR

## Slide 92
Masalah terpenting adalah semua Ketidaksesuaian
baik kategori 1 atau 2
harus diperbaiki sebelum system dikategorikan
sesuai dengan ISO/IEC 17025

## Slide 93
Closing meeting
Memperkenalkan audit team (apabila ada peserta yang tidak ikut pada saat opening meeting )
Mereview scope dan tujuan audit
Hasil keseluruhan audit
Improvement dan praktek-praktek yang baik (Strong point)
Penjelasan masalah yang ditemukan (ketidaksesuaian) dengan akibat yang dapat ditimbulkan
Menjelaskan bahwa audit adalah sampling bahwa problem yang ditemukan dapat terjadi pada area yang lain, sehingga tindakan koreksi tidak hanya dilakukan terhadap hasil temuan tetapi juga terhadap sistem dimana ketidaksesuaian tersebut ditemukan, dan jika tidak terdapat temuan, bahwa mungkin terjadi ketidaksesuaian yang tidak terdeteksi saat dilakukan sampling tersebut.
Rekomendasi observasi (bila ada)
Rencana follow up / verifikasi

## Slide 94
Fase III : Follow - up Audit
Memeriksa apakah tindakan perbaikan telah dilakukan
Memeriksa apakah tindakan perbaikan tersebut sesuai
dengan ketidaksesuaian yang ditemukan
Memeriksa apakah tindakan perbaikan tersebut efektif agar masalah yang sama tidak terulang
Membuat CAR baru apabila pada saat verifikasi, status CAR masih OPEN(bila perlu)
Membuat schedule verifikasi untuk ketidaksesuaian yang masih OPEN
Gunakan LOG CAR untuk memonitor status tiap CAR

## Slide 95: Tindakan Perbaikan Temuan Audit
Correction
  Tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian yang terdeteksi.
Corrective Action
  Tindakan untuk mengatasi penyebab ketidaksesuaian dan hal lain yang tidak diinginkan yang terdeteksi.
  Note 2 : Corrective action dilkaukan untuk mencegah kejadian berulang.
  Oleh karena itu jangan membuat corrective action sebelum mengetahui penyebabnya
  Penyebab yang berbeda akan menghasilkan corrective action yang juga berbeda
Sumber: ISO 9000:2015

## Slide 96: Verifikasi Temuan Audit
Tujuan Verifikasi
    Memastikan tindakan perbaikan sudah dilakukan
    Memastikan tindakan perbaikan sudah tepat sasaran.
Teknik Verifikasi
    Lihat aktual/ bukti pelaksanaan
        Juga perhatikan similar product/process/ machine
    Monitor efektifitas tindakan perbaikan. Setelah tindakan perbaikan dilakukan apakah masalah masih terjadi ??

## Slide 97: Case study pemeriksaan follow up audit  pemeriksaan tindakan perbaikan
Temuan Audit | Penyebab masalah | Corrective action
Ditemukan penggunaan supplier PT Selalu sukses tanpa melalui tender (minimal 3 kandidat), tidak sesuai dengan prosedur pembelian | Di Indonesia, hanya ada 1 perusahaan yang memasok barang tersebut | Prosedur pembelian direvisi ditambahkan clausal pembelian tanpa tender bisa dilakukan dengan persetujuan Direktur
Sering terjadi customer claim terkait dengan keterlambatan pengembalian alat yang dikalibrasi : Jan 3 kasus, Feb 4 kasus, Maret 5 kasus | Pengiriman alat ke customer terlambat mengakibatkan customer claim | Marketing akan meeting dengan MT dan PPIC untuk membicarakan masalah ini
Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan, hasil survey dari PT Suka Ngomel, hasilnya rendah terutama masalah respond terhadap complain. | Jawaban complain ke PT Suka Ngomel sering ditolak dengan alasan tindakan perbaikan belum dilakukan ke akar masalahnya | Melakukan training problem solving, training sudah dilakukan tanggal 10 Januari Memeriksa jawaban complain oleh Manager QA sebelum dikirim ke customer
Notes: Corrective action tidak boleh pakai “akan”

## Slide 98: ISO / IEC 17025
2017
BAGIAN 5
Pengujian sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi
INTERNAL AUDIT ISO/IEC 17025 : 2017

## Slide 99
ISO/IEC 17025
1. Ruang Lingkup
2. Referensi Normatif
3. Istilah dan Definisi
4. Persyaratan Umum
5. Persyaratan Struktural
6. Persyaratan Sumber Daya
7. Persyaratan Proses
Persyaratan Sistem Management

## Slide 100: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
4.1 | ketidakberpihakan
4.1.1 | Kegiatan laboratorium harus dilaksanakan dengan tidak memihak, dan harus dikelola dan distrukturisasi sedemikian rupa sehingga memastikan ketidak berpihakan.
4.1.2 | Management laboratorium harus berkomitmen untuk ketidakberpihakan.
4.1.3 | Aspek komersial, finansial, dan tekanan lainnya tidak boleh mempengaruhi ketidakberpihakan.
4.1.4 | Laboratorium harus melakukan analisa resiko terhadap ketidakberpihakannya secara berkelanjutan.
4.1.5 | Laboratorium harus bisa menunjukkan bagaimana menghilangkan / meminimalisir resiko terhadap ketidakberpihakannya.
4.2 | Kerahasiaan
4.2.1 | Laboratorium harus bertanggung jawab atas kerahasiaan informasinya, dan harus memiliki koitmen berkekuatan hukum untuk itu.
4.2.2 | Release informasi rahasia sesuai hukum / kontrak
4.2.3 | Informasi mengenai customer dari pihak lain harus dirahasiakan terhadap customer
4.2.4 | Karyawan / pihak external yg bertindak atas nama laboratorium harus menjaga kerahasiaan informasi.

## Slide 101: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
5.1 | Laboratorium harus merupakan badan hukum, atau bagian tertentu dari badan hukum, yang bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan laboratorium.
5.2 | Laboratorium harus menetapkan manajemen yang memiliki tangggung jawab atas keseluruhan lab.
5.3 | Laboratorium harus mendefinisikan lingkup kegiatan laboratorium yang diclaim sesuai dengan ISO/IEC 17025.
5.4 | Kegiatan laboratorium baik di lab., maupun diluar lab. Harus sesuai persyartan ISO/IEC 17025, customer, regulator, dan lembaga akreditasi.
5.5 | Laboratorium harus mendefinisikan dan mendokumentasikan struktur, tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, dan prosedur – prosedurnya sedemikian sehingga implementasi konsisten dan hasil valid.
5.6 | Persyartan wewenang dan sumberdaya “Manager Mutu”
5.7 | Management lab. harus mengkomunikasikan efektifitas SM dan menjaga integritasnya jika ada perubahan

## Slide 102: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
6.1 | Laboratorium harus menyediakan personil, fasilitas, peralatan, system, dan layanan pendukung...
6.2 | Personil
6.2.1 | Semua personil lab., internal / external harus tidak memihak, kompeten dan menaati SML.
6.2.2 | Persyartan kompetensi harus didokumentasikan
6.2.3 | personil lab harus sesuai kompetensi dan dievaluasi signifikansi penyimpangan kompetensinya.
6.2.4 | Management lab harus mengkomunikasikan kepada personil tugas,tanggung jawab, dan wewenangnya
6.2.5 | Laboratorium harus memiliki prosedur – prosedur dan rekaman pengelolaan personel.
6.2.6 | Laboratorium harus memberi wewenang pengembangan, modifikasi, verifikasi, validasi metode, analisa hasil, pelaporan,penijauan, dan otorisasi hasil.
6.3 | Kondisi Fasilitas dan Lingkungan
6.3.1 | Kondisi fasilitas dan lingkungan harus sesuai untuk kegiatan lab. dan tidak berpengaruh buruk terhadap keabsahan hasil.
6.3.2 | Persyartan kondisi fasilitas dan lingkungan harus didokumentasikan.
6.3.3 | Kondisi lingkungan harus dipantau, dikendalikan dan direkam.
6.3.4 | Pengendalian fasilitas harus dilaksanakan, dipantau, dan ditinjau secara berkala...
6.3.5 | Persyartan ISO/IEC 17025 mengenai kondisi fasilitas dan lingkungan juga berlaku untuk kegiatan diluar lab.

## Slide 103: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
6.4 | Peralatan
6.4.1 | Laboratorium harus mempunyai akses pada peralatan yang diperlukan untuk kegiatan lab. Dan validitas hasil.
6.4.2 | Persyaratan ISO/IEC 17025 mengenai peralatan juga berlaku untuk peralatan diluar kendali permanen laboratorium.
6.4.3 | Laboratorium harus memiliki prosedur pengendalian peralatan.
6.4.4 | Peralatan harus diverifikasi sesuai persyaratan sebelum ditempatkan atau dikembalikan ke layanan.
6.4.5 | Ketelitian / ketidakpastian peralatan untuk pengukuran harus memadai.
6.4.6 | Peralatan pengukuran harus dikalibrasi jika mempengaruhi hasil dan perlu untuk ketertelusuran.
6.4.7 | Laboratorium harus menetapkan, meninjau, dan menyesuaikan program kalibrasi.
6.4.8 | Peralatan yang dikalibrasi harus diberi label / identifikasi lainnya mengenai masa berlaku kalibrasi.
6.4.9 | Persyaratan penanganan alat yang abnormal (pembebanan berlebih, kerusakan,dll)
6.4.10 | Jika diperlukan pemeriksaan antara, maka harus dilakukan sesuai prosedur.
6.4.11 | Nilai acuan / faktor koreksi dari kalibrasi harus diupdate dan diterapkan.
6.4.12 | Laboratorium harus mencegah penyetelan peralatan yang tidak diinginkan.
6.4.13 | Persyaratan rekaman peralatan yang mempengaruhi kegiatan laboratorium. .... f. Dokumentasi reference material.

## Slide 104: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
6.5 | Ketertelusuran metrologi
6.5.1 | Laboratorium harus menetapkan dan memelihara ketertelusuran metrologi menggunakan rantai kalibrasi tidak terputus yang terdokumentasi.
6.5.2 | Metode yang dapat digunakan untuk ketertelusuran ke Sistem Satuan Internasional. ... b. Nilai bersertifikat dari bahan acuan bersertifikat yang diberikan dari produsen yang kompeten dengan peryataan ketertelusuran metrologi ke SI.
6.5.3 | Bila ketertelusuran metrologi ke satuan SI tidak dimungkinkan secara teknis, maka harus menunjukkan ketertelusuran keacuan yang sesuai.
6.6 | Produk dan jasa yang disediakan secara eksternal
6.6.1 | Lab. Harus memastikan kesesuaian produk dan jasa yang digunakan untuk kegiatan laboratorium, diberikan kepada pelanggan, digunakan untuk mendukung pengoprasian laboratorium.
6.6.2 | Persyartan yang harus dicakup dalam prosedur pengadaan barang dan jasa.
6.6.3 | Persyartan Yang harus dikomunikasikan kepada penyedia eksternal.

## Slide 105: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
7.1 | Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak
7.1.1 | Persyartan prosedur kaji ulang permintaan, tendder, dan kontrak. Kegiatan yang perlu disubkonkan harus memberitahu dan mendapat persetujuan pelanggan.
7.1.2 | Lab. harus memberitahu pelanggan jika metode yang diminta tidak tepat / kadaluarsa.
7.1.3 | Persyartan kriteria untuk pernyataan kesesuaian jika diminta pelanggan.
7.1.4 | Setiap perbedaan dengan permintaan, tender / kontrak harus diselesaikan sebelum kegiatan laboratorium dimulai. Penyimpangan yang diminta pelanggan tidak boleh mempengaruhi integritas lab. dan validitas hasil.
7.1.5 | Planggan harus diberitahu mengenai penyimpangan kontrak.
7.1.6 | Persyartan perubahan kontrak setelah kegiatan dimulai.
7.1.7 | Laboratorium harus bekerjasama dengan pelanggan dalam klarifikasi permintaan dan pemantauan kinerja laboratorium.
7.1.8 | Rekaman kaji ulang harus disimpan.
7.2 | Pemilihan, verifikasi, dan validasi metode
7.2.1 | Pemilihan dan Verifikasi Metode
7.2.2 | Validasi metode
7.3 | Pengambilan contoh
7.3.1 | Laboratorium harus memiliki rencana dan metode pengambilan contoh.
7.3.2 | Persyartan metode pengambilan contoh.
7.3.3 | Persyartan rekaman pengambilan contoh yang harus disimpan.

## Slide 106: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
7.4 | Penanganan barang uji / kalibrasi
7.4.1 | Laboratorium harus memiliki prosedur penanganan barang uji / kalibrasi
7.4.2 | Laboratorium harus memiliki sistem identifikasi barang uji / kalibrasi yang jelas.
7.4.3 | Penyimpangan barang uji / kalibrasi dari spesifikasi tertentu harus di rekam dan bila meragukan dikonsultasikan dengan pelanggan sebelum melanjutkan proses.
7.4.4 | Jika barang perlu disimpan dalam kondisi lingkungan tertentu, maka harus kondisi ini harus dipelihara, dipantau, dan direkam.
7.5 | Rekaman teknis
7.5.1 | Persyartan muatan rekaman teknis
7.5.2 | Persyartan perubahan rekaman teknis
7.6 | Evaluasi ketidakpastian pengukuran
7.6.1 | Laboratorium harus mengidentifikasi kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran
7.6.2 | Laboratorium yang melakukan kalibrasi, termasuk untuk peralatannya sendiri harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk semua kalibrasi.
7.6.3 | Laboratorium yang melakukan pengujian harus mengevaluasi semua ketidakpastian pengukuran

## Slide 107: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
7.7 | Pemastian keabsahan hasil
7.7.1 | Laboratorium harus memiliki prosedur untuk memantau keabsahan hasilnya. Persyartan cakupan pemantauan hasil.
7.7.2 | Laboratorium harus memantau kinerjanya dengan membandingkannya dengan hasil dari laboratorium lain, jika tersedia dan sesuai. Hal ini harus teencana dan dikajiulang.
7.7.3 | Data dari kegiatan pemantauan harus dianalisis, digunakan untuk mengendalikan, dan jika dapat diterapkan, meningkatkan kegiatan laboratorium.
7.8 | Pelaporan hasil
7.8.1 | Persaran umum. Dikaji ulang, akurat, jelas, tidak ambigu,objektif, dst.
7.8.2 | Persyaratan umum untuk laporan (pengujian, kalibrasi atau pengambilan contoh)
7.8.3 | Persyartan khusus untuk laporan pengujian
7.8.4 | Persyaratan khusus untuk sertifikat kalibrasi
7.8.5 | Pelaporan pengambilan contoh – persyartan khusus
7.8.6 | Pelaporan pernyataan kesesuaian
7.8.7 | Pelaporan pendapat dan interpretasi
7.8.8 | Amandemen terhadap laporan

## Slide 108: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
7.9 | Pengaduan
7.9.1 | Laboratorium harus memiliki proses pengaduan terdokumentasi
7.9.2 | Deskripsi tentang proses penanganan pengaduan harus tersedia bagi pihak yang berkepentingan berdasarkan permintaan.
7.9.3 | Metode yang harus dicakup dalam proses penanganan pengaduan
7.9.4 | Laboratorium yang menerima pengaduan harus mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang dibutuhkan untuk memvalidasi pengaduan.
7.9.5 | Bila memungkinkan, laboratorium harus mengakui penerimaan pengaduan, dan memberikan laporan kemajuan dan hasilnya kepada pelapor.
7.9.6 | Hasil yang akan dilkomunikasikan kepada pelapor harus dibuat oleh, atau dikajiulang dan disetujui oleh individu yang tidak terlibat dalam kegiatan laboratorium asli yang berkaitan
7.9.7 | Bila memungkinkan, laboratorium harus menyampaikan pemberitahuan resmi tentang akhir penanganan pengaduan kepada pelapor.
7.10 | Pekerjaan tidak sesuai
7.10.1 | Laboratorium harus memiliki prosedur untuk penaganan pekerjaan tidak sesuai, dan detail yang harus dipastikan.
7.10.2 | Laboratorium harus menyimpan rekaman pekerjaan tidak sesuai dan tindakannya.
7.10.3 | Persyartan evaluasi pekerjaan tidak sesuai

## Slide 109: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
7.11 | Pengendlian data dan management informasi
7.11.1 | Laboratorium harus memiliki akses pada data dan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium.
7.11.2 | Validasi sistem management informasi
7.11.3 | Persyaratan detail sistem management informasi laboratorium.
7.11.4 | Persyaratan ISO/IEC 17025 mengenai sistem management informasi harus dipenuhi jika dikelola dari luar lokasi / oleh penyedia eksternal.
7.11.5 | Dokumen sistem management laboratorium harus tersedia dengan mudah bagi personil.
7.11.6 | Perhitungan dan pemindahan data harus diperiksa secara tepat dan sistematik

## Slide 110: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
8.1 | Opsi
8.1.1 | Umum,... Laboratorium harus menerapkan sistem management sesuai opsi A atau opsi B.
8.1.2 | Opsi A, persyartan minimum sistem management.
8.1.3 | Opsi B, Laboratorium memenuhi persyartan minimum sistem management (8.2-8.9) sesauai ISO 9001.
8.2 | Dokumentasi sistem management (Opsi A)
8.2.1 | Management laboratorium harus menetapkan, mendokumentasikan, dan memelihara kebijakan dan sasaran laboratorium.
8.2.2 | Kebijakan dan tujuan harus mencakup kompetensi,ketidak berpihakan, dan pengoperasian laboratorium yang konsisten.
8.2.3 | Manajemen laboratorium harus memberikan bukti komitmen terhadap pengembangan dan implementasi sistem management dan untuk terus meningkatkan efektivitasnya.
8.2.4 | Semua dokumen, proses, sistem, rekaman untuk pemenuhan ISO/IEC 17025 harus termasuk dalam,dirujuk dari, atau terkait dengan sistem management
8.2.5 | Semua personil harus mempunyai akses dokumen dan informasi sesuai tanggungjawabnya.

## Slide 111: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
8.3 | Pengendalian dokumentasi sistem management (Opsi A)
8.3.1 | Laboratorium harus mengendalikan dokumen internal dan external terkait pemenuhan persayartan ISO/IEC 17025.
8.3.2 | Detail persyartan pengendalian dokumen.
8.4 | Pengendalian rekaman (opsi A)
8.4.1 | Laboratorium harus membuat dan menyimpan rekaman yang dapat dibaca sebagai bukti pemenuhan ISO/IEC 17025
8.4.2 | Detail persyaratan pengendalian rekaman.... Masa simpan harus konsisten dengan kewajiban pada kontrak.
8.5 | Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang (Opsi A)
8.5.1 | Sasaran pengendalian resiko dan peluang.
8.5.2 | Tindak lanjut yang harus direncanakan laboratorium. ... Harus menerapkan dan mengintegrasikan tindak lanjut ini kedalam sistem manajemen.
8.5.3 | Tindakan yang diambil harus proporsional dengan dampak terhadap hasil laboratorium.

## Slide 112: Refreshing Persyaratan ISO/IEC 17025
Pasal | Deskripsi (teks tebal = point penting, garis bawah = berbeda antara versi 2017 & 2005)
8.6 | Peningkatan (Opsi A)
8.6.1 | Laboratorium harus memilih dan menindaklanjuti peluang untuk peningkatan
8.6.2 | Laboratorium harus mencari umpan balik dari pelanggannya, baik positif maupun negatif.
8.7 | Tindakan korektif (Opsi A)
8.7.1 | Yang harus dilakukan ketika terjadi ketidaksesuaian.
8.7.2 | Tindakan korektif harus sesuai dengan dampak ketidaksesuaian yang dihadapi.
8.7.3 | Rekaman yang harus disimpan.
8.8 | Audit Internal (Opsi A)
8.8.1 | Harus dilakukan pada interval yang direncanakan. Persyartan SM yang harus dipenuhi .
8.8.2 | Persyartan detail proses audit internal. Catatan: ISO 19011 memberikan panduan untuk audit internal.
8.9 | Kaji ulang manajemen (Opsi A)
8.9.1 | Management harus melaksanakan pada interval yang direncanakan.
8.9.2 | Masukan apa saja yang harus ada dan direkam.
8.9.3 | Keluaran apa saja yang harus ada dan direkam.

## Slide 113: WORKSHOP : Audit Record Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Manajemen Review
Pelajari record terlampir pada setiap study kasus
Berdasarkan record tersebut, cek apakah terdapat temuan ? Jika ya, tulis temuan tersebut berdasarkan konsep PLOR (Problem, Location, Objectives Evidence dan Reference). Tetapkan pula pasal ISO/IEC 17025 yang dilanggar
113

## Slide 114: Soal Latihan
Jelaskan keterkaitan antara sistem manajemen mutu dengan sasaran perusahaan
  Sistem manajemen mutu adalah alat untuk mencapai sasaran perusahaan
  Sistem manajemen mutu adalah persyaratan untuk mendapatkan ISO/IEC 17025
  Sistem manajemen mutu adalah tujuan yang setara dengan sasaran perusahaan
  Sistem manajemen mutu dan sasaran perusahaan, kedua-duanya sama pentingnya bagi perusahaan.
  Sistem manajemen mutu adalah tugas ManagerMutu, sedangkan sasaran adalah tugas manajemen
Yang dimaksud tindakan perbaikan adalah :
  Melakukan pengecekan atas pekerjaan yang tidak sesuai
  Melakukan analisa penyebab masalah dan melakukan tindakan perbaikan atas penyebab masalah sehingga masalah tidak terulang
  Memperbaiki hasil uji / kalibrasi yang tidak sesuai.
  Menjawab keluhan pelanggan
  Melakukan training analisa masalah kepada karyawan terkait
Yang dimaksud dengan perubahan pada pasal ISO/IEC 17025 pasal 7.2.2.2 adalah
  Ketika terjadi perubahan dokumen, dokumen yang lama harus digantikan dengan yang baru
  Ketika terjadi perubahan struktur organisasi, harus mendapat persetujuan dari Komisaris
  Ketika terjadi perubahan sistem management, maka harus dipastikan integritas dari sistem management tetap terjaga.
  Ketika terjadi perubahan metode tervalidasi, laboratorium harus memastikan dilkaukannya validasi ulang jika perubahan mempengaruhi validasi sebelumnya.
  Perusahaan harus menyesuaikan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2005 ke ISO/IEC 17025:2017 paling lambat tahun 2018.
Pilih salah satu yang paling tepat

## Slide 115: Soal Latihan
Sebutkan pasal standar yang berkaitan dengan hal-hal di bawah ini ;
  Identifikasi resiko ketidakberpihakan………………………………
  Identifikasi perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan laboratorium. .........................................
Tuliskan jawaban singkat untuk masing-masing soal berikut dengan menggunakan tempat yang tersedia.
  Untuk apa laboratorium mempertimbangkan resiko dan peluang terkait aktivitasnya sebagaimana dipersyartakan pada ISO/IEC 17025 pasal 8.5.1?
Soal-soal ini memerlukan jawaban tertulis secara rinci yang diisikan pada tempat kosong yang telah disediakan. Jika dianggap perlu, anda boleh mengidentifikasikan pasal standar yang relevan dalam jawaban anda.
  Sebutkan factor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan frekuensi audit

## Slide 116: Soal Latihan
Pada saat audit marketing di Lab. Suka Janji, ditemukan marketing menerima order tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke bagian penjadwalan. Ketika order bulan Januari-maret direview, ternyata ada beberapa order yang disanggupi oleh marketing untuk dikirim dalam waktu 1 hari, padahal proses pengambilan, pengujian, pengantaran normalnya 1 minggu. Hal tersebut tentu saja berakibat pada keterlambatan kirim ke customer, sehingga terjadi kemunduran project di customer yang tentu saja mengakibatkan kerugian yang signifikan. Ketika dikonfirmasikan hal tersebut kepada Bapak Selalu OK, Bapak Selalu OK menyatakan bahwa hal tersebut adalah strategi perusahaan supaya customer tidak lari ke kompetitor yang lain.
  Apakah terjadi ketidak sesuaian ?
  Jika Ya Apakah termasuk kategori 1 atau 2 ?
  Pasal ISO/IEC 17025 berapa yang dilanggar ?
  Argumen atas keputusan Anda

## Slide 117
JANGAN LUPA :
ISI SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
COPY DAFTAR HADIR PESERTA UNTUK SERTIFIKAT
DAFTAR KE MAILING LIST Sentral Sistem untuk berdiskusi dengan para
profesional, konsultan dan berbagai pihak terkait
  hse-community@sentralsistem.com
  quality-technique@sentralsistem.com
  business-improvement@sentralsistem.com
SEGERA IMPLEMENTASIKAN PELATIHAN INI DI PERUSAHAAN ANDA
KUNJUNGI WEBSITE http://www.sentralsistem.com untuk informasi lainnya
TERIMAKASIH