## Slide 1: PEMAHAMAN PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM ISO/IEC 17025:2017
Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi
Standard ini diacu untuk akreditasi laboratorium pengujian / kalibrasi
Training ini dibuat didasarkan pada ISO/IEC 17025:2017(Ed.3)

## Slide 2: Program Training
Pendahuluan
Prinsip-prinsip Utama ISO/IEC 17025: 2017
Istilah – istilah penting dalam ISO/IEC 17025:2017
Interpretasi elemen-elemen persyaratan-persyaratan umum, struktur organisasi, sumberdaya, proses, dan manajemen ISO/IEC 17025:2017
Dokumen dalam Sistem manajemen Mutu Laboratorium pada ISO/IEC 17025:2017

## Slide 3
MANUAL PERUSAHAAN
PROSEDUR
STANDARD OPERASIONAL
DOKUMEN PENDUKUNG
Menggambarkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan quality Policy dan objectives serta standar
Rangkaian aktifitas dalam menjalankan suatu proses (Who, What, When)
Intruksi kerja, work element dll.
petunjuk dalam melakukan suatu aktifitas (How)
(Form, report, Checksheet, Daftar / List dll)
bukti pendukung pelaksanaan suatu aktifitas
Hirarki Dokumen Dalam Training Ini
1
2
3
4
LEVEL
DOKUMEN

## Slide 4: 1. Pendahuluan

## Slide 5: Mengapa Akreditasi ISO 17025?
Merupakan pengakuan dari Komite Akreditasi Nasional bahwa laboratorium memiliki Sistem Management Mutu yang terupdate, dan kompetensi yang Komprehensif.
Memberi keyakinan pada customer bahwa hasil pengujian / kalibrasi dapat diandalkan dan sesuai dengan standar mutu internasional.
Semakin banyak customer yang mewajibkan kalibrasi / pengujian terakreditasi ISO 17025 karena lebih praktis, terjamin, atau dipersyaratkan oleh standar / aturan sesuai bidangnya.

## Slide 6: STRUKTUR ISO 17025: 2005 vs 2017
Daftar Isi
Pengantar
Pendahuluan
1. Ruang lingkup
2. Acuan normatif
3. Istilah dan definisi
4. Persyaratan Manajemen
5. Persyaratan Teknis
Lampiran A: Acuan silang nominal ke ISO 9001:2000
Lampiran B: Pedoman untuk menyusun persyaratan bidang khusus
Pustaka
Daftar Isi
Pengantar
Pendahuluan
1. Ruang lingkup
2. Acuan normatif
3. Istilah dan definisi
4. Persyaratan Umum
5. Persyaratan Struktur
6. Persyaratan sumberdaya
7. Persyaratan proses
8. Persyaratan manajemen
Lampiran A: Ketelusuran Metrologi
Lampiran B: Pilihan Sistem Managemen
Pustaka

## Slide 7: Sasaran Pelatihan
Peserta memahami persyaratan ISO/IEC 17025 2017.
Peserta memahami cara penerapan persyaratan ISO/IEC 17025 2017.
Peserta dapat mengevaluasi keseuaian SMM Laboratoriumnya terhadap persyaratan ISO/IEC 17025:2017.

## Slide 8: 2. Prinsip-prinsip Utama ISO/IEC 17025: 2017

## Slide 9: Prinsip-prinsip Utama ISO 17025:2017
menggunakan pendekatan proses, sejalan dengan standar Sistem Management Mutu yang mutakhir, antara lain 9001(Umum), 15189(Lab.Med.), 17020(Lem.Ins.), 17021(BS), 17065(LSPro), dll.
  Pendekatan proses menggerakkan sebuah organisasi untuk merencanakan proses-proses dan interaksinya (Pengantar ISO 9001:2015)
Lebih menekankan orientasi pada hasil dari sebuah proses, bukan deskripsi pekerjaan dan langkah-langkah
Menggunakan pendekatan risk-based thinking.
  Pemikiran berbasis risiko menggerakkan sebuahorganisasi untuk menentukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan proses-proses dan sistem manajemen mutu menjadi menyimpang dari hasil yang direncanakan, untuk menempatkan kontrol pencegahan untuk meminimalkan efek negatif dan memaksimalkan penggunaan peluang yang muncul (Pengantar ISO 9001:2015)

## Slide 10: Mengapa Identifikasi & Tindak Lanjut Resiko (Preventive)?
Problem
Waktu
Tindakan Perbaikan
(Corrective Action)
Tindakan Pencegahan
(Preventive Action)
Melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian sehingga kasus yang sama tidak terulang
Menghilangkan potensi ketidaksesuaian sehingga masalah tidak terjadi
Problem Solving
“Potensi” Problem
Management Resiko,
FMEA, HIRADC, IAD, Budgeting, marketing research/ statistik
Tindakan perbaikan sudah terlambat
Masalah sudah terjadi  Berkembang ilmu preventive untuk mencegah masalah terjadi
Tindakan setelah kejadian
Menjadi tindakan sebelum kejadian
Prinsip-prinsip Utama ISO 17025:2017

## Slide 11: Beralih dari fokus Perbaikan ke Pencegahan (Perpindahan Energi dari “Usaha Perbaikan” ke “Usaha Pencegahan”)
Meningkatkan Sistem Pencegahan
Untuk mengurangi kesalahan
Sistem Pencegahan Lemah
Biaya kesalahan tinggi
Kesalahan Operasional
Perbaikan
Pemeriksaan / Audit
Develop (Pencegahan)
Kesalahan Operasional
Perbaikan
Pemeriksaan / Audit
Development (Pencegahan)
Penurunan Biaya
Total
Biaya Mutu
Waktu
Prinsip-prinsip Utama ISO 17025:2017

## Slide 12: Prinsip-prinsip Utama ISO 17025:2017
Direkomendasikan untuk menerapkan prinsip-prinsip utama tersebut dengan metode :
Busines Process Mapping (BPM) &
Supplier Input Proses Output Customer Objective Risk Reference (SIPOCORR).
Konsep kedua metode diatas diilustrasikan pada slide berikutnya.
Contoh BPM terlampir.

## Slide 13: Konsep BPM, proses saling terkait (interaksi proses)
Ouput
proses
penjualan
digunakan
sebagai
input
untuk
proses
Kalibrasi / Pengujian
Data
Permintaan
Customer
Surat
perintah
Kerja
Data
Alat/sample
perusahaan
Proses
Penjualan
Proses
Kalibrasi /
Pengujian
Alat / Sample
Surat Perintah
Ambil
Proses
Pengambilan
Prinsip-prinsip Utama
ISO 17025:2017

## Slide 14: Prinsip-prinsip Utama ISO 17025:2017
SIPOCORR:
Objectives
Ukuran efektifitas proses (harapan next proses, Customer, perusahaan)
Resiko / Peluang
Ketidakpastian yang bisa menghambat / mendukung pencapaian objectives dalam menjalankan proses dimasa depan.
Reference
Adopsi sistem manajemen laboratorium, lingkungan, K3, kebijakan perusahaan , regulasi, dll
S
upplier
Proses
Sebelumnya
C
ustomer
Proses
Berikutnya
I
nput
yang
Diperlukan
Supaya
proses
bisa
berjalan
dengan
baik
O
utput
yang
diharapkan
oleh
proses
berikutnya

## Slide 15: 3. Istilah – istilah penting dalam ISO/IEC 17025:2017

## Slide 16: Istilah – istilah penting dalam ISO/IEC 17025:2017
Ketidakberpihakan
adanya objektivitas
  catatan 1: Objektivitas berarti bahwa benturan kepentingan tidak ada / diselesaikan agar tidak berpengaruh buruk terhadap kegiatan laboratorium selanjutnya.
  Catatan 2: Istilah lain yang berguna dalam menyampaikan unsur ketidak berpihakan mencakup “terbebas dari benturan kepentingan”,”terbebas dari bias”, “tanpa prasangka”, “netralitas”, “keadilan”, “keterbukaan pikiran”, “kesamarataan penanganan”,”terpisah”, “seimbang”.
Laboratorium
Lembaga yang melakukan satu atau lebih kegiatan berikut:
  pengujian,
  kalibrasi,
  sampling sehubungan dengan pengujian atau kalibrasi selanjutnya.
Note 1: Dalam konteks ISO/IEC 17025:2017 “kegiatan laboratorium” mengacu
pada ketiga kegiatan yang disebutkan diatas.

## Slide 17: Istilah – istilah penting dalam ISO/IEC 17025:2017
Aturan keputusan
aturan yang menjelaskan bagaimana ketidakpastian
pengukuran (uncertainty) diperhitungkan ketika menyatakan kesesuaian dengan persyaratan yang
ditentukan. Hal ini dicontohkan pada slide berikutnya.

## Slide 19: Istilah – istilah penting dalam ISO/IEC 17025:2017
Verifikasi
Penyediaan bukti objektif bahwa item dimaksud
memenuhi persyaratan yang ditentukan.
  Contoh 1: Konfirmasi bahwa pembacaan pada alat ukur masih dalam batas atas dan bawah pada cek antara, sebagaimana diilustrasikan pada slide berikutnya.
  Contoh 2: Konfirmasi bahwa penerapan metode baku (sudah tervalidasi oleh komite berwenang penyusunnya) / adaptasinya kedalam Instruksi Kerja, dapat diterapkan di lab. dan menghasilakn data-data yang dibutuhkan untuk Analisa dan pelaporan hasil uji / kalibrasi, dengan bukti objektif data pengamatan dan sertifikat / laporan uji / kalibrasi.

## Slide 21: Istilah – istilah penting dalam ISO/IEC 17025:2017
Verifikasi
Catatan:
  Bila berlaku, ketidakpastian pengukuran sebaiknya dipertimbangkan.
  Item dimaksud misalnya suatu proses, prosedur pengukuran, material, senyawa, atau system pengukuran.
  spesifikasi yang ditentukan misalnya spesifikasi pabrikan.
  Verifikasi sebaiknya tidak dikelirukan dengan kalibrasi. Selain itu, tidak setiap verifikasi merupakan validasi.
  Dalam bidang kimia, verifikasi identitas dari entity (kimia) yang terlibat, atau dari activity (kimia), membutuhkan deskripsi tentang struktur (kimia) atau sifat (kimia) dari entity / activity tersebut.

## Slide 22: Istilah – istilah penting dalam ISO/IEC 17025:2017
Validasi
Verifikasi apakah persyaratan yang ditentukan memadai
untuk maksud penggunaan.
  Contoh: Suatu pengukuran yang biasa digunakan untuk mengukur kadar nitrogen dalam air, mungkin saja dapat divalidasi juga untuk mengukur kadar nitrogen dalam serum manusia.

## Slide 23: 4. Persyaratan Umum
4.1 Ketidakberpihakan (Impartiality)
4.2 Kerahasiaan (Confidentiality)

## Slide 24
4.1 Ketidakberpihakan (Impartiality)
4.1.1 kegiatan laboratorium harus dilakukan tidak memihak, terstruktur dan dikelola untuk menjaga ketidakberpihakan.
4.1.2. Manajemen laboratorium harus berkomitmen untuk tidak memihak.
4.1.3. Laboratorium harus bertanggung jawab atas ketidakberpihakan atas kegiatan laboratorium dan tidak akan membiarkan tekanan komersial, keuangan atau lainnya untuk berkompromi dengan ketidakberpihakan.
4. Persyaratan Umum

## Slide 25
4.1 Ketidakberpihakan (Impartiality)
4.1.4 Laboratorium harus mengidentifikasi risiko untuk kenetralannya secara terus-menerus. Hal ini harus mencakup risiko-risiko yang timbul dari kegiatan rutinnya, atau dari hubungannya, atau dari hubungan personilnya. Namun, hubungan tersebut tidak selalu hadir pada risiko ketidakberpihakan.
CATATAN Sebuah hubungan yang mengancam ketidakberpihakan laboratorium dapat didasarkan pada kepemilikan, tata kelola, manajemen, personel, berbagi sumber daya, keuangan, kontrak, pemasaran (termasuk branding), dan pembayaran komisi penjualan atau bujukan lain untuk rujukan pelanggan baru , dll.
4.1.5 Jika risiko untuk ketidakberpihakan diidentifikasi, laboratorium harus mampu menunjukkan bagaimana menghilangkan atau meminimalkan risiko tersebut.
4. Persyaratan Umum

## Slide 26
Contoh: 4.1 Ketidakberpihakan (Impartiality)
4. Persyaratan Umum
Sumber keberpihakan | Cara antisipasi/mengatasinya | Ukuran keberhasilan
Kegiatan rutin: | Code of cunduct, prosedur kajiulang permintaan dan audit ketidakberpihakan. Menganti identitas sample dari pengelola sampel ke bagian laboratorium. | 100 % corrective action close Tidak ada temuan audit terkait hal ini.
Hubungan organisasi dengan customers | Memperbanyak customer, sehingga tidak bergantung pada beberapa customer besar. Lab. Internal dalam struktur perusahaan & personilnya dalam struktur organisasi tidak dibawah user. | Customer baru / tahun Struktur Organisasi, Manual Perusahaan.
Hubungan personel organisasi dengan customers | Pengakuan personil atas hubungan dengan customers yang dapat menimbulkan pemihakan. | Kejujuran dijadikan budaya. Zero tolerance.

## Slide 27
4.2 Kerahasiaan (Confidentiality)
4.2.1 Laboratorium harus bertanggung jawab, melalui komitmen yang berkekuatan hukum, untuk pengelolaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan laboratorium. Laboratorium harus menginformasikan pelanggan terlebih dahulu, bila informasi yang akan ia tempatkan di ranah publik. Kecuali informasi yang diberikan pelanggan kepada publik,
4.2.2. Ketika laboratorium diwajibkan oleh hukum atau disahkan oleh pengaturan kontrak untuk melepaskan informasi rahasia, pelanggan atau individu yang bersangkutan harus, kecuali dilarang oleh hukum, diberitahu tentang informasi yang diberikan.
4. Persyaratan Umum

## Slide 28
4.2 Kerahasiaan (Confidentiality)
4.2.3. Informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari sumber selain pelanggan (misalnya pengadu, regulator) bersifat rahasia antara pelanggan dan laboratorium. Penyedia (sumber) informasi ini harus bersifat rahasia bagi laboratorium dan tidak akan dibagi dengan pelanggan, tanpa persetujuan dari sumber.
4.2.4. Personil, termasuk anggota komite, kontraktor, personel dari badan eksternal, atau individu yang bertindak atas nama laboratorium, harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan laboratorium.
4. Persyaratan Umum

## Slide 29
Bukti Dokumen
Dokumen level 1:
Tertera dalam Panduan Mutu tentang:
Ketidakberpihakan dan kemandirian;
Identifikasi resiko terhadap ketidakberpihakan;
Jika ada resiko, Lab dapat menghilangkan atau meminimalkan resiko;
Indepedensi Lab
Lab menjaga kerahasiaan
Identifikasi resiko terhadap ketidakberpihakan dan bila teridentifikasi cara mengatasi resiko tersebut.
Rekaman: komitmen personel menaati code of conduct = menandatangani code of conduct
4
4.1 Ketidakberpihakan
Ketidakberpihakan dapat terancam didasarkan pada kepemilikan, tata kelola, manajemen, personel, sumberdaya bersama, keuangan, kontrak, pemasaran, dan pembayaran komisi penjualan, atau bujukan lain bagi klien baru dll.
Komitmen secara hukum yang ditegakkan, spt perjanjian kontrak
Fish Bone
4
have confidence in competency
AN training & consulting
4. Persyaratan umum
4.2 Kerahasian
Lab tidak memihak
Bebas dari tekanan
Komitmen Manajemen
tidak memihak
Identifikasi resiko
ketidakberpihakan
Menghilangkan risiko
Menjaga kerahasiaan
milik pelanggan
Persyaratan membuka
kerahasiaan
Komitmen mengelola
Informasi dg kekuatan hukum
Personel lab, komite,
personel external dan
individu atas nama lab.

## Slide 30: 5. Persyaratan Struktur

## Slide 31: 5. Persyaratan Struktural
5.1 Laboratorium harus menjadi badan hukum, atau bagian yang ditentukan dari badan hukum, sedemikian sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas semua kegiatannya.
CATATAN Untuk tujuan standar internasional ini laboratorium pemerintah dianggap berbadan hukum atas dasar status pemerintahannya.
5.2 Laboratorium harus menetapkan manajemen yang memiliki tanggung jawab keseluruhan laboratorium (manajemen puncak).
5.3 Laboratorium harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup aktivitasnya yang sesuai dengan standard ini. Laboratorium hanya boleh mengklaim scope kegiatannya yang sesuai dengan ISO/IEC 17025:2017 dan tidak termasuk aktivitas laboratorium pemasok eksternal (lab subkontrak) secara berkelanjutan.

## Slide 32: 5. Persyaratan Struktural
5.4 Kegiatan laboratorium harus memenuhi persyaratan:
dokumen ini (ISO/IEC 17025:2017);
Pelanggan;
regulasi otoritas dan
organisasi yang memberikan pengakuan.
5.5 Laboratorium harus:
menentukan struktur organisasi dan manajemen laboratorium, tempatnya di organisasi induk, dan hubungan antara manajemen , operasional teknis dan supporting .
menentukan tanggung jawab, wewenang dan keterkaitan semua personil yang mengelola, melaksanakan atau memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi hasil kegiatan laboratorium;
mendokumentasikan prosedurnya sejauh diperlukan untuk memastikan penerapan yang konsisten dari kegiatan lab dan keabsahan hasil.
Ini termasuk kegiatan
di semua jenis
laboratorium dan
fasilitas laboratorium.

## Slide 33: 5. Persyaratan Struktural
5.6 Laboratorium harus memiliki personel yang disamping tugas dan tanggungjawabnya yang lain, memiliki otoritas dan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, termasuk: (tugas Manajer Mutu , versi lama)
implementasi, pemeliharaan dan peningkatan sistim manajemen;
mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dari sistim manajemen atau dari prosedur untuk pelaksanaan aktifitas laboratorium;
memulai tindakan pencegahan atau meminimalkan penyimpangan;
melaporkan ke manajemen lab tentang kinerja sistem manajemen dan kebutuhan apapun untuk peningkatan;
menjamin keefektifan aktivitas laboratorium.

## Slide 34: 5. Persyaratan Struktural
5.7 Manajemen laboratorium harus memastikan bahwa:
  komunikasi mengenai keefektifan sistem manajemen dan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan serta persyaratan lainnya berjalan.
  integritas sistem manajemen dipelihara ketika perubahan sistem manajemen direncanakan dan dilaksanakan.
    Perubahan sistem manajemen dapat berupa: perubahan versi standard, pergantian personel inti, perubahan pelayanan lab, pindah alamat, dll.

## Slide 35: Contoh: Struktur Organisasi Laboratorium
Manajemen Puncak
Manajer pengendali SMM Lab
Fungsi Pendukung
Manajer Teknis 1
Manajer Teknis 2/...
Penyelia
Analis
Penyelia
Analis

## Slide 36: Struktur Organisasi
5
Legal (5.1.)
Struktur
Organisasi
& manajemen
Tgjwb, otoritas
Hubungan &dok
(5.5)
Tgjwb
MM
(5.6)
Tanggungjawab
Manajemen puncak
(5.2.)
Memenuhi
Persyaratan
Pelanggan,
Otoritas,
KAN
(5.4)
Lingkup
Kegiatan
lab .
(5.3)
5.6
Tgjwb
Implementasi,
Maintenance,
improve
Menjamin
Efektivitas SMM
Pencegahan /
meminize
Penyimpa
ngan
Lapor ke MP
ttg SMM &
improve
Dokumen level 1:
Pernyataan komitmen untuk memenuhi standard & untuk kepuasan customer badan pemberi akreditasi, & pihak berwenang.
Akta pendirian organisas (legal & dapat dipertanggungjawabkan)
Bukti fasilitas yang memadai.
Struktur,personel, & mekanisme organisasi
Ketetapan bentuk komunikasi internal
Struktur organisasi lab dan induknya, serta penjelasannya
Dokumen yang menunjukkan fasilitas laboratorium
Dokumen level 2:
Ketentuan perubahan SMM yang direncanakan & diimplementasikan.
Aturan komunikasi internal dan eksternal
Rekaman:
Struktur organisasi, otoritas, tanggungjawab, dan hubungan antar bagian dan struktur lab dalam organisasi induk.
Dokumen meeting/ sosialisasi pencapaian KPI, Sasaran Mutu, dll.
Dokumen meeting / evaluasi perubahan sistem, seperti penambahan lingkup baru, update standar internasional, dll.
Komunikasi
Pemenuhan
Persyaratan &
Integritas SMM
(5.7)

## Slide 37: 6. Persyaratan Sumber Daya
6.1 Umum
6.2 Personel
6.3 Fasilitas Laboratorium dan kondisi lingkungan
6.4 Peralatan
6.5 Ketelusuran metrologi
6.6 Penyedia barang dan jasa eksternal

## Slide 38: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.1 Umum
Laboratorium harus memiliki personel, fasilitas, peralatan, sistem dan layanan pendukung yang diperlukan untuk dimanage dan untuk melakukan kegiatan laboratoriumnya yang sesuai.
6.2 Personil
6.2.1. Semua personil laboratorium, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kegiatan laboratorium harus bertindak tidak memihak, dan kompeten serta akan bekerja sesuai dengan sistem manajemen laboratorium.
6.2.2. Laboratorium harus menetapkan dan mendokumentasikan persyaratan kompetensi untuk setiap fungsi yang terlibat dalam kegiatan laboratorium, termasuk persyaratan pendidikan, kualifikasi, pelatihan, pengetahuan teknis, keterampilan, dan pengalaman.

## Slide 39: Persyaratan Kompetensi Laboratorium Kimia
Persyaratan | Pendidikan | Pelatihan | Pengalaman | Ketrampilan
Manajer Teknis |  |  |  | 
Penyelia | Min D3 kimia | ISO/IEC 17025 Teknis terkait | 2 tahun bidang pengujian. | Konseptual; problem solving
Analis |  |  |  | 
Petugas Sampling | Min D3 Kimia | Plan, Samplig & sample manajemen | 1 tahun sbg sampler | Teknik sampling, statistik.
Validator/verifikator metode uji |  |  |  | 
Evaluator uncertainty | Min D3 kimia | Uncertainty | Min 1 tahun Implementasi U | Konseptual; perhitungan U
Evaluator hasil uji + penandatangan LHU/sertifikat + Opini |  |  |  | 
Manajer Mutu |  |  |  | 
Auditor |  |  |  | 
Auditor Jaminan mutu hasil pengujian |  |  |  | 
Contoh
Ditetapkan oleh: ______________ Tanggal: ______ Rev. Ke: _____

## Slide 40: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.2 Personil
6.2.3 Laboratorium harus menjamin bahwa personil memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka dan untuk mengevaluasi adanya penyimpangan yang terjadi & signifikan.
6.2.4 Laboratorium harus mengkomunikasikan kepada setiap personel tentang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
6.2.5 Laboratorium harus memiliki prosedur dan menyimpan rekaman untuk : a) menentukan persyaratan kompetensi
b) pemilihan personel; c) training personel
d) supervisi personel; e) pemberian kewenangan; dan f) pemantauan kompetensi personel.

## Slide 41: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.2 Personil
6.2.6 Laboratorium harus memberikan otoritas kepada personil untuk melakukan aktivitas khusus di lab termasuk dan tidak terbatas pada, hal-hal berikut:
  mengembangkan memodifikasi, memverifikasi dan memvalidasi metode;
  analisis hasil termasuk pernyataan kesesuaian atau opini, dan interpretasi.
  laporan hasil pengujian / sertifikat kalibrasi, dan kewenangan untuk menandatangani hasil (penandatangan laporan hasil uji/sertifikat kalibrasi)

## Slide 42: 6.2 Personel
6.2
(6.2.1) SDM=
Impartial, kompeten &
bekerja sesuai sistem.
Kompetensi SDM sesuai tugasnya & evaluasi penyimpangan yg signifikan (6.2.3)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen untuk menggunakan personel yang kompeten, impartial, bekerja sesuai sistem manajemen dan dipantau.
Dokumen level 2:
Uraian tugas setiap personel, tanggungjawab dan wewenang.
Prosedur mulai dari perekrutan sampai pemantauan kompetensi
Persyaratan kompetensi setiap posisi yang terlibat dalam pengujian.
Bukti Kerja:
Rekaman personel: persyaratan kompetensi, pemilihan personel, pelatihan personel, supervisi personel, kewenangan personel, monitoring (evaluasi) kompetensi personel.
Komunikasikan
tugas, tanggungjawab
dan wewenang setiap
personel
(6.2.4)
6.2.2 persyaratan
Kompetensi
Setiap fungsi.; syarat
Pendidikan,, kualifikasi,
Pelatihan, pengetahuan
teknis, ketrampilan,
Pengalaman, tugas,
tanggungjawab dan
Wewenang.
Prosedur:
a) menentukan persyaratan kompetensi
b) pemilihan c) pelatihan; d) supervisi; e) pemberian otorisasi; dan f) pemantauan kompetensi personel
Prosedur pemilihan
Pelatihan,
pengawasan ,
Otoritas, pemantauan
pekerjaan lab.(6.2.5)
Pemberian
Otoritas
(6.2.6)

## Slide 43: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.3 Fasilitas laboratorium dan kondisi lingkungan
6.3.1 Fasilitas dan kondisi lingkungan harus cocok untuk mewujudkan kegiatan laboratorium dan tidak mempengaruhi keabsahan hasil.
6.3.2 Fasilitas dan persyaratan lingkungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan laboratorium harus didokumentasikan.
6.3.3 Laboratorium harus memantau, mengendalikan, dam mencatat kondisi lingkungan sebagaimana dipersyaratkan oleh spesifikasi yang relevan, metode, dan prosedur atau bila faktor tersebut mempengaruhi validitas hasil.
CATATAN Pengaruh yang dapat mengganggu kualitas hasil termasuk sterilitas biologis, debu, gangguan elektromagnetik, radiasi, kelembaban, pasokan listrik, suhu dan tingkat suara dan getaran.

## Slide 44: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.3 Fasilitas laboratorium dan kondisi lingkungan
6.3.4 Pengukuran pada fasilitas kendali harus diterapkan, dimonitor, dievaluasi secara periodik dan termasuk, namun tidak terbatas pada:
akses ke dan penggunaan area yang mempengaruhi kegiatan laboratorium;
mencegah kontaminasi, gangguan atau pengaruh buruk pada kegiatan laboratorium.
adanya pemisahan yang efektif antara area yang tidak compatible pada kegiatan lab.
6.3.5 Dalam hal laboratorium perlu menggunakan fasilitas di luar kontrol permanen, lab harus memastikan bahwa persyaratan yang berhubungan dengan fasilitas dan kondisi lingkungan memenuhi standar ini.

## Slide 45: 6.3 Fasilitas laboratorium dan kondisi lingkungan
6.3
Fasilitas & kondisi
Lingk.Lab . yang
cocok (6.3.1)
Rekaman persyaratan fasilitas & kondisi lingk.
(6.3.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen untuk memenuhi, memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan.
Fasilitas lab yang memenuhi persyaratan & sesuai dengan standard
Dokumen level 2:
Aturan pemantauan fasilitas dan kondisi lingkungan yang dipersyaratkan didokumentasikan.
Bukti Kerja:
Rekaman pemantauan fasilitas dan kondisi lingkungan yang dipersyaratkan oleh metode uji atau prosedur yang relevan dan kajiulang secara periodik
Kendali atas: akses ke
ruang lab, cegah
kontaminasi, ganguan,
& kontaminasi silang 6.3.4)
Kendali, monitor
& periodik dievaluasi
atas fasilitas
(6.3.3)
Aktivitas lab
di lapangan atau
di luar kendali
Permanen (6.3.5)
Kondisi lingkungan laboratorium:
kondisi lingkungan yang dipersyaratkan oleh metode uji atau prosedur harus dikendalikan, dipantau dan direkam.
bila kondisi dapat merusak hasil, pengujian harus dihentikan.
perhatian khusus harus diberikan bila proses pengujian, termasuk sampling, dilakukan diluar fasilitas lab yang permanen.
menggunakan fasilitas diluar kendali langsung, persyaratan harus dipenuhi.

## Slide 46: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.1 Laboratorium harus memiliki akses ke semua peralatan yang diperlukan untuk kinerja yang benar dari kegiatan laboratorium. Peralatan meliputi software, standar pengukuran, bahan referensi, reagen dan bahan habis pakai atau peralatan bantu atau gabungannya yang diperlukan untuk merealisasikan proses pengukuran dan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran.
6.4.2 Dalam hal laboratorium perlu menggunakan peralatan diluar kendali permanen, harus dipastikan bahwa persyaratan Standar ini terpenuhi.
6.4.3 Laboratorium harus memiliki prosedur untuk penanganan yang tepat, transportasi, penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang direncanakan untuk memastikan berfungsinya dan untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan (deteriorasi).
CATATAN Perhatian khusus harus diberikan dengan standar referensi pengukuran.

## Slide 47: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.4 Laboratorium harus memverifikasi peralatan yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum ditempatkan ke dalam layanan atau kembali masuk dalam pelayanan.
6.4.5 Peralatan yang digunakan harus mampu menghasilkan akurasi atau ketidakpastian yang diperlukan untuk mendapatkan hasil uji yang valid.
6.4.6 Peralatan pengukuran harus bila dikalibrasi bila:
akurasi pengukuran dan ketidakpastian pengukuran mempengaruhi validitas hasil atau
kalibrasi peralatan dipersyaratkan untuk ketelusuran metrologi hasil yang dilaporkan.
peralatan digunakan untuk pengukuran langsung
peralatan digunakan untuk menetapkan faktor koreksi pada nilai pengukuran.
digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang dihitung dari multiple kuantitas.

## Slide 48: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.7 Laboratorium harus menetapkan program kalibrasi yang hasilnya dikajiulang dan disesuaikan sebagaimana keharusannya untuk menjaga kepercayaan pada status kalibrasinya. (acuan untuk kalibrasi secra periodik SR 02 dan 03 KAN)
6.4.8 Semua peralatan yang memerlukan kalibrasi atau padanya dikenakan priode validitasnya harus dilabel, diberi kode, atau identifikasi lain untuk diikuti oleh oleh pengguna peralatan yang menunjukan keterbacaan identitas status kalibrasinya atau periode validitasnya.

## Slide 49: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.9 Peralatan yang telah mengalami overloading atau kesalahan penanganan, memberikan hasil yang dipertanyakan, atau telah terbukti rusak atau diluar persyaratan yang ditentukan, harus dibawa keluar dari pelayanan. Alat diisolasi untuk mencegah penggunaan atau diberi label yang jelas atau ditandai sebagai keluar dari pelayanan sampai diambil tindakan perbaikan dan menampilkan kinerja yang benar.
Laboratorium harus memeriksa pengaruh cacat atau penyimpangan dari persyaratan yang ditentukan dan harus menerapkan “ Pengendalian pekerjaan yang tidak sesuai" sesuai prosedur (lihat 7.10).
6.4.10 Ketika pemeriksaan antara diperlukan untuk menjaga kepercayaan untuk kinerja peralatan, pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

## Slide 50: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.11 Ketika kalibrasi dan data material acuan termasuk nilai acuan atau faktor koreksi, laboratorium harus menjamin nilai acuan dan factor koreksi dimutakhirkan, diterapkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi persyaratan spesifik yang ditentukan.
6.4.12 Lab harus melakukan tindakan yang praktis untuk mencegah dari penyesuaian/penyetelan yang akan membatalkan (tidak validnya) hasil pengujian dan kalibrasi.

## Slide 51: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.13 Rekaman harus dipelihara untuk peralatan yang signifikan terhadap kegiatan laboratorium. Rekaman harus mencakup setidaknya berikut:
identitas peralatan, perangkat lunak dan versi firmware (bila tersedia);
nama produsen, identifikasi jenis, dan nomor seri atau identifikasi unik lainnya;
bukti verifikasi bahwa peralatan sesuai dengan persyaratan spesifik yang ditetapkan;
lokasi saat ini, bila sesuai;

## Slide 52: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.13 ................... Rekaman harus mencakup setidaknya berikut:
kalibrasi tanggal, hasil dan salinan laporan dan sertifikat dari semua kalibrasi, penyesuaian, kriteria penerimaan, dan tanggal kalibrasi berikutnya;
tanggal, hasil dan salinan dokumentasi dan sertifikat dari bahan referensi, kriteria penerimaan, dan masa berlaku;
rencana pemeliharaan, dan perawatan dilakukan yang relevan dengan kinerja peralatan;
rincian dari kerusakan, malfucntion, modifikasi atau perbaikan peralatan.

## Slide 53: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.4 Peralatan
Periode | Alat Ukur | Alat Uji
Sesuai ketentuan alat | Kalibrasi | Validasi
Muncul keraguan | Cek Antara | Verifikasi
Harian / pergantian metode | Cek sebelum digunakan | Cek sebelum digunakan
Catatan: penyebab yang dapat memunculkan keraguan atas fungsi alat:
periode waktu lama tak digunakan
penggunaan yang “over loading”
check regular
catatan logbook penggunaan alat
digunakan oleh personel yang tidak memiliki otoritas

## Slide 54: Equipment Records
Nama |  |  | Manafacture |  |  | Lokasi Penempatan |  | 
Software: |  |  | Jenis: |  |  |  |  | 
ID No. : |  |  | Serial No.: |  |  |  |  | 
Validasi |  |  | Waktu: |  |  | Oleh: |  | 
Bukti |  |  |  |  |  |  |  | 
Tanggal Kalibrasi /Verifikasi |  |  |  |  |  |  |  | 
Tahun | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 
Tgl. |  |  |  |  |  |  |  | 
Hasil |  |  |  |  |  |  |  | 
Penyetelan |  |  |  |  |  |  |  | 
Kriteria keberterimaan |  |  | Akurasi: |  |  | Presisi: |  | 
 |  |  | Faktor Koreksi: |  |  | SD/RSD: |  | 
Rencana Perawatan |  |  |  |  |  |  |  | 
Tgl |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 55: 6.4 Peralatan
6.4
Memiliki akses ke semua
peralatan , consumable
stand, reagen lab
(6.4.1)
Peralatan
diluar kendali permanen ( 6.4.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan sumberdaya semua peralatan yang diperlukan dalam pelayanan lab.
Dokumen level 2:
Prosedur penanganan yang aman, transportasi, penyimpanan, penggunaan, dan perawatan bagi peralatan ukur.
Prosedur tambahan bila peralatan digunakan di luar lab yang permanen.
Prosedur pengecekan antara untuk memelihara keyakinan pada status kalibrasi.
Prosedur penyalinan serangkaian faktor koreksi ke dalam perhitungan termasuk pengolahan data dalam komputer.
Dokumen level 3:
Semua IK mutakhir penggunaan & perawatan peralatan, IK kalibrasi, IK pengecekan antara,
Bukti Kerja:
Rekaman peralatan 6.4.7 butir a s/d h
Bahan referensi
u/peraatan
(6.4.12)
Akurasi dan
Spesifikasi
Peralatan uji &
Kalibrasi
Tertelusur ke SI
(6.4.5)
identitas, manufacture, software, No kode, status kalibrasi,/verifikasi dan identitas lainnya serta log book penggunaan dan pemeliharaan peralatan
Prosedur
Penanganan
Penyimpanan,
Transportasi,
Penggunaan
Dan perawatan
(6.4.3)
Rekaman
peralatan
(6.4.7)
Peralatan
Rusak (6.4.8)
6.4
Label status
Kalibrasi (6.4.6)
Verifikasi alat
atau alat diluar
kendali
Lab.(6.4.4)
Prosedur
pengecekan
antara
(6.4.9)
Prosedur
Faktor
Koreksi
(6.4.10)
Keamanan
dari penye-
telan (6.4.11)
Rekaman
(6.4.13)

## Slide 56: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.5 Ketertelusuran metrologi
6.5.1 Laboratorium harus menetapkan dan memelihara ketertelusuran metrologi dari hasil pengukurannya dengan cara rantai kalibrasi tak terputus, masing masing kontribusi pada ketidakpastian pengukuran, menghubungkan mereka dengan referensi yang sesuai.
CATATAN 1 Lihat JCGM 200: 2012 untuk definisi ketertelusuran metrologi. CATATAN 2 Lampiran A Lihat untuk informasi tambahan tentang ketertelusuran metrologi.
6.5.2 Laboratorium harus menjamin bahwa hasil pengukuran tertelusur ke satuan international melalui:
kalibrasi yang disediakan oleh laboratorium yang kompeten; atau
nilai certificate dari CRM yang disediakan oleh producer CRM yang kompeten dengan pernyataan metrological traceability to SI atau
realisasi langsung ke satuan SI dengan membandingkan secara langsung atau tak langsung dengan national atau international standard.

## Slide 57: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.5 Ketertelusuran metrologi
6.5.3 Bila ketertelusuran metrologi ke unit SI secara teknis tidak mungkin, laboratorium harus menunjukkan ketertelusuran metrologi ke referensi yang tepat seperti:
bahan referensi bersertifikat yang disediakan oleh produsen yang kompeten; atau
hasil dari prosedur pengukuran acuan, metode spesifik atau standard konsensus yang menjelaskan secara jelas dan diterima oleh badan yang diberi otoritas yang menyediakan hasil pengukuran yang sesuai untuk penggunaan yang dimaksud dan dijamin dengan perbandingan yang sesuai.

## Slide 58
6.5 KETERTELUSURAN PENGUKURAN
Pengukuran
Pengujian
Kalibrasi I
Kalibrasi II
National Measurement Standard
RM
CRM
NMS/SRM National
Hasil Uji/Ukur
Alat
Ukur/Uji
Satuan Internasional
Laboratorium
Kalibrasi yang
Terakreditasi
ISO/IEC 17025
Produser
CRM terakreditasi
ISO 17034
Persyaratan laboratorium:
Kalibrasi peralatan ukur yang
menghasilkan data atau rangkaian
perhitungan untuk dilaporkan
Persyaratan laboratorium:
Menggunakan RM yang tertelusur
ke hierarchy di atas untuk peralatan
uji

## Slide 59: 6.5 Ketelusuran pengukuran
6.5
Memelihara
Ketelusuran metrologi
(6.5.1)
Bila tidak
tertelusur (6.5.3)
Ketelusuran pengukuran diartikan bahwa hasil ukur tertelusur ke satuan internasional atau ke bahan acuan bersertifikat.
Standard acuan digunakan untuk kalibrasi internal, cek antara.
Bahan acuan (reference material) digunakan untuk standard pembanding bahan acuan internal
Ketelusuran
Ke bahan
acuan
bersertifikat
Standard
Acuan &
Bahan
Acuan
terlacak ke SI
(6.5.2)
Bahan
Acuan bersertifikat
Metode tertentu
Standard
konsensus
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen memenuhi persyaratan ketelusuran pengukuran
Dokumen level 2:
Prosedur pengecekan antara.
Prosedur penanganan, transportasi, penyimpanan, dan penggunaan standard acuan dan bahan acuan.
Bukti Kerja:
Program dan rekaman kalibrasi peralatan, hasil evaluasinya dengan kriteria.
Rekaman penggunaan bahan acuan bersertifikat, evaluasi terhadap kriteria keberterimaan.
Metode tt

## Slide 60: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.6 Penyediaan produk dan jasa eksternal
6.6.1 Laboratorium harus menjamin bahwa penyedia produk dan layanan eksternal yang berdampak pada aktivitas lab., bila mereka:
disediakan untuk maksud kegiatan laboratorium sendiri;
disediakan, sebagian atau penuh, langsung ke pelanggan oleh laboratorium, seperti yang diterima dari penyedia eksternal;
digunakan untuk mendukung operasional laboratorium.
CATATAN Produk dapat mencakup, misalnya, standar pengukuran dan peralatan, peralatan bantu, bahan habis pakai dan bahan referensi. Layanan dapat mencakup, misalnya, layanan kalibrasi, jasa sampling, jasa pengujian, dan pemeliharaan fasilitas peralatan, jasa pengujian kemampuan dan jasa penilaian dan audit.

## Slide 61: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.6 Penyediaan produk dan jasa eksternal
6.6.2 Laboratorium harus mempunyai prosedur dan rekaman untuk:
menetapkan, meninjau dan menyetujui persyaratan laboratorium untuk produk dan layanan eksternal yang disediakan;
menetapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, monitoring kinerja dan evaluasi ulang dari penyedia eksternal;
menjamin bahwa produk dan layanan eksternal yang disediakan sesuai dengan persyaratan laboratorium didirikan atau bila berlaku, persyaratan yang relevan dari standar ini; sebelum digunakan atau langsung diberikan kepada pelanggan;
mengambil tindakan apapun yang timbul dari evaluasi, pemantauan dan re-evaluasi.

## Slide 62: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.6 Penyediaan produk dan jasa eksternal
6.6.3 Laboratorium harus berkomunikasi dengan penyedia eksternal, persyaratan komunikasi ini untuk:
produk dan layanan yang akan diberikan;
kriteria keberterimaan;
kompetensi, termasuk kualifikasi personel yang dibutuhkan;
kegiatan yang laboratorium, atau pelanggan, bermaksud untuk menyaksikan kinerja di tempat penyedia eksternal.

## Slide 63: 6. Persyaratan Sumberdaya
6.6 Penyediaan produk dan jasa eksternal
6.6.3 Contoh: Komunikasi dengan penyedia eksternal
Produk / Jasa eksternal | Spesifikasi / Kriteria | Persyaratan Kompetensi | Visitasi ke jasa eksternal
Lab. Sub kontrak | Akreditasi KAN/ telah di ases | Ruang lingkup yang sesuai permintaan | Ya, bila lab belum /tidak diakreditasi
Jasa Reagen kimia/alat | Spesifikasi teknis, metode/alat | Memenuhi kriteria pemasok jasa via dok. | Tidak diperlukan
Jasa training | Rekomendasi/ akreditasi | Track record personnel | Presentasi
Jasa Kalibrasi | Akreditasi KAN | Ruang lingkup spesifik | Ya, bila diperlukan

## Slide 64: 6.6 Pembelian jasa dan perbekalan
6.6
Jaminan penyedia produk &
Jasa eksternal yang
berpengaruh pada aktivitas lab
(6.6.1)
Penyaksian kinerja
penyedia produk/jasa
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan memilih dan membeli jasa dan perbekalan yang mempengaruhi mutu pekerjaan lab.
Dokumen level 2:
Prosedur penetapan, kajiulang, persetujuan persyaratan produk & Jasa, evaluasi (re-evaluasi) dan rekaman.
Bukti Kerja:
Rekaman pemeriksaan untuk verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi standard atau persyaratan yang ditetapkan.
Rekaman data pembelian barang setelah dikaji ulang dan disyahkan spesifikasi teknisnya.
Rekaman evaluasi & re-evaluasi pemasok, dan komunikasi dengan pemasok.
Kompetensi & kualifikasi
personel
Prosedur dan rekaman:
Jaminan kesesuaian dengan persyaratan lab;
Komunikasi dengan penyedia jasa eksternal
Evaluasi secara berkala dan keputusan hasil evaluasi.
Komunikasi
dengan penyedia
jasa eksternal
(6.6.3)
Prosedur penetapan,
kajiulang, persetujuan
Persyaratan produk &
Jasa dan rekaman
Prosedur penetapan,
kriteria u/evaluasi,
monitoring kinerja,
& re-evaluasi dan
rekaman
Prosedur dan
rekaman (6.6.2)
Produk & jasa yang disediakan
Kreteria keberterimaan
produk dan layanan eksternal
sesuai dengan persyaratan
laboratorium
Prosedur evaluasi &
Re-evaluasi

## Slide 65: 7. Persyaratan Proses
7.1 Kajiulang permintaan, tender dan kontrak
7.2 Pemilihan, verifikasi, dan validasi metode
7.3 Sampling
7.4 Penanganan barang uji dan/atau kalibrasi
7.5 Rekaman teknis
7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran
7.7 Penjaminan mutu hasil pengujian
7.8 Laporan hasil uji
7.9 Pengaduan
7.10 Pekerjaan yang tidak sesuai
7.11 Pengendalian data – Manajemen informasi

## Slide 66: 7. Persyaratan Proses
7.1 Kajiulang permintaan, tender dan kontrak
7.1.1 Laboratorium harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk kajiulang permintaan, tender dan kontrak. Prosedur terkait harus memastikan bahwa (isi prosedur):
persyaratan ditetapkan, didokumentasikan dan dipahami;
laboratorium memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memenuhi persyaratan;
bila penyedia jasa eksternal diperlukan, persyaratan klausul 6.6 dan laboratorium meminta pendapat pelanggan terhadap pekerjaan spesifik oleh lab eksternal harus dipenuhi dan harus mendapatkan persetujuan pelanggan.
metode atau prosedur yang tepat dipilih dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.

## Slide 67: 7. Persyaratan Proses
7.1 Kajiulang permintaan, tender dan kontrak
7.1.2 Laboratorium harus menginformasikan kepada pelanggan bila metode yang diminta pelanggan tidak disarankan atau sudah ditarik (out of date/withdrawl).
7.1.3 Bila pelanggan meminta pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi atau standar untuk pengujian atau kalibrasi (mis lulus / gagal, di-toleransi / keluar dari-toleransi), spesifikasi dan aturan pengambilan keputusan harus jelas dan dikomunikasikan. Kecuali melekat dalam spesifikasi atau standar yang diminta, aturan keputusan yang harus dikomunikasikan ke dan disetujui oleh customers.

## Slide 68: 7. Persyaratan Proses
7.1 Kajiulang permintaan, tender dan kontrak
7.1.4 Setiap perbedaan antara permintaan, tender atau kontrak harus diselesaikan sebelum kegiatan laboratorium dimulai. Setiap kontrak harus disetujui kedua pihak, laboratorium dan pelanggan. Penyimpangan yang diminta oleh pelanggan tidak boleh membahayakan integritas laboratorium atau hasil uji.
7.1.5 Pelanggan akan diberitahu setiap ada penyimpangan dari kontrak.
7.1.6 Jika suatu kontrak perlu diamandemen setelah pekerjaan dimulai, proses kaji ulang kontrak yang sama harus diulang dan setiap amandemen harus dikomunikasikan kepada semua personil terkait.

## Slide 69: 7. Persyaratan Proses
7.1 Kajiulang permintaan, tender dan kontrak
7.1.7 Laboratorium harus bekerja sama dengan pelanggan atau wakil mereka dalam menjelaskan permintaan pelanggan dan dalam memantau kinerja laboratorium dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan.
CATATAN Kerja sama tersebut dapat mencakup:
menyediakan pelanggan atau akses wajar perwakilan pelanggan untuk bidang yang relevan dari laboratorium untuk menyaksikan pengujian dan / atau kalibrasi yang dilakukan untuk pelanggan;
persiapan, kemasan, dan pengiriman pengujian dan / atau kalibrasi barang yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk keperluan verifikasi.
7.1.8 Rekaman kajiulang, termasuk setiap perubahan yang signifikan, harus dipelihara. Rekaman juga harus memelihara hasil diskusi yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan atau hasil aktivitas laboratorium.

## Slide 70: 7.1 Kaji ulang permintaan, tender & kontrak
7.1
Prosedur kaji
ulang permintaan
tender & kontrak (7.1.1.)
Method yang
Out of date(7.1.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan untuk melakukan kaji ulang yang berkaitan dengan permintaan, tender dan kontrak pengujian.
Dokumen level 2:
Prosedur kaji ulang permintaan, tender dan kontrak.
Prosedur penyedia jasa lab eksternal.
Bukti Kerja:
Rekaman kaji ulang permintaan, tender dan kontrak termasuk setiap perubahan yang berarti.
Rekaman kontrak yang diamandemen dan komunikasi dengan customer.
Prosedur 7.1 harus menjamin:
Persyaratan, termasuk metode, ditetapkan, didokumentasi dan dipahami.
Lab mempunyai kemampuan dan sumberdaya untuk memenuhi persyaratan customer.
bila penyedia jasa eksternal diperlukan, persyaratan klausul 6.6 harus dipenuhi dan harus mendapatkan persetujuan pelanggan
Metode pengujian/kalibrasi yang sesuai dan memenuhi persyaratan customer.
Perbedaan antara
lab & pelanggan
(7.1.4)
Pernyataan
kesesuaian
(7.1.3)
Penyimpangan
dari kontrak
(7.1.5)
Kontrak yang
diamandemen
(7.1.6)
Kerja sama &
Kunjungan
pelanggan
(7.1.7)
Rekaman
(7.1.8)

## Slide 71: 7. Persyaratan Proses
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
7.2.1 Seleksi dan verifikasi metode
7.2.1.1 Laboratorium harus menggunakan metode dan prosedur yang sesuai untuk semua tes (uji) dan kalibrasi, dan, bila sesuai, untuk evaluasi ketidakpastian pengukuran serta teknik statistik untuk analisis data.
7.2.1.2 Semua metode, prosedur dan dokumentasi pendukung, seperti instruksi, standar, manual dan data referensi yang relevan dengan kegiatan laboratorium, harus dijaga up to date dan selalu tersedia bagi personil (lihat 8.3).
7.2.1.3 Laboratorium harus memastikan penggunaan metode versi terbaru yang valid kecuali jika tidak sesuai atau tidak mungkin dilakukan. Bila diperlukan, penerapan metode ini harus dilengkapi dengan rincian tambahan untuk menjamin penerapan yang konsisten.

## Slide 72: 7. Persyaratan Proses
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
7.2.1.4 Bila pelanggan tidak menentukan metode yang akan digunakan, laboratorium harus memilih metode yang tepat dan diinformasikan kepada pelanggan.
Metode dipublikasikan dalam standar internasional, regional atau nasional, atau oleh organisasi teknis terkemuka, atau dalam teks-teks ilmiah yang relevan atau jurnal ilmiah, atau seperti yang ditentukan oleh produsen peralatan yang dianjurkan.
7.2.1.5 Laboratorium harus memverifikasi metode sebelum memperkenalkan metode tsb dengan memastikan bahwa hal itu dapat mencapai persyaratan kinerja. Rekaman verifikasi harus dipelihara. Jika metode ini direvisi oleh lembaga penerbit metode, verifikasi harus diulang sejauh yang diperlukan.
.

## Slide 73: 7. Persyaratan Proses
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
7.2.1.6 Bila pengembangan metode diperlukan, harus direncanakan dan harus dilakukan oleh personel yang kompeten yang dilengkapi peralatan dan sumberdaya yang cukup. Metode yang dikembangkan secara periodik dikajiulang untuk memastikan bahwa persyaratan pelanggan tetap terpenuhi. Rencana pengembangan harus disahkan dan disetujui.
7.2.1.7 Penyimpangan apapun dari metode hanya boleh terjadi hanya jika penyimpangan telah didokumentasi, secara teknis dibenarkan, disahkan oleh personel yg diberi otoritas dan diterima oleh pelanggan.
Note: Penyimpangan disetujui diawal pada saat kontrak disetujui.

## Slide 74: 7. Persyaratan Proses
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
7.2.2 Validasi metode
7.2.2.1 Laboratorium harus memvalidasi metode non-standar, metode yang dikembangkan laboratorium dan metode standar yang digunakan di luar lingkup yang dimaksudkan (standar metode dimodifikasi). validasi harus sejauh yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu atau lingkup aplikasi.
CATATAN 1 Validasi dapat mencakup prosedur untuk pengambilan sampel, penanganan dan transportasi sampel atau item yang dikalibrasi.
CATATAN 2 teknik yang digunakan untuk validasi metode dapat salah satu atau kombinasi berikut:
Laboratorium harus merekam hasil yang diperoleh, prosedur yang digunakan untuk validasi, dan pernyataan bahwa metode tersebut tepat untuk penggunaan yang dimaksudkan.

## Slide 75: 7. Persyaratan Proses
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
a) kalibrasi dan / atau evaluasi bias dan presisi menggunakan standar atau bahan acuan; b) penilaian yang sistematis dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil.
c) metode ketahanan pengujian (rubesness) melalui variasi dari parameter yang dikendalikan seperti suhu inkubator, volume yang ditiadakan, dll ; d) perbandingan hasil yang dicapai dengan metode lain; e) perbandingan antar laboratorium; f) evaluasi ketidakpastian pengukuran hasil berdasarkan pemahaman ilmiah dari prinsip teoritis metode dan pengalaman praktis. .

## Slide 76: 7. Persyaratan Proses
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
7.2.2.2 Ketika perubahan dilakukan terhadap metode yang divalidasi, pengaruh perubahan tersebut harus ditetapkan, dan jika berefek terhadap hasil validasi awal sesuai, validasi baru harus dilakukan. 7.2.2.3 Karakteristik kinerja dari metode yang divalidasi sebagaimana yang diases untuk metode yang digunakan, harus relevan dengan keperluan pelanggan dan konsisten dengan persyaratan spesifik.
Catatan: karakteristik kinerja termasuk, tetapi tidak terbatas pada,: rentang pengukuran, akurasi, uncertainty, limit deteksi, limit quantifikasi, selektivitas, linearitas, repeatability, reproducibility, robustness dari pengaruh external, sensitivitas silang terhadap gangguan dari matrix atau objek test dan bias.

## Slide 77: 7. Persyaratan Proses
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
7.2.2.4 Laboratorium harus merekam hal berikut: a) prosedur yang digunakan; b) spesifikasi persyaratan; c) penentuan kinerja karakteristik metode; d) hasil yang diperoleh; e) pernyataan pada validitas metode (dengan rincian kesesuaian untuk penggunaannya).

## Slide 78: Kapan Validasi & Kapan Verifikasi?

## Slide 79: 7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
7.2
Menggunakan
Metode/prosedur uji
yang sesuai (7.2.1.1)
Imetode, prosedur & dok pendukung up to date & tersedia,
Edisi mutakhir
(7.2..1.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan pemilihan metode uji/ ruang lingkup uji
Dokumen level 2
Prosedur pemilihan, verifikasi dan validasi metode
Prosedur validasi metode
Bukti Kerja:
Bukti laporan teknis hasil validasi/verifikasi metode uji atau re-validasi bila relevan.
Parameter verifikasi memenuhi persyaratan vs metode yang diacu.
Parameter validasi
Daftar metode uji sesuai layanan lab.
7.2.2.
Validasi
metode
Verifikasi & re-verifikasi
Dan rekaman
(7.2.1.5)
Re-validasi
(7.2.2.2)
Validasi : konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu dipenuhi.
Rentang ukur, akurasi, batas deteksi, selektivitas metode, linieritas, batas repeatabilitas/ reproduksibilitas, robustness, gangguan matrix sample.
Karakteristik
Metode = kebutuhan
Pelanggan &
Persyaratan spesifik.
(7.2.2.3)
Metode non-
standard
(7.2.2.1)
Rekaman
validasi
(7.2.2.4)
7.2.1 Pemilihan &
verifikasi
Edisi
mutakhir
(7.2..1.3)
Metode
yg tepat
yg dipilih
(7.2..1.4)
Personel
kompetence
7.2.1.6)
Deviasi
didokument-
tasikan & benar
disahkan dan
persetujuan
Pelanggan (7.2.1.7)

## Slide 80: 7. Persyaratan Proses
7.3 Sampling
  7.3.1 Lab harus mempunyai rencana sampling dan metode sampling bila melakukan sampling zat, bahan, atau produk untuk pengujian atau item kalibrasi. Metode pengambilan sampel harus mengatasi faktor yang harus dikendalikan untuk menjamin keabsahan hasil. Rencana pengambilan sampel dan metode harus tersedia di lokasi tempat pengambilan sampel. Rencana pengambilan sampel harus, setiap saat masuk akal (reasonable), dengan pendekatan metode statistik yang sesuai. 7.3.2 Prosedur sampling harus menjelaskan:
  pemilihan sampel atau site/lokasi,
  rencana sampling,
  preparasi dan pengolahan sampel substances, material, atau produk yang diperlukan untuk pengujian atau kalibrasi.

## Slide 81: 7. Persyaratan Proses
7.3 Sampling
7.3.3 Laboratorium harus menjaga rekaman data sampling yang relevan dan operasi yang berhubungan dengan pengambilan sampel yang merupakan bagian dari pengujian atau kalibrasi yang dilakukan. Rekaman meliputi, bila relevan: a) mengacu pada prosedur pengambilan sampel yang digunakan; b) tanggal dan waktu saat sampling;
data yang relevan untuk mengidentifikasi sampel (misalnya nomor, jumlah, nama);
identifikasi personel pengambil sampel;
e) Identifikasi alat yang digunakan;
f) jika relevan, kondisi lingkungan; dan
diagram atau yang setara lainnya untuk mengidentifikasi lokasi pengambilan sampel bila diperlukan.
penyimpangan, penambahan, atau pengecualian dari metode
sampling dan rencana sampling.

## Slide 82: 7.3 Pengambilan sampel
7.3
Rencana
& Metode
sampling (7.3.1)
Rekaman
sampling (7.3.3)
Rencana pengambilan sampel dan prosedur harus tersedia di lokasi pengambilan sampel.
Faktor-faktor yang harus dikendalikan untuk menjamin keabsahan hasil pengujian/kalibrasi.
sampel yang disediakan oleh customers, harus dilaporkan dalam LHU.
Prosedur
sampling (7.3.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen memenuhi persyaratan pengambilan sampel
Dokumen level 2:
Prosedur/Metode sampling dan;
Rencana pengambilan sampel
Bukti Kerja:
Program dan rekaman pengambilan sampel
Rekaman pengecualian dan/atau penambahan bagian dari prosedur sampling
Rekaman data sampel dan kegiatan lain yang relevan.

## Slide 83: 7. Persyaratan Proses
7.4 Penanganan item pengujian atau kalibrasi
7.4.1 Laboratorium harus memiliki prosedur untuk transportasi, penerimaan, penanganan, perlindungan, penyimpanan, retensi, dan pembuangan atau pengembalian sampel uji dan / atau item kalibrasi, termasuk semua ketentuan yang diperlukan untuk melindungi integritas dari pengujian atau kalibrasi item, dan untuk melindungi kepentingan laboratorium dan pelanggan.
Perhatian khusus harus diambil untuk menghindari kerusakan, kehilangan atau kerusakan barang selama penanganan, transportasi, pengujian atau menyimpan / proses dan persiapan menunggu. Petunjuk penanganan (instruksi kerja) yang disediakan untuk item terkait harus diikuti.

## Slide 84: 7. Persyaratan Proses
7.4 Penanganan item pengujian atau kalibrasi
7.4.2 Laboratorium harus memiliki sistem untuk mengidentifikasi sampel uji dan /atau item kalibrasi. Identifikasi harus dipertahankan sepanjang sampel/item berada di bawah tanggung jawab laboratorium. Sistem ini harus dirancang dan dioperasikan untuk menjamin bahwa sampel/item tidak dapat membingungkan secara fisik atau ketika disebut dalam catatan atau dokumen lainnya.
Sistem ini harus, jika sesuai, mengakomodasi sub-divisi dari sampel atau dari kelompok sampel/item dan pemindahan sampel/item ke dalam dan dari laboratorium.
7.4.3 Pada penerimaan sampel uji atau item kalibrasi, abnormalitas atau penyimpangan dari kondisi tertentu harus direkam.
Jika ada keraguan tentang :
kesesuaian sampel/item untuk pengujian atau kalibrasi, atau
ketika sampel/item tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, atau

## Slide 85: 7. Persyaratan Proses
7.4 Penanganan item pengujian atau kalibrasi
7.4.3 ... Jika ada keraguan tentang :
pengujian atau kalibrasi yang diperlukan tidak ditentukan secara cukup rinci, laboratorium harus berkonsultasi dengan pelanggan untuk petunjuk lebih lanjut sebelum melanjutkan dan hasil diskusi direkam.
Ketika pelanggan membutuhkan sampel/item yang akan diuji atau dikalibrasi diberlakukan menyimpang dari keadaan spesifik, laboratorium harus menyatakan disclaimer dalam laporan atau sertifikat yang menunjukkan bahwa hasilnya mungkin terpengaruh oleh penyimpangan tsb.
7.4.4 Bila barang harus disimpan atau dikondisikan dalam kondisi lingkungan tertentu, kondisi ini harus dipelihara, dipantau dan dicatat.

## Slide 86: 7.4 Penanganan item uji atau kalibrasi
7.4
Prosedur transportasi
penerimaan., penanganan
perlindungan, retensi dan
Pemusnahan sampel (7.4.1)
IK khusus penanganan sampel
Abnormalitas
Penyimpangan
rekam secara rinci.
(7.4.3)
perlindungan pada sampel mutlak diperlukan dimulai dari pengambilan sampel sampai retensi dan pemusnahan sampel
Sistem identifikasi sampel harus mampu bertahan selama penyimpanan, dapat dengan mudah ditelusuri, tidak menimbulkan keraguan secara fisik.
sampel yang tidak normal diterima oleh lab harus direkam dan dikonsultasikan kepada customer
Sistem identifikasi
Item yang diuji/kalibrasi
(7.4.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen memenuhi persyaratan penanganan sampel
Dokumen level 2:
Prosedur untuk penerimaan, penanganan, transportasi, perlindungan, penyimpanan, retensi dan pemusnahan sampel
Dokumen level 3:
IK khusus penanganan sampel untuk menghindari deteriorasi, kehilangan, atau kerusakan sampel.
Bukti Kerja:
Rekaman data sampel, barang yang diuji/kalibrasi
Rekaman penerimaan sampel yang abnormal/penyimpangan secara rinci
Rekaman log book sampel s/d pemusnahan
Kondisi penyimpanan
Item uji/kalibrasi (7.4.4)

## Slide 87: 7. Persyaratan Proses
7.5 Rekaman Teknis
7.5.1 Laboratorium harus memastikan bahwa rekaman untuk setiap kegiatan laboratorium berisi hasil, laporan atau sertifikat dan berisi informasi yang cukup untuk memfasilitasi, jika mungkin, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi ketidakpastian dan menyediakan rekaman kondisi aktivitas laboratorium yang berulang sedekat mungkin dengan aslinya.
Rekaman teknis harus mencakup tanggal, identitas personel yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan laboratorium dan memeriksa data dan hasil. Pengamatan asli, data dan perhitungan harus direkam pada saat mereka dibuat dan harus dapat diidentifikasi dengan cara yang spesifik. CATATAN Dalam bidang-bidang tertentu dapat mungkin atau tidak praktis untuk mempertahankan catatan semua pengamatan asli.

## Slide 88: 7. Persyaratan Proses
7.5 Rekaman Teknis
7.5.2 Laboratorium harus memastikan ketertelusuran ke pengamatan asli atau amandemen dalam rekaman. Baik yang asli maupun yang diamandemen yang harus disimpan, termasuk indikasi aspek yang diubah dan personel yang bertanggungjawab terhadap perubahan tsb.
Jenis rekaman teknis dinamis | Aktifitas | Kendali
Rekaman sampling | Sampling (7.3) | Pengelola sampel
Rekaman sampel | Penerimaan sampel & penanganannya (7.4) | Pengelola sampel
Proses pengujian | Preparasi sampel | Teknis
 | Preparasi standard | Teknis
 | Preparasi JMHP | Teknis
 | Pengukuran standard, sampel dan QC sampel | Teknis; Mutu
Evaluasi hasil | Pra-report, report, sertifikat | Teknis

## Slide 89: 7. Persyaratan Proses
7.5 Rekaman Teknis
Rekaman teknis (lanjutan)
Jenis rekaman teknis statis | Aktifitas | Kendali
Alat ukur/uji | Perawatan dan penggunaan alat | PJ alat ukur/uji
Technical report | Perhitungan uncertainty dan evaluasinya. Verifikasi/re-verifikasi metode. Validasi/re-validasi | PJ uncertainty Pj teknis terkait
Evaluasi berkala | Evaluasi sertifikat kalibrasi dan Reference Material | PJ terkait
Evaluasi pemantauan | Fasilitas dan lingkungan kerja, penyimpanan retain sampel, penyimpanan reagen/standard acuan dll | PJ terkait

## Slide 90: 7.5 Pengendalian Rekaman Teknis
7.5
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen menerapkan dan memelihara rekaman teknis, identifikasi, pengumpulan, pemberian indeks, pengaksesan, pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan rekaman teknis
Dokumen level 2:
Bukti Kerja:
Rekaman Teknis: semua rekaman teknis dari proses sampling/penerimaan sampel s/d pelaporan hasil uji.
rekaman teknis (rekaman siklus horizontal);
informasi yang dihasilkan dari pengujian/
kalibrasi, indikasi mutu, parameter proses
pengujian.
Rekaman mencakup identitas personel yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan dan memeriksa hasil. pengamatan asli, data dan perhitungan direkam pada saat mereka dibuat dan harus diidentifikasi dengan tugas tertentu.
Rekaman teknis
(7.5.1)
Ketelusuran ke
data asli (7.5.2)
Keamanan,
Traceability & waktu
Kerahasiaan
Salinan LHU, data asli,
Kalibrasi, staf, & faktor
Ketidakpastian & sampling.
Jejak
Audit &
ketelusuran
Pengamatan, data,
& perhitungan
Cara koreksi:
hard & soft copy

## Slide 91: 7. Persyaratan Proses
7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran
7.6.1 Laboratorium harus mengidentifikasi kontribusi apa saja terhadap ketidakpastian pengukuran. Saat mengevaluasi ketidakpastian pengukuran, semua kontribusi yang penting, termasuk yang timbul dari pengambilan sampel, harus diperhitungkan dengan menggunakan metode analisis yang sesuai.
7.6.2 Laboratorium yang melakukan kalibrasi, termasuk peralatannya sendiri, harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk semua kalibrasi.
7.6.3 Laboratorium pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Bila metode uji tidak memperhitungkan evaluasi ketidakpastian pengukuran yang ketat, estimasi harus dilakukan berdasarkan pemahaman prinsip teoritis atau pengalaman praktek kinerja metode uji.

## Slide 92: 7. Persyaratan Proses
7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran
CATATAN 1 Dalam kasus-kasus di mana metode uji yang diakui menentukan batas-batas nilai-nilai sumber utama ketidakpastian pengukuran dan menentukan bentuk penampilan hasil perhitungan, laboratorium dianggap memiliki klausul 7.6.2 dengan mengikuti metode uji dan petunjuk pelaporan.
CATATAN 2 Untuk metode tes tertentu di mana ketidakpastian pengukuran diperoleh dengan metode ini dikenal, tidak ada kebutuhan untuk mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk setiap hasil tes, jika mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kritis berada di bawah kendali dan tetap tidak berubah. CATATAN 3 Untuk informasi lebih lanjut ISO / IEC Guide 98-3, ISO 5725 dan ISO 21748

## Slide 93: 7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran
7.6
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen melakukan evalusi ketidakpastian pengukuran (U)
Dokumen level 2:
Prosedur estimasi U (option)
Bukti Kerja:
Hasil perhitungan U dari metode uji yang menghasilkan data numerik.
Ketidakpastian adalah suatu parameter yang terasosiasi dengan hasil pengujian/ pengukuran, yang mencerminkan ketersebaran nilai-nilainya yang layak dimiliki pada benda yang diuji/ukur.
Identifikasi faktor U
(7.6.1)
Evaluasi U harus
dilakukan bila faktor
U berubah (7.6.3)
U harus dihitung
setiap aktifitas
kalibrasi peralatan
(7.6.2)

## Slide 94: 7. Persyaratan Proses
7.7 Jaminan mutu hasil pengujian
7.7.1 Laboratorium harus memiliki prosedur untuk memantau keabsahan hasil uji. Data yang dihasilkan harus direkam sedemikian rupa bahwa kecendrungan dapat dideteksi dan, bila memungkinkan, teknik statistik harus diterapkan pada peninjauan hasil. Pemantauan ini harus direncanakan dan dikaji dan harus mencakup, bila sesuai, tetapi tidak terbatas pada:
teratur menggunakan bahan acuan atau bahan kendali mutu (QC);
teratur menggunakan instrumentasi yang tertelusur secara metrologis;
cek fungsional pengukuran dan pengujian peralatan;
menggunakan standard cek atau standar kerja dengan control chart, bila diterapkan;

## Slide 95: 7. Persyaratan Proses
7.7 Jaminan mutu hasil pengujian
7.7.1 ..., Pemantauan ini harus direncanakan dan dikaji dan harus mencakup, bila sesuai, tetapi tidak terbatas pada:
pemeriksaan antara secara periodik pada peralatan ukur;
replikat pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau berbeda;
pengujian ulang atau kalibrasi ulang sample arsip (retain item);
korelasi hasil untuk karakteristik yang berbeda dari item;
kajiulang hasil yang dilaporkan;
perbandingan intralaboratorium (di dalam lab);
Uji sample buta (testing of blind samples)

## Slide 96: 7. Persyaratan Proses
7.7 Jaminan mutu hasil pengujian
CATATAN Disarankan untuk menggunakan bahan referensi dari produsen yang memenuhi ISO 17034. ISO Guide 33 menyediakan panduan dalam pemilihan dan penggunaan bahan referensi. 7.7.2 Laboratorium harus memantau kineja pengujian laboratorium dengan membandingkan hasil laboratorium lain, bila tersedia dan sesuai. Pemantauan ini harus direncanakan dan dikaji dan harus mencakup, bila sesuai, tetapi tidak terbatas pada: a) partisipasi dalam uji profisiensi; CATATAN ISO / IEC 17043 berisi informasi tambahan tentang uji profisiensi dan uji profisiensi penyelenggara (provider)
b) partisipasi dalam uji banding antar laboratorium selain uji profisiensi.

## Slide 97: 7. Persyaratan Proses
7.7.3 Data dari kegiatan pemantauan harus dianalisis dan digunakan untuk kendali dan peningkatan proses kegiatan laboratorium. Jika hasil analisis ditemukan berada di luar kriteria yang telah ditentukan, tindakan yang tepat harus diambil untuk mencegah hasil yang salah yang dilaporkan.
Program
klausul
7.7.1
Program
klausul 7.7.1
RM
1
2
3
4
5
QC

## Slide 98: ISO 17025 butir 7.7.2 (lanjutan)
Personnel
* Expert
* Uji bandng intra-laboratorium
* Blind Test
Material
* CRM, RM, Standard Kerja.
* QC sampel via spiking dalam matriks
* Retain sampel
* Sampel replikat
Peralatan
Alat Ukur:
- Kalibrasi,
- Cek antara,
- cek sebelum digunakan.
Alat Uji:
- Validasi alat
- Verifikasi alat
- Cek sebelum digunakan
Internal Quality Assurance in Measurements
External Quality Assurance
in Measurements
External QA
Uji banding
External QA
Uji Profesiensi
Jaminan mutu
hasil pengujian =
Objectives:
Terdeteksi bila ada
Penyimpangan.
Laporan hasil uji valid

## Slide 99
Contoh Program Jaminan Mutu Pengujian
(i) Kajiulang data oleh expert | (a) matrix reference material | (a) Spiking dg matrix sama dg sampel | (d) dibuat dengan pengence-ran larutan baku. | (f) Replika pengujian dg metode sama | (b) Ketelusuran metrologis | (b) Ketelusuran metrologis
(j) Uji banding intra-lab antar pesrsonel |  | dari sampel stabil & homo- gen | (d) dibuat dengan penim- bangan | (f) Replika pengujian dg metode berbeda | (e) Cek antara | (e) Cek antara
(k) Blind test (informasi latar belakang) |  |  |  | (g) Uji ulang retain sample | (c) Cek sebelum digunakan | (c) Cek sebelum digunakan
 |  |  |  | (h) Korelasi hasil |  | 
QC
samples
Personnel
Material
Reference
Material
Standar/
Standar kerja
Peralatan
Ukur
Uji
Sampel/
Retain
samples

## Slide 100: Contoh Jaminan Mutu Pengujian Vit B1 dalam tepung terigu
Sampel | Parameter | Metode | Jaminan Mutu |  | 
 |  |  | Personel | Material | Alat
Tepung Terigu | Vitamin B1 | Spectro-fotometri UV | Kompetensi: validasi/verifikasi metode: akurasi, Presisi Regresi lineair | QC sample & CRM: nilai benar | Spectro: cek fungsi alat; Area/conc= fs (conc)
0.83
0.84
0.82
  RM vitamin B1
  (0.83 ± 0.01) mg/100 g (faktor cakupan) = 2.08.
  σ = 0.01/2.08 = 0.005

## Slide 101: 7.7 Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi
7.7
Prosedur
Pengendalian &
pemantauan (7.7.1)
Pemantauan data harus direncanakan:
teratur menggunakan bahan acuan atau bahan kendali mutu (QC);
teratur menggunakan instrumentasi yang tertelusur secara metrologis;
cek fungsional pengukuran dan pengujian peralatan;
menggunakan standard cek atau standar kerja dengan control chart, bila diterapkan;
pemeriksaan antara secara periodik pada peralatan ukur;
replikat pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau berbeda;
pengujian ulang atau kalibrasi ulang sample arsip (retain item);
korelasi hasil untuk karakteristik yang berbeda dari item;
meninjau data yang dilaporkan oleh personel laboratorium yang kompeten;
perbandingan intralaboratory (di dalam lab);
blind test
Program jaminan mutu
Hasil pengujian intra-
laboratory J dan a) – k)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen memenuhi persyaratan 7.7
Dokumen level 2:
Prosedur pengendalian dan pemantauan
Rencana & kajian dari data mutu yang diolah secara statistik
Bukti Kerja:
Rekaman data yang diolah (quality control chart misalnya) untuk setiap pengujian yang mungkin dilakukan.
Rekaman hasil uji banding dan/atau uji profisiensi
Rekaman aktivitas pengendalian mutu lainnya.
Tindakan perbaikan yang dilakukan bila data mutu keluar dari kreteria.
Interlaboratory
comparison
(7.7.2)
Uji profisiensi
Uji banding
Data JMHP
vs kreteria (7.7.3)

## Slide 102: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.1 Umum
7.8.1.1 Hasil harus dikajiulang dan disahkan sebelum dilaporkan.
7.8.1.2 Hasil harus disajikan secara akurat, jelas dan obyektif, biasanya dalam laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi (lihat Catatan 1), dan harus mencakup semua informasi yang diminta oleh pelanggan dan diperlukan untuk interpretasi hasil dan semua informasi yang diperlukan oleh metode yang digunakan. Semua laporan pengujian yang diterbitkan atau sertifikat kalibrasi harus dipelihara sebagai rekaman teknis. CATATAN 1 Untuk tujuan standar ini laporan pengujian dan sertifikat kalibrasi kadang-kadang disebut sertifikat uji dan laporan kalibrasi, masing-masing.
CATATAN 2 laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi dapat diterbitkan (hard copy atau elektronik) asalkan persyaratan Standar ini terpenuhi.

## Slide 103: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.1.3 Dalam kasus perjanjian tertulis dengan pelanggan, hasil dapat dilaporkan dengan cara yang disederhanakan. Setiap informasi yang tercantum dalam 7.8.2 hingga 7.8.5 yang tidak dilaporkan kepada pelanggan harus tersedia di laboratorium yang melaksanakan pengujian atau kalibrasi.
7.8.2 Laporan (pengujian , kalibrasi atau sampling)- persyaratan umum 7.8.2.1 Setiap laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi harus mencakup setidaknya informasi berikut, kecuali laboratorium memiliki alasan yang sah untuk tidak melakukannya, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman atau penyalahgunaan:

## Slide 104: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil 7.8.2.1 Setiap laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi harus mencakup setidaknya informasi berikut, .............................................
judul (misalnya "Test Report" atau "Sertifikat Kalibrasi");
nama dan alamat laboratorium, dan lokasi di mana pengujian atau kalibrasi dilakukan, jika berbeda dari alamat laboratorium;
lokasi kegiatan laboratorium, termasuk saat dilakukan di fasilitas pelanggan atau di tempat-tempat yang jauh dari fasilitas permanen laboratorium, atau di fasilitas sementara atau fasilitas bergerak yang terkait.
identifikasi unik dari laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi dan bahwa semua bagian-bagiannya diakui sebagai bagian dari keseluruhan, dan pada setiap halaman identifikasi untuk memastikan bahwa halaman diakui sebagai bagian dari laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi , dan identifikasi yang jelas dari akhir laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi;

## Slide 105: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil 7.8.2.1 Setiap laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi (lanjutan).....
nama dan kontak informasi dari pelanggan;
identifikasi metode yang digunakan;
deskripsi, identifikasi tanpa keraguan dan, bila perlu, kondisi sampel atau alat yang dikalibrasi;
tanggal penerimaan barang yang diuji atau dikalibrasi, dan tanggal sampling, di mana ini sangat penting untuk validitas dan penerapan hasil;
tanggal dari kinerja pengujian atau kalibrasi;
tanggal penerbitan laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi;
mengacu pada rencana dan prosedur sampling yang digunakan oleh laboratorium atau badan lain yang relevan dengan keabsahan atau penerapan hasil pengambilan sampel;

## Slide 106: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
pernyataan yang menyatakan bahwa hasil hanya berhubungan dengan barang yang diuji atau dikalibrasi, jika relevan;
hasil tes atau hasil kalibrasi dengan satuan pengukuran yang sesuai;
tambahan pada, deviasi atau pengecualian dari metode
identifikasi personel yang memiliki otoritas pelaporan pengujian atau sertifikat kalibrasi;
identifikasi yang jelas hasilnya dikeluarkan dari penyedia eksternal.
Note: Laboratorium menyatakan bahwa laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan dari laboratorium.

## Slide 107: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.2.2 Laboratorium harus bertanggung jawab atas semua informasi yang diberikan dalam laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi, kecuali jika data yang diberikan oleh pelanggan.
Data yang diberikan oleh pelanggan harus ada identifikasi yang jelas. Selain itu, disclaimer harus diletakkan pada laporan saat data yang diberikan oleh pelanggan dan dapat mempengaruhi keabsahan hasil pengujian atau kalibrasi.
Bila laboratorium tidak bertanggungjawab pada pengambilan sampel (sampel disediakan oleh pelanggan), ini harus dinyatakan dalam laporan bahwa hasil berlaku untuk sampel yang diterima.

## Slide 108: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.3 Laporan pengujian - persyaratan spesifik 7.8.3.1 Selain persyaratan yang tercantum dalam 7.8.2, laporan pengujian harus, bila diperlukan untuk interpretasi hasil tes, meliputi hal berikut:
informasi tentang kondisi tes khusus, seperti kondisi lingkungan;
bila relevan, pernyataan kesesuaian dengan persyaratan atau spesifikasi;
bila diterapkan, ketidakpastian pengukuran disajikan dalam unit yang sama dengan yang diukur atau dalam relatif terhadap ukur (misal persen); uncertainty dilaporkan bila:
  relevan dengan validitas dan penerapan hasil uji
  permintaan pelanggan;
  pengukuran uncertainty berpengaruh kesesuaian pada batas /limit spesifikasi.

## Slide 109: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.3 Laporan pengujian - persyaratan tertentu CATATAN: Informasi tentang ketidakpastian pengukuran yang dibutuhkan dalam laporan pengujian bila relevan dengan keabsahan atau penerapan hasil tes, ketika instruksi pelanggan sehingga membutuhkan, atau ketika ketidakpastian pengukuran mempengaruhi kesesuaian dengan batas spesifikasi.
bila sesuai, pendapat dan interpretasi (lihat 7.8.6);
informasi tambahan yang mungkin diperlukan oleh metode tertentu, otoritas, pelanggan atau kelompok pelanggan.
7.8.3.2 Bila lab bertanggungjawab untuk sampling, laporan hasil uji harus sesuai persyaratan dalam klausul 7.8.5 bila diperlukan untuk interpretasi hasil.

## Slide 110: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.4 Persyaratan spesifik untuk sertifikat kalibrasi 7.8.4.1 Selain persyaratan yang tercantum dalam 7.9.2, sertifikat kalibrasi harus meliputi:
ketidakpastian pengukuran disajikan dalam unit yang sama seperti yang dari ukur atau dalam istilah relatif terhadap ukur (misalnya, persen); CATATAN Menurut ISO Guide 99 hasil pengukuran biasanya dinyatakan sebagai nilai kuantitas terukur tunggal termasuk unit pengukuran dan ketidakpastian pengukuran.
kondisi (misalnya lingkungan) di mana kalibrasi dibuat yang memiliki pengaruh pada hasil pengukuran;
bukti bahwa pengukuran metrologis dilacak (lihat Lampiran A);
hasil sebelum dan setelah penyesuaian atau perbaikan, jika tersedia.
bila relevan, pernyataan kesesuaian dengan persyaratan atau spesifikasi (7.8.6)
bila sesuai opini dan interpretasi (7.8.7)

## Slide 111: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.4 Sertifikat kalibrasi - persyaratan tertentu 7.8.4.2 Bila lab bertanggungjawab untuk sampling, sertifikat kalibrasi harus sesuai persyaratan dalam klausul 7.8.5 bila diperlukan untuk interpretasi hasil uji.
7.8.4.3 Sertifikat kalibrasi atau label kalibrasi tidak boleh mengandung rekomendasi pada interval kalibrasi kecuali jika hal ini telah disetujui oleh pelanggan.
7.8.5 pelaporan sampling – persyaratan spesifik
Bila lab bertanggungjawab melakukan sampling, persyaratan tambahan di daftar 7.8.2, laporan harus disertai berikut, karena diperlukan untuk interpretasi hasil:
......................

## Slide 112: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.5 pelaporan sampling – persyaratan spesifik
tanggal sampling
Identifikasi unik sample atau material (termasuk nama manufacture, model atau jenis, nomor seri yang dimiliki);
lokasi sampling termasuk diagram, skesa, ataou photograph;
acuan rencana sampling metode sampling
rincian kondisi lingkungan apapun selama sampling yang berdampak pada interpretasi hasil uji.
Informasi yang diperlukan untuk evaluasi ketidakpastian untuk pengujian/kalibrasi.

## Slide 113: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.6 Pelaporan pernyataan kesesuaian 7.8.6.1 Bila pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi atau standar untuk pengujian atau kalibrasi disediakan, laboratorium harus mendokumentasikan peraturan keputusan yang digunakan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko (seperti false accept dan false reject dan asumsi statistik) yang terkait dengan aturan yang digunakan dan keputusan menerapkan peraturan.
7.8.6.2 Laboratorium harus melaporkan pernyataan kesesuaian sehingga pernyataan tersebut dengan jelas mengidentifikasikan:
pada mana hasil pernyataan tersebut berlaku;
spesifikasi, standar yang mana atau bagian mana yang terpenuhi atau tidak terpenuhi;
aturan keputusan diterapkan (kecuali jika melekat pada spesifikasi atau standar yang diminta).

## Slide 114: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.7 Pelaporan opini dan interpretasi 7.8.7.1 Bila pendapat dan interpretasi dilaporkan, laboratorium harus memastikan bahwa hanya personil yang berwenang untuk menyatakan pendapat dan interpretasi yang dinyatakan dalam laporannya. Laboratorium harus mendokumentasikan dasar dimana pendapat dan interpretasi telah dilakukan.
7.8.7.2 Pendapat dan interpretasi yang dilaporkan dalam laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi didasarkan pada hasil yang diperoleh dari sampel yang diuji atau item yang dikalibrasi dan harus diberi tanda dengan jelas.
7.8.7.3 Bila opini dan interpretasi langsung dikomunikasikan melalui dialog dengan pelanggan, rekaman dialog harus disimpan.

## Slide 115
7.8 Pelaporan hasil

## Slide 116: 7. Persyaratan Proses
7.8 Pelaporan hasil
7.8.8 Amandemen untuk laporan uji dan sertifikat kalibrasi
7.8.8.1 Bila sebuah laporan yang telah dikeluarkan perlu diubah, diamandemen atau diterbitkan kembali setiap perubahan informasi harus diidentifikasi secara jelas.
7.8.8.2 Perubahan atas laporan setelah penerbitan harus dilakukan hanya dalam bentuk dokumen lebih lanjut, atau transfer data, yang mencakup pernyataan: “Amandemen Test Report [atau Sertifikat Kalibrasi], nomor seri ... [atau seperti yang diidentifikasi]", atau bentuk kata-kata lain yang setara. Perubahan tersebut harus memenuhi semua persyaratan Standar ini.
7.8.8.3 Bila diperlukan untuk menerbitkan laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi baru, laporan baru harus diberi diidentifikasi unik dan harus mengacu ke laporan asli yang digantikan.

## Slide 117: 7.8 Pelaporan hasil
7.8
umum (7.8.1)
laporan harus jelas, akurat, tidak membingungkan dan objektif sesuai instruksi spesifik dalam metode uji.
Laporan minimal mengandung sesuai 7.8.2. a s/d n
Persyaratan tambahan bila diperlukan interpretasi 7.8.5 a s/d e
Laporan tambahan yang berisi tentang pengambilan sampel 7.8.2 a s/d f.
Sertifikat kalibrasi dalam hal interpretasi hasil 7.8.4 a s/d c
Opini dan interpretasi harus dengan dasar yang digunakan (7.8.5)
Laporan
Pengujian
Sertifikat
kalibrasi
(7.8.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen memenuhi persyaratan.
Dokumen level 2:
Prosedur penerbitan hasil uji/kalibrasi
Dokumen level 3:
Dokumen standard untuk interpretasi.
Bukti Kerja:
Rekaman duplikasi setiap laporan hasil uji/kalibrasi dengan identitas unik.
Laporan hasil uji dari lab eksternal.
Laporan hasil uji yang diamandemen
Pengendalian rekaman teknis diberlakukan
Laporan
Pengujian
dengan
persyaratan
tertentu
(7.8.3)
Sertifikat
Kalibrasi
(7.8.4)
Opini &
Interpretasi
(7.8.5)
Berisi a) – n)
Laporan dengan
pengambilan
Sampel berisi a) – f)
Berisi a) – e)
7.8.3
Amandemen LHU/
Sertifikat kalibrasi
7.8.6

## Slide 118: 7. Persyaratan Proses
7.9 Pengaduan
7.9.1 Laboratorium harus memiliki proses terdokumentasi (prosedur) untuk menerima, mengevaluasi dan membuat keputusan tentang pengaduan.
7.9.2 Deskripsi proses penanganan pengaduan harus tersedia untuk setiap pihak yang berkepentingan atau atas permintaan.
Setelah menerima pengaduan, laboratorium harus memastikan apakah pengaduan tersebut berkaitan dengan kegiatan laboratorium, jika ya, lab harus menyelesaikannya.
Laboratorium harus bertanggung jawab untuk semua tingkat proses penanganan pengaduan.

## Slide 119: 7. Persyaratan Proses
7.9 Pengaduan
7.9.3 Proses penanganan pengaduan harus mencakup setidaknya unsur dan metode berikut:
deskripsi proses untuk menerima, memvalidasi, menyelidiki pengaduan, dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu;
pelacakan dan merekam pengaduan, termasuk tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya;
memastikan bahwa setiap tindakan yang tepat diambil.

## Slide 120: 7. Persyaratan Proses
7.9 Pengaduan
7.9.4 Laboratorium menerima pengaduan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi pengaduan. 7.9.5 Bila mungkin, laboratorium harus mengakui menerima pengaduan, dan memberikan laporan kemajuan dan hasil keputusan pengaduan. 7.9.6 Hasil dikomunikasikan kepada pengadu harus dilakukan oleh, atau ditinjau dan disetujui oleh, individu yang tidak terlibat dalam kegiatan laboratorium awal yang bersangkutan. 7.9.7 Bila mungkin, laboratorium harus memberikan pemberitahuan resmi dari akhir penanganan pengaduan kepada pengadu.

## Slide 121: 7.9 Pengaduan
7.9
Proses terdokumentasi
Untuk pengaduan (7.9.1)
Penyelesaian
Pengaduan
(7.9.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan pengaduan dari customer atau pihak lain dan komitmen menyelesaikannya.
Dokumen level 2:
Prosedur pengaduan (menerima, mengevaluasi dan membuat keputusan)
Bukti Kerja:
Rekaman semua pengaduan, penyelidikan, dan serta tindakan perbaikan, diselesaikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, harus dipelihara.
Evaluasi pengaduan selang waktu tertentu pada kajiulang manajemen.
Prosedur u/penyelesaian pengaduan: menerima, mengevaluasi, dan membuat keputusan.
Verifikasi
pengaduan
(7.9.4)
Laporan kemajuan
Penanganan pengaduan
kpd pengadu (7.9.5)
Proses penyelesaian
pengaduan (7.9.3)
Laporan disetujui oleh personel lab
Yang bukan terkait dengan pengaduan
(7.9.6)
Laporan resmi
Penyelesaian
Pengaduan
(7.9.7)

## Slide 122: 7. Persyaratan Proses
7.10 Pekerjaaan yang tidak sesuai
7.10.1 Laboratorium harus memiliki prosedur yang harus dilaksanakan ketika setiap aspek kegiatan laboratorium atau hasil pekerjaan lab yang tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan yang disepakati dengan pelanggan (misalnya peralatan laboratorium ditemukan keluar dari batas yang ditentukan atau hasil pemantauan yang gagal memenuhi kriteria tertentu).
Prosedur harus memastikan bahwa:
tanggung jawab dan kewenangan untuk pengelolaan pekerjaan yang tidak sesuai ditetapkan;
tindakan (termasuk menghentikan pekerjaan, mengulangi dan penghentian laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi, yang diperlukan) ditetapkan dan diambil tindakan bila ditemukan pekerjaan yang diidentifikasi;

## Slide 123: 7. Persyaratan Proses
7.10 Pekerjaan yang tidak sesuai
evaluasi dibuat akan pentingnya pekerjaan yang tidak sesuai, termasuk analisis dampak pada hasil sebelumnya;
keputusan diambil pada penerimaan dari pekerjaan yang tidak sesuai;
bila perlu, pelanggan diberitahu dan pekerjaan terkait;
tanggung jawab untuk menyetujui dilanjutkannya kembali pekerjaan ditetapkan;
7.10.2 pekerjaan yang tidak sesuai dan tindakan yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam b) - f) harus direkam.
7.10.3 Bila evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang tidak sesuai bisa terjadi kembali, atau ada keraguan tentang kesesuaian operasi laboratorium dengan kebijakan dan prosedur, laboratorium harus menerapkan tindakan perbaikan (prosedur 8.7)

## Slide 124: 7.10 Pekerjaan pengujian dan /atau kalibrasi yang tidak sesuai
7.10
Kebijakan
Dan prosedur (7.10.1)
Evaluasi (7.10.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan pengendalian pekerjaan pengujian / kalibrasi yang tidak sesuai.
Dokumen level 2:
Prosedur manajemen pekerjaan pengujian/kalibrasi yang tidak sesuai
Bukti Kerja:
Rekaman dari pekerjaan yang tidak sesuai atau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur atau persyaratan customer.
Persetujuan dihentikannya pekerjaan oleh personel yang telah ditetapkan
Bukti dilakukannya evaluasi signifikansi
Bukti pemberitahuan kepada customer bila pekerjaan dihentikan.
Persetujuan bila pekerjaan dilanjutkan kembali
Kebijakan & Prosedur:
tanggungjawab dan kewenangan
untuk pengelolaan pekerjaan yang
tidak sesuai ditentukan
Evaluasi signifikansi ketidak-
sesuaian pekerjaan
tindakan perbaikan
pemberitahuaan kepada customer
tanggungjawab untuk melanjutkan
pekerjaan.
Ada
keraguan
Terjadi
kembali
Tindakan perbaikan 8.7

## Slide 125: 7. Persyaratan Proses
7.11 Pengendalian data – Manajemen informasi
7.11.1 Laboratorium harus memiliki akses ke data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyediakan kegiatan laboratorium yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan pengguna jasa. 7.11.2 Sistem informasi manajemen laboratorium digunakan untuk pengumpulan, pengolahan, perekaman, pelaporan, penyimpanan atau pengambilan data harus divalidasi fungsinya, termasuk berfungsinya interface dalam sistem informasi manajemen laboratorium sebelum digunakan. Setiap kali ada perubahan, termasuk konfigurasi software / modifikasi perangkat lunak komersial, harus ditetapkan oleh yang berwenang, didokumentasikan dan divalidasi sebelum digunakan.
CATATAN software commercial dalam penggunaan umum dalam rentang aplikasi yang dirancang dapat dianggap cukup divalidasi.
Sistem manajemen informasi sebagai persyaratan baru yang sudah menjadi tuntutan pasar, menjadi persyaratan proses misi organisasi.

## Slide 126: 7. Persyaratan Proses
7.11 Pengendalian data – Manajemen informasi
7.11.3 Sistem manajemen informasi laboratorium harus:
dilindungi dari akses yang tidak sah;
dijaga terhadap gangguan atau kehilangan;
beroperasi di lingkungan yang sesuai dengan pemasok atau spesifikasi laboratorium atau, dalam kasus sistem non-komputerisasi, memberikan kondisi yang menjaga akurasi pencatatan manual dan transkripsi;
dipertahankan dengan cara yang menjamin integritas data dan informasi dan
termasuk rekaman kegagalan sistem dan tindakan segera serta tindakan perbaikan;

## Slide 127: 7. Persyaratan Proses
7.11 Pengendalian data – Manajemen informasi
CATATAN Dalam standar ini, "sistem informasi manajemen laboratorium" meliputi pengelolaan data dan informasi yang terdapat dalam kedua sistem komputerisasi dan non-komputerisasi. Beberapa persyaratan dapat lebih berlaku untuk sistem komputerisasi dari sistem non-komputerisasi. 7.11.4 Ketika sistem manajemen informasi laboratorium dikelola dan dipelihara secara internal atau melalui penyedia eksternal, laboratorium harus memastikan bahwa penyedia atau operator sistem mematuhi semua persyaratan yang berlaku dari standar ini. 7.11.5 Laboratorium harus memastikan bahwa instruksi, manual dan data referensi yang relevan dengan sistem manajemen informasi laboratorium yang dibuat dan tersedia untuk personil. 7.11.6 Perhitungan dan transfer data harus diperiksa dengan cara yang sesuai dan sistematis.

## Slide 128: 7.11 Pengendalian data dan Manajemen informasi
7.11
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen untuk bersesuaian dengan persyaratan 7.12
Dokumen level 2:
Validasi SIM
Dokumen level 3
Instruksi/manual/referensi untuk mengelola SIM harus tersedia
Bukti Kerja:
Rekaman bukti validasi SIM Lab
Penetapan personel pengendali SIM Lab
Sistem informasi
Manajemen
Divalidasi
fungsinya
7.11..2
Akses data & informasi
7.11.1.
Laboratorium harus memiliki akses pada data dan informasi yang dibutuhkan.
Pihak berwenang dan bertanggung jawab pada manajemen informasi laboratorium ditentukan, termasuk maintenance dan modifikasi sistem.
.
Jika sistem informasi diatur dan dipelihara off-site atau disubkontrakkan pada pihak lain, manajemen laboratorium bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak tersebut memenuhi persyaratan Standar Internasional ini
Persyaratan
Sistem
manajemen
informasi
7.11.3
Operator atau
Penyedia mematuhi
Standard ISO 17025
7.11.4.
Instruksi/manual
data referensi
tersedia 7.11.5.
Perhitungan
dan Pemindahan
data 7.11.6.

## Slide 129: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.1 opsi
8.2 Dokumentasi sistem manajemen
8.3 Pengendalian dokumen sistem manajemen
8.4 Rekaman
8.5 Tindakan ditujukan terhadap risiko dan peluang
8.6 Peningkatan
8.7 Tindakan perbaikan
8.8 Audit internal
8.9 Kajiulang manajemen

## Slide 130: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8 Persyaratan manajemen (pilihan)
8.1 Pilihan 8.1.1 Umum Laboratorium harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian yang konsisten dari persyaratan standar ini dan menjamin kualitas hasil laboratorium. Selain memenuhi persyaratan klausul 4 sampai 7 laboratorium harus menerapkan sistem manajemen sesuai dengan opsi A atau opsi B. CATATAN Lihat Lampiran B untuk informasi lebih lanjut. 8.1.2 Opsi A
Minimal sistem manajemen laboratorium harus menjalankan hal berikut:

## Slide 131: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.1 Persyaratan manajemen (opsi A)
8.1.2 Opsi A
Minimal sistem manajemen laboratorium harus menjalankan hal berikut:
dokumentasi sistem manajemen (lihat 8.2)
kontrol dokumen sistem manajemen (lihat 8.3)
kontrol rekaman (lihat 8.4)
tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang (8,5)
peningkatan (lihat 8.6)
tindakan perbaikan (lihat 8.7)
audit internal (lihat 8.8)
kajiulang manajemen (lihat 8.9)

## Slide 132: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.1 Persyaratan Manajemen (opsi B)
8.1.3 Opsi B
Sebuah laboratorium yang telah membentuk dan memelihara sistem manajemen, sesuai dengan persyaratan ISO 9001, dan yang mampu mendukung dan menunjukkan pemenuhan konsisten persyaratan pasal 4 sampai 7 dari ISO/IEC 17025 juga memenuhi setidaknya maksud persyaratan bagian sistem manajemen (8.2 – 8.9).
8.2 Dokumentasi sistem manajemen (Opsi A)
8.2.1 Manajemen laboratorium harus menetapkan, mendokumentasikan, dan memelihara kebijakan dan tujuan untuk pemenuhan tujuan standar ini dan harus memastikan bahwa kebijakan dan tujuan yang diakui dan diterapkan pada semua tingkat organisasi laboratorium.

## Slide 133: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.2 Dokumentasi sistem manajemen (opsi A)
8.2.2 Kebijakan dan sasaran mutu ditujukan pada kompetensi, ketidakberpihakan dan penerapan yang konsisten dari laboratorium.
8.2.3 Manajemen laboratorium harus memberikan bukti komitmen terhadap pengembangan dan implementasi sistem manajemen dan untuk terus meningkatkan efektivitasnya.
8.2.4 Semua dokumentasi, proses, sistem, catatan, dll yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan Standar Internasional ini harus dimasukkan, dirujuk, atau terkait dengan dokumentasi sistem manajemen. CATATAN Dokumen, data dan catatan adalah komponen dari informasi yang didokumentasikan. Pengendalian dokumen ditutupi 8.3. Kontrol catatan ditutupi 8.4. Kontrol data yang terkait dengan kegiatan laboratorium ditutupi 7.11.

## Slide 134: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.2 Dokumentasi sistem manajemen (opsi A)
8.2.5 Semua personel yang terlibat dalam kegiatan laboratorium harus memiliki akses ke bagian-bagian dari dokumentasi sistem manajemen dan informasi terkait yang berlaku untuk tanggung jawab mereka.
8.3 Pengendalian dokumen sistem manajemen (Opsi A)
8.3.1 Laboratorium harus mengendalikan dokumen (internal dan eksternal) yang berhubungan dengan pemenuhan standar internasional ini. CATATAN Dalam konteks "dokumen" ini bisa menjadi pernyataan kebijakan, prosedur, spesifikasi, tabel kalibrasi, grafik, buku teks, poster, pemberitahuan, memorandum, software, gambar, rencana, dll ini mungkin di berbagai media, baik hard copy atau digital .

## Slide 135: 8.2 Dokumentasi sistem manajemen
8.2
Dokumentasi
sistem
(8.2.1)
Bukti komitmen
MP (8.2.3)
Bukti:
Dokumen level 1:
Menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran mutu laboratorium
Kompetensi, ketidakberpihakan dan kerja profesional dalam operasional (Kebijakan mutu); komitmen MP untuk memelihara dan meningkatkan efektifitas SMM lab.
Dokumen level 2:
Dokumentasi sistem manajemen (kebijakan, proses, prosedur rekaman dll)
Bukti kerja:
Kebijakan dan sasaran mutu yang telah disahkan
Semua personel mudah mengakses dokumen terkait semua pekerjaan mereka.
Semua dokumentasi, proses, sistem, catatan, dll yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan Standar Internasional ini harus dimasukkan, dirujuk, atau dikaitkan dengan dokumentasi sistem manajemen
Kebijakan &
Sasaran
mutu
(8.2.2)
Dokumen menjadi rujukan(8.2.4)
Personel dapat akses ke dokumen
terkait jobnya
(8.2.5)

## Slide 136: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.3 Pengendalian dokumen sistem manajemen (opsi A)
8.3.2 Laboratorium harus memastikan bahwa:
dokumen yang disetujui kecukupannya sebelum diterbitkan oleh petugas yang berwenang;
dokumen secara berkala dikajiulang dan diperbarui (bila diperlukan);
perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi;
versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;
dokumen diidentifikasi secara unik dan bila perlu distribusinya dikendalikan;
penggunaan dokumen kadaluarsa dicegah, dan identifikasi sebagai dokumen kadaluarsa jika dokumen tetap dipertahankan untuk tujuan apapun.

## Slide 137: 8.3 Pengendalian Dokumen
8.3
Pengendalian
Dokumen (8.3.1)
Persyaratan Dokumen (8.3.2)
Perubahan
dokumen status
revisi
Bukti:
Dokumen level 1:
Menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua dokumen yang menjadi bagian dari sistem manajemen.
Dokumen level 2:
Prosedur pengendalian dokumen dan perubahannya.
Bukti kerja:
Daftar distribusi, termasuk nomor kendali, dokumen dan bukti serah terima dokumen (terkendali)
Lokasi penempatan dokumen, dan bukti dokumen telah disosialisasi/dibaca serta dipahami.
Dikaji ulang &
Disahkan
Identitas unik
Siklus dokumen: dibuat, dikajiulang, disahkan, dimengerti, didistribusi, diterapkan, dikajiulang, direvisi bila perlu, ditarik yang lama, distribusi yang baru, musnahkan dan dicap kadaluarsa yang disimpan
Disetujui kecukupannya
Distribusi
Dokumen kadaluarsai

## Slide 138: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.4 Pengendalian Rekaman mutu (opsi A)
8.4.1 Laboratorium harus menetapkan dan memelihara rekaman untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan dalam standar ini.
8.4.2 Laboratorium harus menerapkan kontrol yang diperlukan untuk identifikasi, tampilan, penyimpanan, perlindungan, back-up, arsip, pengambilan, waktu retensi, dan disposisi catatan nya.
Laboratorium harus menyimpan rekaman selama periode tertentu sesuai dengan kewajiban kontrak dan hukumnya. Akses ke rekaman ini harus konsisten dengan pengaturan kerahasiaan dan rekaman harus siap tersedia. CATATAN Klausul 7.5 berisi persyaratan tambahan mengenai rekaman teknis

## Slide 139: 8.4 Pengendalian rekaman mutu
8.4
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen pengendalian rekaman mutu
Dokumen level 2:
Pengendalian rekaman, prosedur untuk melindungi dan membuat cadangan rekaman yang disimpan secara elektronik dan untuk mencegah akses dan amandemen yang tidak berwenang.
Bukti Kerja:
Rekaman mutu : kaji ulang dok, audit internal, Continuous Improvement, tindakan perbaikan dan analisa risiko, kajiulang manajemen, analisa pengaduan, kepuasan pelanggan.
rekaman mutu (rekaman penerapan siklus
vertikal):
identifikasi, tampilan, penyimpanan, perlindungan, back-up, arsip, pengambilan, waktu retensi, dan disposisi catatan nya
Memelihara
rekaman
(8.4.1)
Pengendalian
Rekaman 8.4.2

## Slide 140: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.5 Tindakan mengatasi risiko dan mengambil peluang
. 8.5.1 Laboratorium harus mempertimbangkan risiko dan peluang yang terkait dengan kegiatan laboratorium untuk:
memberikan jaminan bahwa sistem manajemen dapat mencapai hasil yang diinginkan;
meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan tujuan laboratorium;
mencegah, atau mengurangi, dampak yang tidak diinginkan dan potensi kegagalan dalam kegiatan laboratorium; dan
mencapai peningkatan.
8.5.2 Laboratorium harus merencanakan:
tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang;

## Slide 141: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.5 Tindakan mengatasi risiko dan peluang (opsi A)
bagaimana:
  mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam sistem manajemen;
  mengevaluasi efektivitas tindakan ini.
8.5.3 Tindakan yang ditujukan untuk risiko dan peluang harus sebanding dengan dampak potensial pada validitas kegiatan laboratorium dan kualitas hasil laboratorium. CATATAN 1 Pilihan untuk mengatasi risiko dapat mencakup mengidentifikasi dan menghindari ancaman, mengambil risiko untuk mengambil peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko, atau mempertahankan resiko dengan keputusan.
CATATAN 2 Peluang dapat menyebabkan memperluas ruang lingkup kegiatan laboratorium, menangani pelanggan baru, menggunakan teknologi baru dan kemungkinan lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

## Slide 142: 8.5 Tindakan mengatasi risiko dan peluang
Bukti Dokumen
Dokumen level 1:
Risk & Oportunity analysis : penerapan risk assessment (identification, analysis, and treatment)
Hasil analisa risiko dan peluang ditetapkan, dipahami, diterapkan, dipantau dan dikonsultasikan capaiannya.
Dokumen level 2:
Tata cara identifikasi, analisa, level dan treatmen risk yang berasal dari tindak lanjut CA  Risk Analysis; Isu-isu eksternal dan internal; sasaran yang diragukan hasilnya.
Bukti kerja:
Rekaman hasil risk analysis dan penerapan mengatasi risiko.
Risk and Oportunity:
Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang;
Bagaimana cara:
Integrasi dan mengimplementasi tindakan ke dalam proses sistem manajemen mutu;
mengevaluasi keefektifan tindakan ini.
Tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan mengambil peluang harus sebanding dengan dampak potensial terhadap kesesuaian produk dan jasa..
8.5
8.5.1 mempertimbangkan
Risk & oportunity
8.5.2 perencanaan
Risk & oportunity
8.5.3 Risk
Sebanding dg
dampak kinerja
lab

## Slide 143: Penerapan Manajemen Resiko
Manajemen Resiko
  Mengidentifikasi dan mengelola isu dan situasi yang dapat mengagalkan organisasi mencapai tujuan (objectives)
Tahapan penerapan Manajemen Resiko
  Identifikasi Resiko
  Penerapan Peringkat Resiko
  Pengendalian Resiko
  Pemantauan Resiko

## Slide 144: Identifikasi Resiko
Identifikasi Resiko – Menetapkan faktor yang dapat bisa menyebabkan suatu proses atau seluruh sistem manajemen mutu dan lingkungan menyimpang dari hasil yang direncanakan

## Slide 145: Isu Internal
Input Internal Meliputi :
Nilai – nilai :
Apa nilai – nilai dari perusahaan
Budaya :
Bagaimana budaya yang ada pada perusahaan?
Pengetahuan :
Tingkat pengetahuan yang dibutuhkan oleh Laboratorium atau perubahan perubahan ilmu atau teknologi yang berpengaruh terkait kinerja Laboratorium.
Kinerja Laboratorium :
Apakah pencapaian Laboratorium dalam kondisi meningkat atau mengalami penurunan? apakah kinerja ini berpengaruh terhadap bisnis perusahaan?

## Slide 146: Isu Eksternal
Input Eksternal Meliputi :
Hukum :
Apakah terdapat peraturan KAN / perundangan terkait dengan laboratorium yang perlu dipertimbangkan?
Teknologi :
Apakah terdapat teknologi yang baru yang mempengaruhi kinerja Laboratorium
Kompetisi :
Bagaimana Kompetitor saat ini? Apakah terdapat pesaing baru?
Pasar :
Bagaimana kondisi pasar saat ini? Apakah customer banyak yang repeat order / customer baru?
Budaya :
Migrasi, Keragaman?
Sosial :
Standar usia pensiun
Lingkungan Ekonomi baik internasional, nasional, regional or lokal : Situasi politik, perubahan pemerintah, pertumbuhan ekonomi

## Slide 147: Contoh Identifikasi Isu Internal
Sumber Isu Internal | Keterangan | Contoh isu
Value | Isu terkait penerapan core value perusahaan, kelebihan core value perusahaan yang bisa diexploitasi | Penerapan core value perusahaan : Self improvement masih sebatas slogan saja, belum diterapkan dalam keseharian. Karyawan masih sibuk pada rutinitas
Budaya | Budaya (kebiasaan) positif atau negatif | Budaya menyembunyikan masalah karena takut dimarahi atau tidak enak sama teman (jika masalah diangkat nanti ada yang tersinggung). Budaya hemat listrik yang masih rendah
Pengetahuan | Pengetahuan apa yang dirasa masih kurang, pengetahuan apa yang menjadi keunggulan perusahaan | Perusahaan lemah di pengetahuan terkait problem solving, akibatnya banyak masalah yang terulang Pengetahuan tentang B3, non B3, masih tercampur
Kinerja Organisasi | Area Kinerja apa yang dirasakan masih lemah atau area kinerja yang unggul yang bisa diexploitasi | Efisiensi perusahaan masih rendah Banyak terjadi ceceran, tumpahan

## Slide 148: Penetapan Peringkat
Peringkat Resiko – Menetapkan peringkat resiko berdasarkan frekuensi kejadian, keparahan, dampak terhadap sasaran, konsekuensi keuangan, pelanggaran hukum, dampak terhadap pihak yang berkepentingan, dll
  Tingkat Kejadian :
    Seberapa sering suatu peristiwa terjadi
    Seberapa sering material datang terlambat ?
  Keparahan :
    Tingkat keparahan dari suatu peristiwa
    Keparahan material datang terlambat : Produksi berhenti mengakibatkan kerugian akibat karyawan tidak bekerja, tidak menghasilkan

## Slide 149: Contoh Penilaian Keparahan

## Slide 150: Contoh Penilaian Tingkat Kejadian

## Slide 151: Contoh Klasifikasi Peluang

## Slide 152: Penetapan Peringkat Resiko
Kombinasi Frekuensi Kejadian vs Keparahan
  Resiko bisa diterima
  Resiko Penting Bisa diterima karena sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup baik (Keparahan besar namun belum pernah terjadi)
  Resiko Penting tidak bisa diterima
Contoh Penilaian Peringkat Resiko

## Slide 153
Organisasi harus merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi Resiko dan Peluang (8.5)
Pengendalian Resiko
Penanganan Resiko :
Pengelolaan risiko secara proaktif dengan menggunakan tindakan pencegahan dan kontrol (pengendalian)
  Resiko Negatif  Kurangi dampak resiko
  Resiko Positif (peluang)  Optimalkan efek

## Slide 154
PENGENDALIAN RESIKO
Resiko dapat diterima  tidak mengambil tindakan, menerima konsekuensinya
Resiko Penting dapat diterima (Keparahan besar, tapi tidak pernah terjadi karena sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup baik)  Tingkatkan kewaspadaan, lakukan evaluasi secara rutin
Resiko tidak dapat diterima
  Menghindari – menghilangkan penyebab, mengubah rencana, menghentikan kegiatan, dll
  Mitigasi – mengurangi kemungkinan kejadian, membatasi paparan, mengurangi dampak, dll
  Memindahkan Resiko – menghapus dampak / konsekuensi dengan memindahkan resiko ke luar organisasi
Exploitasi Peluang – Meningkatkan kemungkinan sambil memaksimalkan efek yang mungkin terjadi

## Slide 155
Isu Internal
Budaya : masalah disembunyikan, tidak dilapor  tidak enak sama teman, takut dimarahi
Keparahan
Masalah baru ketahuan setelah masalah menjadi besar, atau justru diketahui dari Customer (Customer complain)
Keseriusan keparahan
Sangat serius, Customer complain besar, kerugian membesar,
score : 5
Seberapa sering isu terjadi ?
Sering sebulan sekali.
Score : 5
  Resiko bisa diterima
  Resiko tidak bisa diterima
Kesimpulan Resiko Tinggi : Resiko tidak bisa diterima
Merubah budaya “ Lapor itu hebat ”
1. IDENTIFIKASI RESIKO
2. PENILAIAN RESIKO, ANALISA KEPARAHAN
2.PENILAIAN RESIKO
EVALUASI TINGKAT
KEJADIAN
2. PENILAIAN RESIKO
3. PENGENDALIAN RESIKO
Contoh Identifikasi Hingga Pengendalian Resiko (isu Internal)

## Slide 156
Isu External
Hukum : Larangan impor terbatas untuk baja, harus mengajukan kuota. Potensi kuota kurang karena planning yang berubah
Keparahan
Gangguan supply material, dan masalah jika ada tambahan kebutuhan material
Keseriusan keparahan
Sangat serius, short supply material, Customer line stop
Score : 5
Seberapa sering isu terjadi ?
Perubahan planning hampir setiap bulan +/- 20%.
Score : 5
  Resiko bisa diterima
  Resiko tidak bisa diterima
Kesimpulan : Resiko Tinggi : Resiko tidak bisa diterima
Meningkatkan stok untuk antisipasi kenaikan order
Komunikasi dengan Customer masalah peraturan, minta forecast 1 tahun
1. IDENTIFIKASI ISU
2. ANALISA KEPARAHAN
2. EVALUASI TINGKAT
KEJADIAN
2. PENILAIAN RESIKO
3. MENYUSUN PROGRAM KERJA
Contoh Identifikasi Hingga Pengendalian Resiko (Isu External)

## Slide 157
PEMANTAUAN RESIKO
Memastikan program untuk pengendalian resiko terlaksana
    Program pengendalian resiko sudah di integrasikan kedalam sistem
    Program kerja pengendalian resiko dilaksanakan sesuai jadual
Mengevaluasi efektifitas dari program yang dijalankan, program pengendalian resiko tepat sasaran.
Meninjau secara berkala, monitor perubahan
    Audit pelaksanaan pengendalian resiko
    Monitor perubahan
      Evaluasi resiko yang sudah terindentifikasi
      Identifikasi resiko baru

## Slide 158: Pemantauan Resiko Operational
Kegiatan baru :
    Merancang lab,layout
    Lingkup baru
Perubahan :
    Engineering change
    Modifikasi alat, fasilitas
    Perubahan Struktur Organisasi
Rencana perbaikan
    Evaluasi efek negatif dan positif dari perbaikan
Pada Prinsipnya setiap ingin melakukan kegiatan baru, melakukan perubahan dan melakukan perbaikan Kita perlu memikirkan resiko dan peluang sehingga kita bisa melakukan tindakan antisipasi sebelum kejadian

## Slide 159: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.6 Peningkatan (opsi A)
8.6.1 Laboratorium harus menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan. CATATAN Peluanguntuk perbaikan dapat diidentifikasi melalui penelaahan terhadap prosedur operasional, penggunaan kebijakan mutu, sasaran keseluruhan, hasil audit, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen, penilaian risiko, analisis data, dan hasil uji profisiensi.
8.6.2 Laboratorium harus mencari umpan balik, baik positif maupun negatif, dari pelanggannya. Umpan balik harus dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen, kegiatan laboratorium dan layanan pelanggan. CATATAN Contoh dari jenis umpan balik termasuk survei kepuasan pelanggan dan review laporan dengan pelanggan.

## Slide 160: 8.6 Peningkatan berkelanjutan
8.6.1
Kebijakan
mutu
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen melakukan continuous improvement
Dokumen level 2:
Prosedur penerapan pendekatan dan metode continuous improvement
Bukti Kerja:
Ketetapan dari hasil kaji ulang manajemen hal-hal yang harus dilakukan improvement
Penerapan siklus CI (Plan-Do-Check-Act)
Metode pendekatan Continuous
Improvement (PDCA)
Memahami secara teknis aplikasi
tools PDCA
menjadikan Continuous
Improvement sebagai budaya dalam
organisasi
Sasaran mutu
Hasil audit
Analisa data
Tindakan
Perbaikan &
pencegahan
Memilih peluang
u/ improve
8.6.2
Umpan balik pelanggan
8.6

## Slide 161: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.7 Tindakan perbaikan (opsi A)
8.7.1 Bila ketidaksesuaian terjadi, laboratorium harus:
bereaksi atas ketidaksesuaian, dan menerapkan:
  mengambil langkah untuk mengendalikan dan memperbaikinya;
  perhatian terhadap konsekuensinya.
mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab, agar ketidaksesuaian tidak terulang atau terjadi dimana-mana, dengan:
  kajiulang dan analisis ketidaksesuaian yang terjadi;
  menetapkan penyebab ketidaksesuaian;
  menetapkan ketidaksesuaian yang sama dan atau potensial terjadi
menerapkan tindakan apapun yang diperlukan;
mengkaji efektivitas tindakan perbaikan;
Up-date risk dan peluang pada penetapan perencanaan, bila diperlukan;
Buat perubahan pada sistem manajemen, bila diperlukan.

## Slide 162: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.7 Tindakan perbaikan (opsi A)
8.7.2 Tindakan korektif harus sesuai dengan dampak ketidaksesuaian yang dihadapi.
8.7.3 Laboratorium harus menyimpan catatan sebagai bukti:
sifat ketidaksesuaian, penyebab dan tindakan selanjutnya yang diambil (risk analisis, ukuran kendali, peluang peningkatan);
hasil tindakan perbaikan.

## Slide 163: 8.7 Tindakan Perbaikan
8.7
Menghilangkan
Penyebab
(8.7.2)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan dan komitmen untuk melakukan tindakan perbaikan
Dokumen level 2:
---
Bukti Kerja:
Rekaman tindakan perbaikan dimulai dari analisa akar penyebab, pemilihan tindakan perbaikan, pemantauan dan hasil yang dicapai.
menentukan akar penyebab masalah
tindakan perbaikan yang potensial
meniadakan masalah dan mencegah
terjadi kembali
Dampak &
Risiko
Keberulangan
(8.7.3)
Kebijakan (8.7.1)

## Slide 164: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.8 Audit internal (opsi A)
8.8.1 Laboratorium harus melakukan audit internal pada selang waktu terencana untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen:
sesuai dengan:
  persyaratan laboratorium sendiri untuk sistem manajemen, termasuk kegiatan laboratorium;
  persyaratan standar ini;
secara efektif diimplementasikan dan dipelihara.
8.8.2 Laboratorium harus:
rencana, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang akan mempertimbangkan pentingnya kegiatan laboratorium yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi laboratorium, dan hasil audit sebelumnya;

## Slide 165: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.8 Audit internal (opsi A)
8.8.2 Laboratorium harus:
menentukan kriteria audit dan lingkup untuk setiap audit;
memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan;
menerapkan perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan tanpa ditunda;
mempertahankan catatan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit.
CATATAN ISO 19011 memberikan pedoman untuk audit internal.

## Slide 166: 8.8 Audit Internal
8.8
Pelaksanaan
Audit (8.8.1)
Program audit
8.8.2
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan audit internal.
Dokumen level 2:
Prosedur audit internal
Daftar auditor internal
Rencana program dan jadwal audit tahunan
Bukti Kerja:
Rekaman tim audit, rencana audit detail, rekaman hasil audit, tindak lanjut audit, monitoring dan closing audit internal (electiveness of corrective action done)
Rekaman hasil analisa audit internal
Report untuk rekomendasi CI & kaji ulang manajemen.
Rekaman
Audit internal dilakukan periodik
(siklus 1 tahun) seluruh elemen ISO
dilakukan oleh personel terlatih &
mengerti manajemen & teknis ISO dan
independen
M. Mutu bertanggungjawab: peren-
canaan, pengorganisasian, dan analisa
hasil audit.
CA
Sesuai SMM &
Aktifitas lab
efektif
Report to
management
Audits
criteria

## Slide 167: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.9 Kajiulang Manajemen
8.9.1 Manajemen laboratorium harus meninjau sistem manajemen pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran mutu yang terkait dengan pemenuhan standar internasional ini. 8.9.2 Input untuk kajiulang manajemen harus direkam dan harus mencakup informasi yang berkaitan dengan hal berikut:
perubahan dalam isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan aktivitas laboratorium;
pencapaian sasaran mutu;
kesesuaian kebijakan dan prosedur;
status tindakan dari kajiulang manajemen sebelumnya;

## Slide 168: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.9 Kajiulang Manajemen
hasil audit internal yang terakhir;
tindakan perbaikan;
asesmen oleh badan eksternal (KAN, customers);
perubahan dalam volume dan jenis pekerjaan serta lingkup pekerjaan;
umpan balik pelanggan dan personel;
pengaduan
efektivitas program peningkatan yang diterapkan;
kecukupan sumberdaya;

## Slide 169: 8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.9 Kajiulang Manajemen
hasil identifikasi risiko;
hasil jaminan mutu validitas hasil uji;
faktor lain yang relevan, seperti kegiatan monitoring dan pelatihan.
8.9.3 Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencatat semua keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan: efektivitas sistem manajemen dan proses-prosesnya;
Keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya;
Peningkatan aktifitas laboratorium yang terkait dengan pemenuhan persyaratan dengan standard ini;
Penyediaan sumberdaya yang diperlukan;
Kebutuhan apapun untuk perubahan.

## Slide 170: UNSUR-UNSUR PROSES KAJI ULANG MANAJEMEN
Input
Output
perubahan dalam isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan aktivitas laboratorium;
pencapaian sasaran mutu;
kesesuaian kebijakan dan prosedur;
status tindakan dari kajiulang manajemen sebelumnya.
hasil audit internal yang terakhir;
tindakan perbaikan;
asesmen oleh badan eksternal (KAN, customers);
perubahan dalam volume dan jenis pekerjaan serta lingkup pekerjaan;
umpan balik pelanggan dan personel lab;
pengaduan
efektivitas program peningkatan yang diterapkan;
kecukupan sumberdaya;
hasil identifikasi risiko;
hasil jaminan mutu validitas hasil uji;
faktor lain yang relevan, seperti kegiatan monitoring dan pelatihan.
efektivitas sistem manajemen dan proses-prosesnya (capaian sasaran mutu, capaian program CI),
peningkatan kegiatan laboratorium yang terkait dengan pemenuhan persyaratan Standar Internasional ini (Penetapan sasaran / kebijakan mutu baru untuk tahun akan datang, CA Risk Analysis CI)
sumber daya yang diperlukan (daftar spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan dibeli tahun akan datang, training personel, penambahan ruang lingkup, program ketelusuran metrologi)
Kebutuhan apapun untuk perubahan atau peningkatan (Keputusan tentang kebijakan, sumberdaya, dan komitmen organisasi lainnya).
Rekaman:
Rekaman hasil pembahasan setiap agenda
KUM (point 1 s/d 15)
Rencana kegiatan akan datang;
Usulan program CI
Sasaran mutu tahun berikutnya
PROSES
Prosedur 8.9

## Slide 171: 8.9 Kaji ulang manajemen
8.9
Kebijakan &
prosedur (8.9.1)
Bukti Dokumen:
Dokumen level 1:
Kebijakan kaji ulang manajemen.
Dokumen level 2:
Prosedur kaji ulang manajemen (option)
Rencana kaji ulang manajemen
Bukti Kerja:
Rekaman hasil kaji ulang manajemen
Rekaman temuan dan rencana tindakan perbaikan
Evaluasi hasil Improvement yang telah berjalan
Keputusan tentang peningkatan berkelanjutan (continuous improvement)
Capaian sasaran mutu
Sasaran, objektif dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.
Input kaji ulang (8.9.2)
Output
Kajiulang 8.9.3
perubahan dalam isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan aktivitas laboratorium;
pencapaian sasaran mutu;
kesesuaian kebijakan dan prosedur;
status tindakan dari kajiulang manajemen sebelumnya.
hasil audit internal yang terakhir;
tindakan perbaikan;
asesmen oleh badan eksternal (KAN, customers);
perubahan dalam volume dan jenis pekerjaan serta lingkup pekerjaan;
umpan balik pelanggan dan personel lab;
pengaduan
efektivitas program peningkatan yang diterapkan;
kecukupan sumberdaya;
hasil identifikasi risiko;
hasil jaminan mutu validitas hasil uji;
faktor lain yang relevan, seperti kegiatan monitoring dan pelatihan.

## Slide 172
Sekian dan Terimakasih